Постановление Правительства Москвы от 28 июля 1998 г. N 578

"Об утверждении Московских городских строительных норм

"Культурно-зрелищные учреждения" (МГСН 4.17-98)

На основании статей 22 и 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации

и в целях развития и совершенствования нормативной базы проектирования в городе

Москве Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие Московские городские строительные нормы

"Культурно-зрелищные учреждения" МГСН 4.17-98 (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И.

Премьер Правительства Москвы 	Ю.М.Лужков

Система нормативных документов в строительстве

Московские городские строительные нормы

Культурно-зрелищные учреждения

МГСН 4.17-98

(утв. постановлением Правительства Москвы от 28 июля 1998 г. N 578)

Внесены Москомархитектурой.

Срок введения в действие с 1 августа 1998 г.

1. Область применения

2. Нормативные документы

3. Основные положения и требования

4. Требования к элементам культурно-зрелищных зданий

5. Противопожарные требования

6. Требования к конструкциям

7. Требования к инженерному оборудованию

Приложение 1. Рекомендуемое.  Номенклатура типов клубов,  рекомендуемых

для г. Москвы

Приложение 2. Рекомендуемое. Вместимости кинозалов для различных   форм

кинообслуживания в г. Москве

Приложение 3. Рекомендуемое.      Размеры    и    планировка  помещений

кинопроекционной. Схема планировки кинопроекционной

Приложение 4. Рекомендуемое.      Схемы       размещения     заэкранных

громкоговорителей

Приложение 5. Рекомендуемое. Состав  выставочно-музейных  помещений   в

культурно-зрелищных     учреждениях   различного   уровня

комфорта

Приложение 6. Рекомендуемое. Состав     помещений     библиотеки      в

культурно-зрелищных   учреждениях    различного    уровня

комфорта

Приложение 7. Рекомендуемое.           Состав                 помещений

медицинско-оздоровительного        назначения           в

культурно-зрелищных    учреждениях     различного  уровня

комфорта

Приложение 8. Состав    основных    помещений  зрительского  комплекса,

помещений  творческого  и  административно-хозяйственного

персонала,   а   также   для    обслуживания    сцены  (в

зависимости от уровня комфорта)

1. Область применения

1.1. Настоящие нормы разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94.

Они развивают и уточняют нормативные документы в строительстве, действующие

на территории г. Москвы, и распространяются на проектирование вновь строящихся

и реконструируемых культурно-зрелищных учреждений, как самостоятельных, так

и входящих в состав многопрофильных комплексов и зданий различного назначения,

независимо от их формы собственности.

1.2. Настоящие нормы содержат московские региональные требования к проектированию

и строительству зданий и комплексов культурно-зрелищного назначения.

1.3. Нормы обязательны для применения организациями независимо от организационно-правовой

формы собственности, а также физическими лицами, осуществляющими проектирование

и строительство зданий и комплексов, указанных в п. 1.1.

1.4. Настоящие нормы устанавливают основные положения и общие требования

к размещению и организации территорий культурно-зрелищных зданий, к их отдельным

функционально-планировочным элементам и блокам, инженерно-технологическому

оборудованию и комплексу безопасности.

1.5. Настоящие нормы содержат обязательные, рекомендательные и справочные

положения по проектированию культурно-зрелищных учреждений.

Положения отмеченные знаком @, являются обязательными.

2. Нормативные документы

2.1 В настоящих нормах даются ссылки на следующие нормативные документы:

2.2 Ссылки приведены на следующие нормативные документы:

СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные

положения".

СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация".

СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

СНиП 2.04.09-84* "Пожарная автоматика зданий и сооружений".

Взамен СНиП 2.04.09-84 приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31 утверждены

и введены в действие Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения

и сигнализации. Нормы и правила проектирования"

СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования"

(рекомендуемые), Госкомархитектура.

ВСН 62-91* "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей

инвалидов и маломобильных групп населения", Госкомархитектура, 1994.

МГСН 1.01-97 "Временные нормы и правила проектирования, планировки и

застройки Москвы". "Нормы и правила планировки и застройки центральной части

и исторических зон г. Москвы".

МГСН 2.04-97 "Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции

в жилых и общественных зданиях".

МГСН 2.06-97 "Естественное и искусственное освещение".

МГСН 4.04-94 "Многофункциональные здания и комплексы".

МГСН 4.08-97 "Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений".

МГСН 4.14-98 "Предприятия общественного питания".

МГСН 5.01-94* "Стоянки легковых автомобилей".

МГСН 3.01-96 "Жилые здания".

ПУЭ "Правила устройства электроустановок", 1986 г.

См. Правила устройства электроустановок. Шестое издание. Дополненное с исправлениями

по состоянию на 6 января 1999 г.

НПБ 104-95 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях

и сооружениях".

НПБ 105-95 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной

и пожарной опасности".

НПБ 110-96 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара"

Взамен НПБ 110-96 приказом ГУГПС МВД РФ от 22 марта 1999 г. N 20 с 1 мая

1999 г. введены в действие НПБ 110-99

ГОСТ 12.1.004-94 "Пожарная безопасность. Общие требования".

2.2. При разработке настоящих норм использованы специальные справочные

и рекомендательные материалы:

СП "Проектирование театров", 1990.

СП "Проектирование клубов", 1990.

СН 548-82 "Инструкция по проектированию библиотек", Госгражданстрой,

1983.

ВСН 45-86 "Культурно-зрелищные учреждения". Нормы проектирования. Госгражданстрой,

1988.

"Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений

с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения", Минстрой

России, Минсоцзащиты России, АО ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, 1995.

"Руководство по учету потребностей инвалидов при градостроительном и

объемном проектировании для г.Москвы и ЛПЗП", 1995.

3. Основные положения и требования

Принципы нормирования и классификация

Градостроительные требования

3.1. Культурно-зрелищные учреждения г. Москвы предназначены для обслуживания

населения города, жителей других городов Российской Федерации и иностранных

граждан.

3.2. Вместимость и тип культурно-зрелищного учреждения определяется заданием

на проектирование с учетом потребностей города в различных формах и видах

культурного обслуживания, концепции социально-экономического и градостроительного

развития территориальных единиц города и программы модернизации существующей

системы культурно-досугового обслуживания Москвы, заложенных в градостроительных

документах.

3.3. При формировании многопрофильных и реконструкции существующих культурно-зрелищных

зданий и комплексов для повышения комплексности услуг и привлекательности

объекта в их состав могут быть введены сопутствующие объекты общественного

обслуживания, открытые на город.

3.4. При проектировании нового строительства и реконструкции культурно-зрелищных

учреждений должна быть обеспечена доступность для инвалидов всех помещений

для посетителей в соответствии с требованиями ВСН 62-91* "Проектирование среды

жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения",

а также с "Руководством по учету потребностей инвалидов при градостроительном

и объемном проектировании для г.Москвы и ЛПЗП" и "Рекомендациями по проектированию

окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных

групп населения".

3.5. Материалы, применяемые в строительстве культурно-зрелищных зданий,

должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия.

Принципы нормирования и классификация

3.6. В основу нормирования культурно-зрелищных учреждений положен переход

к индивидуализированному типологическому разнообразию современных культурно-зрелищных

зданий и комплексов в отличие от традиционной типологии объектов культуры

с жестко регламентированным составом. Этим определяются принятые в настоящих

нормах условия нормирования требований по основным технологическим единицам.

3.7. В качестве технологической единицы принята группа помещений, объединенная

неразрывными технологическими связями.

3.8. Нормируемыми элементами - технологическими единицами - являются:

- комплекс помещений, обслуживающих зрителей;

- зрительные залы различной вместимости и назначения;

- сцены, эстрады и помещения их обслуживающие;

- комплекс помещений технологического обеспечения кинопоказа;

- комплекс помещений, обслуживающих артистов;

- репетиционные помещения;

- складские помещения;

- мастерские;

- клубный комплекс помещений;

- музейно-выставочный комплекс с помещениями обработки и хранения;

- комплекс помещений библиотеки с помещениями книго- и нотохранилищ;

- видеотека и видеопросмотровые залы с помещениями хранения;

- фото- и фонотеки с помещениями хранения;

- служебно-административные помещения;

- санитарно-гигиенические помещения;

- помещения медицинско-оздоровительного назначения;

- технические помещения, обслуживающие здание в целом.

3.9. Нормативные требования распространяются на:

- набор услуг и состав основных групп помещений;

- минимально допустимые показатели площадей помещений с различной степенью

комфорта;

- требования к безопасности посетителей и персонала.

3.10. Все культурно-зрелищные учреждения разделяются на три группы, различающиеся

по уровню комфорта. Показатели по отдельным технологическим единицам нормируются

по уровню комфорта в зависимости от состава, параметров помещений, набора

услуг, оснащения технологическим оборудованием.

3.11. Настоящая система гибкого нормирования позволяет формировать на

этой основе многообразные типы культурно-зрелищных учреждений с разным составом

помещений, уровнем комфорта, качеством материально-пространственного и технологического

обеспечения.

Градостроительные требования

3.12. Размещение культурно-зрелищных учреждений в городской среде, выбор

земельных участков под их строительство следует осуществлять в соответствии

с требованиями СНиП 2.07.01-89*, МГСН 1.01-97, "Норм и правил планировки и

застройки центральной части и исторических зон г.Москвы" и других нормативных

документов, действующих на территории Москвы.

3.13. Выбор участков под строительство новых и развитие существующих

зданий культурно-зрелищного назначения следует осуществлять с учетом их транспортной

доступности и ожидаемой посещаемости.

3.14. Размеры участка и размещение на нем здания определяются заданием

на проектирование в соответствии с действующими нормативами и Концепцией социально-экономического

и градостроительного развития административного округа.

3.15. В составе участка культурно-зрелищного учреждения предусматриваются

следующие зоны:

- площадки перед входами и выходами (из расчета не менее 0,2 м2 на одно

место в зрительных залах);

- внутренние проезды, въезды в подземные стоянки шириной не менее 3,5

м при одностороннем движении;

- площадки для стоянок автомобилей (1 маш/место на 7-10 зрительских мест

объектов 1 и 2 уровней комфорта и 1 маш/место на 12 зрительских мест объектов

3 уровня комфорта);

- хозяйственная зона, изолированная от зоны посетителей с проездом для

грузового транспорта шириной не менее 4,5 м с поворотной площадкой размером

не менее 12,0х12,0 м.

Целесообразно включать в состав территории:

- озелененные и благоустроенные рекреации;

- площадки для сезонных досуговых мероприятий;

- благоустроенные пешеходные связи с прилегающими к участку объектами

городского обслуживания и остановками общественного транспорта.

3.16. При проектировании многопрофильных зданий культурно-зрелищных учреждений

в их нижних наземных и подземных ярусах допускается размещение автостоянок

для обеспечения потребности в машино-местах персонала и посетителей.

3.17. Площадь открытой стоянки одного автомобиля следует принимать не

более 22,5 м2, при примыкании стоянки к проезжей части улиц и проездов - не

более 18,0 м2.

3.18. Подземные и наземные автостоянки следует проектировать в соответствии

с МГСН 5.01-94*.

3.19. На участке проектируемого и реконструируемого культурно-зрелищного

объекта должны быть предусмотрены индивидуальные стоянки для инвалидов (3-5

мест) и специальные устройства (пандусы, подъемники, поручни) для использования

инвалидами всей территории и здания в соответствии с ВСН 62-91*.

Продольный уклон пандусов не должен превышать 5%, поперечный - 1%.

4. Требования к элементам зданий культурно-зрелищных учреждений

Вместимость культурно-зрелищных учреждений

Помещения зрительского комплекса

Зрительные залы

Сцены и эстрады

Комплекс помещений технологического обеспечения кинопоказа

Комплекс помещений для артистов

Репетиционные помещения

Складские помещения

Мастерские

Помещения клубного комплекса

Выставочно-музейные помещения

Помещения библиотеки

Помещения видеотек и видеопросмотровых залов

Помещения фото- и фонотеки

Служебно-административные помещения

Санитарно-гигиенические помещения

Помещения медицинско-оздоровительного назначения

Технические помещения

Вместимость культурно-зрелищных учреждений

4.1. Вместимость зрительного зала (залов) и других помещений для посетителей

определяется заданием на проектирование, на основе предпроектных проработок

(архитектурная концепция и т.п.), включающих обоснование типа и мощности выбранного

культурно-зрелищного объекта.

4.2. Вместимости театральных и концертных залов, см. п.4.14. Рекомендуемая

для г.Москвы номенклатура типов клубов представлена в Приложении 1.

4.3. Вместимости кинозалов в составе кинотеатров и других объектов культурно-зрелищного

и иного назначения принимаются в зависимости от форм кинодемонстрации, технологического

оборудования и от потребности в кинообслуживании.

Примерные вместимости кинозалов, предназначенных для различных форм кинопоказа,

представлены в Приложении 2.

Приоритетными вместимостями являются для кинозалов - 100-300 мест, для

видеозалов - 40-80 мест.

4.4. Ориентировочные вместимости учреждений культурно-досугового назначения,

встроенных (встроенно-пристроенных) в жилые здания, представлены в МГСН 3.01-96

(Приложение 5).

4.5. В многозальных кинотеатрах с традиционным посеансным режимом работы

кинозалов и поочередным использованием общих зрительских помещений, расчетную

вместимость следует принимать: для 1 уровня комфорта - равной вместимости

большего зала; для 2 уровня комфорта - 0,8 от вместимости большего зала; для

3 уровня комфорта - 0,6 от вместимости большего зала.

Помещения зрительского комплекса

4.6. К помещениям зрительского комплекса относятся: входная группа и

рекреационные помещения. Рекомендуемый состав помещений зрительского комплекса

см. в Приложении 8.

@ 4.7. Площади помещений входной группы в зависимости от уровня комфорта

учреждения (п. 3.10) следует принимать по табл. 1.

Таблица 1.

+------------------------+----------------------------+-----------------+

|                        |  Площадь помещения на 1    |                 |

|     Наименование       |  место в зрит. зале, кв.м. |                 |

|                        |  при уровне комфорта       |                 |

|       помещения        |                            |   Примечания    |

+------------------------+--------+--------+----------+                 |

|                        |    1   |    2   |    3     |                 |

+------------------------+--------+--------+----------+-----------------+

| Кассовый вестибюль*    |  0,06  |  0,05  |  0,05    |                 |

|                        |        |        |          |                 |

| Входной вестибюль      |  0,15  |  0,10  |  0,10    |допустимо объеди-|

| Распределительный вес- |        |        |          |нение            |

| тибюль                 |  0,35  |  0,30  |  0,25    |                 |

|                        |        |        |          |                 |

| Гардеробная            |  0,12  |  0,10  |   0,10   |                 |

|                        |        |        |          |                 |

| Камера хранения сумок  |        |        |          |размещается  ря- |

| и портфелей**          |  0,06  |  0,05  |  0,04    |дом  с гардероб- |

|                        |        |        |          |ной              |

| Бюро обслуживания      |  0,03  |  0,03  |   -      |рекомендуется    |

| Санитарные узлы        |  0,20  |  0,15  |  0,10    |размещать рядом  |

|                        |        |        |          |с  входными или  |

|                        |        |        |          |распределитель-  |

|                        |        |        |          |ными  вестибюля- |

|                        |        |        |          |ми               |

+------------------------+--------+--------+----------+-----------------+

* Кассовый вестибюль может находиться вне зрительского комплекса.

** Указанные цифры определяют норму общей площади хранения, без учета

возможности хранения в несколько ярусов.

4.8. Глубина гардеробной от барьера до стены рекомендуется не более 4

м; ширина прохода для зрителей перед барьером не - менее 3 м; длина фронта

гардеробной стойки - не менее 1 пог/м на 25 чел.

4.9. Кассовые кабины размещаются на площади кассового вестибюля. Площадь

кабины кассира определяется из расчета не менее 5 м2 на одного кассира. Количество

кассовых кабин следует принимать из расчета одна кабина - на 400 зрителей

в клубах и кинотеатрах и на 500 зрителей - в театрах.

@ 4.10. В вестибюле и гардеробной должны быть предусмотрены места для

людей, сопровождающих инвалидов, из расчета не менее 0,5 м2 на каждого инвалида.

@ 4.11. Состав и площади рекреационных помещений в зависимости от уровня

комфорта учреждения (п. 3.10) следует принимать по табл. 2.

Таблица 2.

+---------------------------+---------------------------+---------------+

| Наименование помещения    |   Площадь помещения на 1  |               |

|                           |   место в зрительном за-  |               |

|                           |   ле, при уровне комфорта |   Примечания  |

+---------------------------+---------+-------+---------+               |

|                           |      1  |    2  |    3    |               |

+---------------------------+---------+-------+---------+---------------+

| Фойе, кулуары, гостиные   |    1,50 |  1,00 |  0,80   |ширина кулуаров|

|                           |         |       |         |- не менее     |

|                           |         |       |         |2,4 м          |

|                           |         |       |         |уклон пола - не|

|                           |         |       |         |более 1:12     |

|                           |         |       |         |               |

| Курительные               |    0,10 | 0,08  |  0,06   |               |

| Кладовая при фойе*        |    0,03 | 0,03  |  0,03   |               |

| Буфет**                   |    0,50 | 0,40  |  0,30   |               |

+---------------------------+---------+-------+---------+---------------+

* Кладовую при фойе следует предусматривать в случае предполагаемого

многоцелевого использования его (елки, интермедии и т.п.).

** Буфет (кафе, бар и т.п.) следует проектировать по МГСН 4.14-98.

4.12. Фойе возможно объединять с распределительным вестибюлем. Допускается

перераспределение их площадей. Для отдыха зрителей рекомендуется дополнительно

предусматривать при залах 1 и 2 уровней комфорта зимний сад или дворик-фойе

площадью не менее 30 м2.

Зрительные залы

4.13. Зрительные залы следует размещать по этажам зданий, включая подземные,

в соответствии с п. 1.16. табл. 4 СНиП 2.08.02-89* и п.2.5. МГСН 4.04-94.

4.14. Зрительные залы по своим характеристикам условно делятся следующим

образом:

а) по вместимости:

- камерные - до 80 мест;

- малые - от 81 до 300 мест;

- средние - от 301 до 800 мест;

- большие - от 801 до 1200 мест;

- крупные - от 1201 и более мест;

б) по назначению:

- театральные

- концертные;

- кинозалы;

- видеозалы;

- универсальные;

в) по акустическим характеристикам:

- речевые с естественной акустикой;

- музыкальные с естественной акустикой;

- музыкальные с электроакустикой;

- универсальные (речь, музыка, кинопоказ и др.);

г) по форме взаимосвязи со сценой (эстрадой):

- зал без стационарной сцены и эстрады;

- зал с традиционной глубинной колосниковой сценой (в т.ч. трехпортальной

и других вариантов);

- зал с традиционной эстрадой;

- зал с трехсторонней сценой;

- зал со сценой-ареной или рингом;

- зал с панорамной сценой и сценической коробкой;

- зал с панорамной сценой без сценической коробки;

- зал с кольцевой сценой;

- зал с несколькими дифференцированными сценическими площадками;

- зал со сценой в виде системы подвижных взаимозаменяемых сценических

планшетов с движением по горизонтали и вертикали, на основе глубинной сцены-коробки

с трюмом;

Наиболее характерные схемы взаимосвязи зала и сцены см. рис. 1.

Общие принципы проектирования и функционально-планировочные схемы театральных

зданий, а также проектирование детских театров, см. СП "Проектирование театров",

1990.

д) по степени трансформации:

- стационарные;

- стационарные с отдельными элементами трансформации (например, подъемно-опускной

оркестр, кашетируемый портал, подвижная авансцена и др.);

- трансформирующиеся.

@ 4.15. Расчетные параметры зрительного зала с колосниковой сценой следует

принимать согласно табл. 3 и 4, а также рис. 2.

Рисунок в базе не приводится

Рис.1. Типы сцен. Схемы взаимосвязи зала и сцены

Рисунок в базе не приводится

Рис. 2. Расчетные параметры зрительных залов с колосниковой глубинной портальной

сценой

Таблица 3.

+-------------------+------------------------------+--------------------+

|                   |     Расчетная величина       |                    |

|    Наименование   |     в зависимости от         |    Примечания      |

|     параметра     |     уровня комфорта, м       |                    |

+-------------------+------------------------------+--------------------+

|                   |   1          2           3   |                    |

+-------------------+------------------------------+--------------------+

|Длина зрительного  |                              | Измеряется от крас-|

|зала, (не более):  |                              | ной линии сцены*   |

|- в речевых залах  |   15         20        25    |                    |

|- в музыкальных    |                              |                    |

|  залах с естест-  |                              |                    |

|  венной  акусти-  |                              |                    |

|  кой              |   20         30        32    |                    |

|- в концертных за- |                              |                    |

|  лах со звукоуси- |                              |                    |

|  лением           |   40         40        40    |                    |

|                   |                              |                    |

|Превышение луча    |                              | Лучи зрения направ-|

|зрения зрителя над |                              | ляются по кратчай- |

|головой  впереди   |                              | шему  расстоянию на|

|сидящего (не ме-   |                              | красную линию сце- |

|не)**              |                              | ны*                |

|- в передних рядах |                              |                    |

|(20% от общего чис-|                              |                    |

|ла рядов)          |   0,10       0,08      0,06  |                    |

|                   |                              |                    |

|- в средних рядах  |                              |                    |

|(основной массив)  |   0, 12      0, 12     0,12  |                    |

|                   |                              |                    |

|- в задних рядах   |                              |                    |

|(20% от общего чис-|                              |                    |

|ла рядов)          |   0,15       0,14      0,12  |                    |

|- над барьером     |                              |                    |

|балкона            |   0,12       0,12      0,12  |                    |

+-------------------+------------------------------+--------------------+

* Красной линией сцены называется линия пересечения плоскости пола сцены

с плоскостью строительного портала со стороны сцены. Требования данных таблиц

действительны только для традиционной глубинной портальной сцены и не нужны

для трехсторонней, сцены-арены и др. нетрадиционных типов сцен.

** В условиях реконструкции показатель может быть изменен в зависимости

от конкретных условий.

Таблица 4.

+-------------------------+-------------------+-------------------------+

|       Наименование      |Расчетные величины,|                         |

|         параметра       |     градусы       |       Примечания        |

+-------------------------+-------------------+-------------------------+

|  Горизонтальный ограни- |                   | Образуется лучами, про- |

|  чительный угол разме-  |                   | веденными из точки, ле- |

|  щения зрительских мест |                   | жащей на оси сцены, че- |

|  (не более)             |       30°*        | рез боковые грани стро- |

|                         |                   | ительного портала       |

|                         |                   |                         |

|  Вертикальный ограничи- |                   | Образуется лучом зрения |

|  тельный  угол   разме- |                   | проведенным от глаза    |

|  щения зрительских мест |                   | зрителя через середину  |

|  (не более)             |                   | красной линии сцены.    |

|  - для мест по оси зала |       26°         | Высота глаза зрителя    |

|  - для ближайших к сце- |                   | над уровнем пола прини- |

|    не боковых мест      |       40°         | мается 1,15 м           |

+-------------------------+-------------------+-------------------------+

* Только для портальной глубинной сцены.

4.16. Зона видимости, в пределах которой следует располагать места для

зрителей перед сценой, эстрадой, киноэкраном определяется согласно рис. 3.

Расстояние между передней границей сцены (авансцены, эстрады, барьера оркестровой

ямы) и спинками кресел первого ряда зрительских мест в залах различной степени

комфорта зависит от вместимости зала и высоты планшета сцены (эстрады, авансцены)

и принимается по табл. 5.

Ширину проходов в зрительном зале различной степени комфорта следует

принимать по расчету путей эвакуации, но не менее величин, указанных в табл.

5.

@ 4.17. Предельное расстояние по оси зрительного зала от сцены (авансцены,

передней границы эстрады, киноэкрана) до последнего ряда следует принимать

для залов, предназначенных для театральных, концертных, клубных постановок

- от 25 до 30 м, залов для кинопоказа и эстрадных выступлений - до 45 м.

@ 4.18. Высоту от уровня пола зрительного зала до выступающих конструкций

вышерасположенных балконов или ярусов с количеством рядов до трех следует

принимать не менее 2,1 м, при большем количестве рядов - не менее 3,0 м. Высота

барьера балкона или яруса должна быть не менее 0,8 м. Барьер при ширине менее

30 см должен быть оборудован защитной сеткой для предотвращения падения предметов

(биноклей, сумочек и пр.).

Рисунок в базе не приводится

Рис.3

Таблица 5.

+------------------+---------------------------------+------------------+

|                  |  Расстояние между границей      |                  |

|                  |  сцены (или барьером оркестро-  |                  |

|Уровень комфорта  |  вой ямы) и спинками кресел     |   Ширина  прохо- |

|                  |  первого ряда, при   вмести-    |   дов в зале, м  |

|                  |  мости зала, м                  |                  |

+------------------+--------------+------------------+------------------+

|                  |  до 300 мест | 301 и более      |                  |

|                  |              |    мест          |                  |

+------------------+--------------+------------------+------------------+

|      1           |    2,0       |    2,5           |        1,5       |

|      2           |    1,5       |    2,0           |        1,35      |

|      3           |  не менее 1,2| не менее 1,5     |    не менее 1,0  |

+------------------+--------------+------------------+------------------+

@ 4.19. Уклон пола (пандусов) в зрительном зале допускается не более

1:7. При устройстве в проходах ступеней высоту подступенков следует принимать

не более 0,2 м.

@ 4.20 Площадь зрительного зала, включая балконы, ложи, ярусы, определяется

в пределах ограждающих конструкций до передней границы сцены (авансцены, эстрады,

барьера оркестровой ямы, киноэкрана). Площадь зала на 1 место, в зависимости

от уровня комфорта, следует принимать по табл. 6.

Таблица 6.

+----------+-----------------------------+---------------+--------------+

|          |       Театральные залы      |               |              |

|  Уровень +----------------+------------+               |     Клубные  |

| комфорта |   камерные     |            |   Кинозалы    |      залы    |

|          |   и малые      |    прочие  |               |              |

+----------+----------------+------------+---------------+--------------+

|    1     |     1,0        |     0,7    |     1,2       |      0,7     |

|    2     |     0,9        |     0,6    |     1,0       |      0,6     |

|    3     |     0,8        |     0,6    |     1,0       |      0,6     |

+----------+----------------+------------+---------------+--------------+

4.21. Места для оркестра могут быть расположены:

- в зале с ограждением, без заглубления пола;

- в стационарной оркестровой яме с полом ниже уровня зрительного зала

(основной тип).

Возможны и иные, нестандартные места размещения оркестра: в ложах, на

сцене, над сценой, сбоку в зале и т.д. При этом должна быть обеспечена безопасная

эвакуация оркестрантов в установленное пунктами 5.10 (табл. 40) и 5.11 время.

Симфонические оркестры в концертном варианте размещаются, как правило,

непосредственно на сцене, эстраде или подъемно-опускной площадке в верхнем

(на уровне сцены) положении.

@ 4.22. Размеры помещения оркестра (оркестровой ямы) в залах с колосниковой

сценой следует принимать по табл. 7. Площадь на 1 музыканта следует принимать

не менее 1,3 м2.

Таблица 7.

+-------------------------------+---------------------------------------+

|                               |     Размеры помещения, в зависимости  |

|                               |        от типа  оркестра, м           |

|      Наименование             +--------------+-------------+----------+

|      показателей              |     оперно-  | музыкально- |          |

|                               |     балетный | драматичес- | прочие   |

|                               |              | кий         |          |

+-------------------------------+--------------+-------------+----------+

| Ширина помещения по оси зала, |              |             |          |

| (не менее)                    |      4,5-6,0 |   3,0-5,0   |   2,5    |

| Ширина проема (не менее)      |        4,5   |   2,0-3,5   |   1,7    |

| Высота помещения от  пола до  |              |             |          |

| уровня планшета сцены  (прос- |              |             |          |

| цениума, авансцены)           |      2,4-2,8 |   2,1-2,4   |   1,9    |

+-------------------------------+--------------+-------------+----------+

@ 4.23. Помещение оркестра для 50 чел. и более должно иметь не менее

двух эвакуационных выходов. Высота и ширина дверных проемов в свету на путях

эвакуации из помещения оркестра должны быть не менее 1,9 и 1,2 м соответственно.

4.24. Рекомендуется предусматривать возможность перекрытия проема оркестровой

ямы, трансформации ее барьера и пола.

Помещение оркестра обеспечивается удобными и короткими функциональными

связями с фойе оркестра, местом хранения инструментов, помещением настройки

инструментов, комнатой дирижера, комнатой инспектора оркестра или заведующего

оркестром, комнатой отдыха оркестрантов. При размещении хранилища нот на другом

этаже необходим лифт или подъемник.

4.25. Зрительские места в зале могут размещаться в форме партера, амфитеатра,

балкона, ярусов, лож и галерей; на горизонтальном, наклонном или ступенчатом

основании. Возможны разнообразные комбинации этих типов.

Зрительские места могут быть различны:

- скамьи;

- скамьи с разделением на места подлокотниками;

- кресла жесткие с откидными сиденьями;

- кресла жесткие стационарные;

- кресла полумягкие и мягкие стационарные;

- кресла с трансформирующимися элементами (вращающиеся сидения, откидные

спинки и пр.).

@ 4.26. При вместимости залов до 80 мест зрительские места должны быть

закреплены между собой. Не закрепленные зрительские места допускается предусматривать

только в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного

выхода из ложи.

В залах вместимостью более 80 мест зрительские места должны быть прикреплены

к полу. Допускается их трансформация.

@ 4.27. Параметры зрительских мест и количество непрерывно установленных

мест в ряду следует принимать по табл. 8.

Таблица 8.

+----------+----------+----------------------+--------------------------+

|          |          |Ширина  в м, (не      |Количество мест в ряду,   |

|          |          |     менее)           |установленных непрерывно, |

|          | Расстоя- |                      |      (не более)          |

| Уровень  | ние меж- +---------+------------+-------------+------------+

| комфор-  | ду спин- | прохода | мест   в   |  при одно-  |  при дву-  |

|   та     | ками     | в ряду  | осях под-  |  cтороннем  |  cтороннем |

|          | сидений, |         | локотни-   |  выходе     |  выходе    |

|          | м, (не   |         | ков        |             |            |

|          | менее)   |         |            |             |            |

+----------+----------+---------+------------+-------------+------------+

|   1      |  1,1     |  0,55   | от 0,58    |      6      |       12   |

|   2      |  1,0     |  0,50   |    0,56    |      16     |       30   |

|   3      |  0,9*    |  0,45   |    0,52    |      26     |       50   |

+----------+----------+---------+------------+-------------+------------+

* Показатели для скамей - меньше на 0,05 м.

@ 4.28. Количество мест для инвалидов следует определять из расчета 1-1,5%

от общей вместимости зала, но не менее 2 мест в залах до 200 мест. Места для

инвалидов на колясках следует предусматривать в первом или последнем ряду

партера или в ложе и размещать на плоском участке пола.

Размеры места для инвалида на кресле-коляске - 0,9 х 1,5м. Ширина подъезда

к местам должна быть не менее 0,9 м.

Уклон пандуса для проезда инвалида на кресле-коляске принимается в соответствии

с требованиями ВСН 62-91*, приложение 1.

@ 4.29. При определении оптимальных акустических условий в залах следует

исходить из объемов помещения на 1 зрительское место, в зависимости от назначения

зала, согласно табл. 9.

Таблица 9.

+---------------------------------------------------+-------------------+

|              Назначение зала                      |Объем зала, м. куб.|

|                                                   |   на 1 место*     |

+---------------------------------------------------+-------------------+

|- речевой (драмтеатр, аудитория)                   |         4 - 5     |

|- кинозал                                          |         4 - 6     |

|- музыкальный (музыкально-драматический театр)     |         5 - 7     |

|- оперно-балетный, концертный                      |         6 - 8     |

+---------------------------------------------------+-------------------+

* Допускается увеличение или уменьшение показателя на 20%.

@ 4.30. Форма зрительного зала, его размеры, звукоотражающие поверхности

должны обеспечивать равномерное распределение прямой и отраженной звуковой

энергии на всех зрительских местах, исключать возможность возникновения эха,

концентрации звуковых отражений (особенно поздних). В зрительном зале необходимо

обеспечить ранними интенсивными отражениями зрительские места, расположенные

на расстоянии более 8 м от источника звука (на сцене или эстраде). Запаздывание

наиболее раннего из этих отражений, а также промежутки времени между приходами

последующих отражений (время реверберации) не должны превышать 30 миллисекунд

(для театральных залов оперных и балетных - 35 мс.).

4.31. Рекомендуемое время реверберации, необходимое для расчетов при

выборе отделки зала, помещений хора, оркестра следует определять по графику

на рис. 4. На частоте 125 Гц допускается, а в зрительных залах театров оперы

и балета целесообразно, увеличение времени реверберации до 20%.

4.32. Мероприятия по звукоизоляции помещений следует предусматривать

в соответствии с требованиями МГСН 2.04-97.

@ 4.33. В залах, оборудованных киноустановками, при расположении динамиков

за киноэкраном, следует предусматривать для стены за экраном звукопоглощающую

отделку с коэффициентом звукопоглощения не менее 0,6 в диапазоне частот 100

- 4000 Гц. Звукопоглощающую отделку следует предусматривать также в кинопроекционных

и звукоаппаратных.

Рисунок в базе не приводится

Рисунок 4. Рекомендуемое время реверберации на частотах 500-2000 Гц для

залов различного назначения в зависимости от их объема.

Сцены и эстрады

4.34. Развитый тип традиционной глубинной колосниковой сцены состоит

из собственно сцены, авансцены (часть между зрительным залом и красной линией),

арьерсцены (задняя часть сцены с пониженной высотой), сценических карманов

и сценической коробки с рабочими галереями и колосниками.

Рекомендуемый состав помещений для обслуживания сцены см. в Приложении

8.

4.35. В зависимости от конкретных условий возможно использование эстрад

и сцен нетрадиционных типов (панорамная, трехсторонняя, кольцевая, центральная

и др. см. рис. 1). Это влечет за собой изменения в оснащении сцены, в расположении

помещений, обслуживающих сцену.

4.36. Глубинная колосниковая сцена имеет несколько принципиальных схем

построения, различающихся степенью пространственного развития и постановочными

возможностями:

- с 2-мя карманами и арьерсценой;

- с 1 карманом и арьерсценой;

- с 2-мя карманами без арьерсцены;

- с 1 карманом;

- с арьерсценой без карманов;

- без арьерсцены и без карманов.

Схемы построения глубинной колосниковой сцены, карманов и арьерсцены

см. СП "Проектирование театров", 1990.

4.37. Высоту над колосниковым настилом до низа выступающих конструкций

следует принимать по табл. 10. Типы и размеры эстрад и глубинных колосниковых

сцен см. табл. 11.

Таблица 10.

+------------------------+----------------------+-----------------------+

|                        |  Сцена с горизонт.   |  При наклонном перек- |

|        Тип сцены       |  перекрытием, м, не  |  рытии в низкой части |

|                        |         менее        |  сцены, м, не менее   |

+------------------------+----------------------+-----------------------+

|   С-1 - С-3,С-5  (А)   |          2,0         |       1,5             |

|   С-4, С-6 -С-9  (Б)   |          2,4         |       1,8             |

|   арьерсцена           |          1,6         |                       |

+------------------------+----------------------+-----------------------+

Таблица 11.

+---------+---------+----------+---------+--------------------+---------+

|Эстрады  | Ширина, | Глубина, | Высота, | Строительный портал|Глубина  |

|и сцены, |    м    |    м     |    м    | (в скобках - игро- |аван-    |

|  тип    |         |          |         | вой портал)        |сцены*,  |

|         |         |          |         +---------+----------+м (не    |

|         |         |          |         | ширина*,|  высота*,|менее)   |

|         |         |          |         |    м    |     м    |         |

+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+

|   1     |    2    |    3     |    4    |    5    |     6    |    7    |

+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+

|                         Эстрады                                       |

+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+

|  Э-1    |   9     |    6     |   5,5   |    -    |     -    |    -    |

|  Э-2    |   12    |   7,5    |    6    |   8,5   |     5    |   1,5   |

|  Э-3    |   15    |    9     |   7,5   |   10,5  |    5,5   |   1,5   |

|  Э-4    |   18    |    12    |    9    |   12    |    6,5   |   1,5   |

|  Э-5    |   21    |    12    |    9    |   14    |    7,5   |   1,5   |

|  Э-6    |   24    |    15    |    11   |   16    |     9    |   1,5   |

+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+

|                          Сцены                                        |

+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+

|  С-1    |   12    |   7,5    |   10,5  |   8,5(6)|  5 (4,5) |   1,5   |

|  С-2    |   15    |   7,5    |   11,5  |   10,5  |  5,5     |         |

|         |         |          |         |   (6)   |  (4,5)   |   1,5   |

|  С-3    |   18    |    9     |   12,5  |   13(6) |  6,5     |         |

|         |         |          |         |         |  (4,5)   |   1,5   |

|  С-4    |   18    |   12     |   18    |   8(7)  |  5,5 (5) |   1,8   |

|  С-5    |   21    |   12     |   16    |   14(8) |  7,5     |         |

|         |         |          |         |         |  (5,5)   |   1,5   |

|  С-6    |   21    |   15     |   20    |   10(8) |  6,5     |   1,8   |

|         |         |          |         |         |  (5,5)   |         |

|  С-7    |   24    |   18     |   22    |   12(10)|  7,5     |   1,8   |

|         |         |          |         |         |  (6,5)   |         |

|  С-8    |   27    |   21     |   24    |   14(12)|  8,5     |   1,8   |

|         |         |          |         |         |  (7,5)   |         |

|  С-9    |   30    |   21     |   26    |   16(14)|  9,5(8,5)|   1,8   |

+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+

+---------+------------------------+------------------------+-----------+

|Эстрады  |       Арьерсцена       |         Карман         |  Рабочие  |

|и сцены, |-------+--------+-------+-------+--------+-------+  гале-    |

|  тип    |ширина,|глуби   |высота,|шири-  |глуби-  |высота,|  реи,     |

|         |   м   |на***, м|  м    |на,*** |на,***  |       |  кол-во   |

|         |       |        |       |м      |м       |       |           |

|         |       |        |       |       |        |       |           |

+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+

|   1     |   8   |   9    |  10   |  11   |  12    |  13   |    14     |

+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+

|                                                                       |

+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+

|  Э-1    |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |           |

|  Э-2    |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |           |

|  Э-3    |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |           |

|  Э-4    |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |           |

|  Э-5    |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |           |

|  Э-6    |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |           |

+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+

|                                                                       |

+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+

|  С-1    |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |     1     |

|  С-2    |       |        |       |       |        |       |           |

|         |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |    1-2    |

|  С-3    |       |        |       |       |        |       |           |

|         |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |    1-2    |

|  С-4    |  12   |   3    |  8,5  |   6   |  12    |  6,5  |    2-3    |

|  С-5    |       |        |       |       |        |       |           |

|         |   -   |   -    |   -   |   -   |   -    |   -   |    2-3    |

|  С-6    |  15   |   6    |  11   |  7,5  |  12    |  7,5  |    3-4    |

|         |       |        |       |       |        |       |           |

|  С-7    |  18   |   6    |  12   |   9   |  15    |  8,5  |    3-4    |

|         |       |        |       |       |        |       |           |

|  С-8    |  21   |   6    |  13,5 |  12   |  18    |  9,5  |    4-5    |

|         |       |        |       |       |        |       |           |

|  С-9    |  24   |   9    |  15   |  12   |  21    |  10,5 |    4-5    |

+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+

* Ширину строительного портала для сцен С-4, С-5 - С-9 допускается увеличивать

на 1.5 м, высоту - на 0,5-2,5 м, определяя промежуточные величины допусков

в прямой зависимости от размера сцены.

** При увеличении глубины авансцены допускается соответственно уменьшать

глубину сцены, но не более чем на 25%.

*** При проектировании откатного круга глубина арьерсцены и размеры кармана

определяются проектом.

Примечания: 1. Размеры  (в плане) эстрад, сцен, арьерсцен и карманов

указаны в осях строительных конструкций,  авансцены -

от  внутреннего  края  проема  оркестровой  ямы   или

передней  кромки  авансцены  до  красной  линии сцены

(эстрады).

2. Высоту эстрады следует принимать от  уровня  планшета

до  потолка  (технологического  оборудования). Высоту

сцен следует принимать от уровня  планшета  до  верха

колосникового  настила,  высоту карманов - от пола до

пола  вышележащего  этажа,  высоту  арьерсцены  -  от

уровня   планшета  до  перекрытия.  Указанная  высота

арьерсцены   принимается   при   наличии   над    ней

колосникового настила.

Колосниковый настил следует располагать перпендикулярно порталу сцены

с зазорами между колосниками 0,05 м.

4.38. Рабочие галереи следует располагать по боковой и задней стенам

сцены. Нижнюю галерею следует располагать на 0,7 м выше строительного портала,

но не ниже верха проема арьерсцены плюс 0,5 м.

4.39. Расстояние между ярусами рабочих галерей от пола до пола следует

принимать от 2,5 до 3,0 м. Ширину боковых рабочих галерей следует принимать:

при установке электроприводов подъемов на галереях - 2,8 м; при установке

электроприводов за пределами сценической коробки, а также при ручном приводе

подъемов и на осветительных галереях - 1,5-1,8 м включая место для противовесов.

Ширину рабочих галерей на задней стене сцены следует принимать не менее 0,8

м.

@ 4.40. Для обслуживания рабочих галерей верхней части сцен группы Б

должны быть предусмотрены две колосниковые лестничные клетки от уровня пола

трюма до уровня колосникового настила. При вместимости зала менее 800 мест

допускается предусматривать одну из лестничных клеток не от уровня пола трюма,

а от уровня пола нижней галереи. Для сцен С-1, С-2, С-3, С-5 допускаются открытые

внутренние лестницы от уровня планшета сцены или пола нижней галереи с обеспечением

проходов на общие лестницы или открытые пожарные лестницы.

@ 4.41. Планшет сцены, авансцены, арьерсцены и пол карманов следует проектировать

в одном уровне.

Авансцена должна быть длиной не менее ширины строительного портала, а

шириной - не менее 1,75 м от красной линии сцены до границы оркестровой ямы.

С нее следует предусматривать не менее двух сходов в зал.

@ 4.42. Высота уровня планшета сцены (авансцены, эстрады) над уровнем

пола первого ряда зрительских мест в залах с горизонтальным полом должна быть

не более 1,1 м. В залах малой вместимости (до 300 мест) высота планшета должна

быть не более 0,8 м.

Допускается устройство подвижных (наклоняемых) и подъемно-опускных планшетов.

Для балетных театров следует проектировать упругую конструкцию планшета сцены.

@ 4.43. Под планшетом сцен группы Б следует, а сцен группы А допускается

предусматривать трюм с размерами в плане, равными размерам этих сцен. Высоту

помещения трюма до низа выступающих конструкций следует принимать не менее

2,2 м. В трюме допускается размещать: сейф скатанных декораций, щитовую сцены,

суфлерскую будку.

4.44. Постановочное освещение демонстрационного пространства (сцены и

зала) состоит из сценических прожекторов, устанавливаемых в пределах сцены:

- верхнего света, которые могут объединяться в подвижные поплановые софиты;

- бокового света, которые могут устанавливаться на подвижных поплановых

рамах;

- нижнего света в виде рампы или отдельных прожекторов, установленных

под планшетом сцены;

- заднего контражурного света;

а также прожекторов, устанавливаемых за пределами сцены (в зале):

- бокового света (в осветительных ложах);

- верхнего света на выносных софитах;

- горизонтального света (под малым углом, с уровня барьера балкона, яруса);

Кроме того, может применяться система горизонтальных и вертикальных (стационарных

и подвижных) световых занавесов (см. п. 4.55.).

Помещения, предназначенные для управления постановочным освещением, и

их расположение представлены в табл. 12.

@ 4.45. Количество осветительных лож в зависимости от типа сцены (эстрады)

и вместимости зала следует принимать по табл. 13. Расстояние от уровня пола

нижней осветительной ложи до уровня планшета сцены (эстрады) следует принимать

не менее 2,5 м. Расстояние между уровнями полов лож, расположенных одна над

другой, следует принимать не менее 2,5 м. Глубина лож должна быть не менее

2,0 м.

Таблица 12.

+--------+----------------------------------+---------------------------+

|   NN   |                                  |                           |

|  п/п   |           Помещение              |       Размещение          |

+--------+----------------------------------+---------------------------+

|   1.   |  Осветительные боковые ложи*     |    у боковых стен зала или|

|        |                                  |    на специальных конст-  |

|        |                                  |    рукциях                |

|   2.   |  Помещение выносного софита*     |    над залом              |

|   3.   |  Светопроекционная               |    за задней стеной зала  |

|   4.   |  Светорегуляторная               |    или у задней стены со  |

|   5.   |  Помещение фронтального освеще-  |    стороны зала           |

|        |  ния                             |                           |

|   6.   |  Рирпроекционная                 |    за задней стеной сцены |

|        |                                  |    (арьерсцены)           |

|   7.   |  Тиристорная**                   |    вблизи сцены (с макси- |

|        |                                  |    мальным  приближением  |

|        |                                  |    к электропотребителям) |

+--------+----------------------------------+---------------------------+

* Размещается в зонах, ограниченных углами оптических осей осветительных

приборов в соответствии с рис. 5.

** В настоящее время существуют новые системы без тиристорной

Таблица 13.

+-----------------+---------------------+-------------------------------+

|  Тип эстрады и  |  Вместимость зала,  |   Количество осветительных    |

|  сцены          |       мест          |             лож               |

+-----------------+---------------------+-------------------------------+

|   С-6 - С-9     |   800 и более       |  не менее 2-х боковых лож     |

|   С-4 и С-6     |   менее 800         |  1 боковая ложа               |

|   С-2 - С-5     |   600 и более       |  1 боковая ложа               |

|   С-1 - С-3     |   менее 600         |  допустимо размещение освети- |

|    эстрады      |   любой вмести-     |  тельной аппаратуры непосред- |

|                 |   мости             |  ственно  на  боковых  стенах |

|                 |                     |  зрительного зала             |

+-----------------+---------------------+-------------------------------+

@ 4.46. Светопроекционную следует размещать так, чтобы углы отклонения

оптической оси проектора от нормали в геометрическом центре строительного

портала по красной линии сцены не превышали: в горизонтальной плоскости -9°,

в вертикальной плоскости при проекции сверху вниз - 9°, снизу вверх - 3°.

Длина помещения светопроекционной должна быть не менее 3-5 м; уровень пола

помещения - выше уровня пола примыкающей к ней части зрительного зала не менее,

чем на 0,9 м.

@ 4.47. Светорегуляторную следует размещать в пределах проекции строительного

портала на плоскость задней стены зала. Длина помещения светорегуляторной

должна быть не менее 4 м. Светорегуляторная должна иметь отдельный вход.

Рисунок в базе не приводится

Рис.5 Схема размещения помещений постановочного освещения сцены

@ 4.48. Фронтальную осветительную ложу следует размещать так, чтобы ось

помещения находилась в пределах ширины игрового портала или размещать в 2-х

помещениях размером по фронту не менее 4 м каждое. Уровень пола должен быть

не выше верха игрового портала.

@ 4.49. Уровень пола рирпроекционной следует предусматривать на высоте

от уровня пола арьерсцены, равной половине высоты строительного портала.

@ 4.50. Уровень пола тиристорной следует предусматривать не ниже уровня

пола первой рабочей галереи.

4.51. Для лобового горизонтального освещения сцены следует предусматривать

размещение осветительной аппаратуры за задней стеной зала (или на стене зала,

или на передней стенке барьера балкона, яруса в сторону сцены) в пределах

проекции игрового портала на эту стену.

4.52. Помещения механооборудования сцены включают в себя:

- помещения оборудования планшета и трюма;

- помещения верхового оборудования.

4.53. Оборудование планшета сцены состоит из кулисных машин (двигающихся

в пазах планшета сцены по рельсам, находящимся в трюме), поворотных кругов

(врезного, барабанного, накладного, вращающихся колец), подъемно-опускных

и накатных площадок. Для работы этого оборудования требуются следующие отдельные

помещения:

- электролебедок для привода поворотных кругов, которое размещается в

помещении с хорошей звукоизоляцией на площади трюма;

- для отвода накатных площадок (карман сцены);

- для электропривода противопожарного занавеса;

- щитовая сцены.

4.54. Верховое оборудование сцены состоит из штанкетных, индивидуальных

и софитных подъемов, пролетных устройств. Для работы этого оборудования должны

быть предусмотрены шахты у боковых стен сцены для обеспечения движения противовесов

на всю высоту коробки от трюма до колосников. При беспротивовесной системе,

значительно увеличивается мощность лебедок (в 2 - 2,5 раза) и их габариты.

Помещения, требуемые для работы этого оборудования:

- помещения лебедок для управления тросами подъемов (помещения должны

быть звукоизолированы и размещаться на галереях, идущих по трем сторонам сцены);

- помещение колосникового настила; выше настила на 2 м размещаются верхние

блоки подъемов, тросы которых проходят сквозь щели в колосниковом настиле.

4.55. Занавесы подразделяются по способу раскрытия подъемно-опускные,

раздвижные, фигурные, комбинированные; по видам использования: антрактные,

игровые, световые и занавесы, обеспечивающие постановочные эффекты. Антрактный

занавес относится к разряду основного стационарного оборудования. Световой

занавес образуется с помощью горизонтально установленных прожекторов под планшетом

сцены и направленных в зал под углом около 30° (шаг между прожекторами 40-50

см в зависимости от их типа). Для обеспечения светоэффектов на занавесах прочих

видов предусматриваются вертикальные ряды прожекторов по обе стороны портала

или прожекторная поворачивающаяся рампа на авансцене.

Горизонты и устройства для подвижных панорам проектируются по индивидуальным

заданиям театров.

4.56. Помещения звукового обеспечения зала и сцены: звукоаппаратную,

ложу звукооператора (звукорежиссера), кабину диктора и кабину переводчиков

следует размещать с обеспечением прямой видимости сцены. Помещение звукоаппаратной

допускается размещать без обеспечения прямой видимости сцены. Ложу звукооператора

и кабину диктора следует размещать в смежных помещениях.

@ 4.57. Помещения студии и аппаратной звукозаписи следует располагать

смежно, со смотровым окном между ними.

@ 4.58. Телевизионный полустационар - два аппаратных помещения площадью

не менее 8 м2 каждый - следует располагать в цокольном или первом этажах с

отдельным входом и окном для подачи кабелей. Перед входом должна быть выделена

площадка для размещения передвижной телестанции не менее, чем на 5 автомашин.

На крыше здания должна быть устроена площадка для антенны площадью не менее

5 м2. Расстояние от полустационара до места съемки не должно превышать 250

м.

4.59. Прием и регистрация сигналов о пожаре предусматривается на аппаратуру,

размещаемую в помещении охраны.

Комплекс помещений технологического обеспечения кинопоказа

4.60. Состав помещений кинопроекционной группы следует принимать согласно

табл. 14. Площади помещением определяются заданием на проектирование или проектом

в соответствии с принятым технологическим оборудованием.

Таблица 14

+-----------------+-----------------------------------------------------+

|                 |           Площадь, м2, при числе кинопроекторов     |

|                 +------+-------+------+------+------------+-----------+

|                 |   4  |  2    |   3  |  2   |      2     |     1     |

|                 +------+-------+------+------+------------+-----------+

|                 |              |             |  для 35-мм | для 16-мм |

| Помещения       |для 70/35-мм  |  для 35-мм  |  фильмов   |  фильмов  |

|                 |  фильмов     |  фильмов    |  с лампами |           |

|                 |              |             |  накалива- |           |

|                 |              |             |     ния    |           |

+-----------------+------+-------+------+------+------------+-----------+

| Проекционная    |   +  |  +    |   +  |  +   |      +     |     +*    |

+-----------------+------+-------+------+------+------------+-----------+

| Перемоточная    |   +  |  +    |   +  |+**   |      -     |      -    |

+-----------------+------+-------+------+------+------------+-----------+

| Агрегатная ох-  |      |       |      |      |            |           |

| лаждения кино-  |   +  |  +    | +*** |+***  |      -     |      -    |

| проекторов      |      |       |      |      |            |           |

+-----------------+------+-------+------+------+------------+-----------+

| Комната кино-   |      |       |      |      |            |           |

| механика        |   +  |  +    |   +  |  +   |      -     |      -    |

+-----------------+------+-------+------+------+------------+-----------+

| Радиоузел       |   +  |  +    |   +  |  -   |      -     |      -    |

+-----------------+------+-------+------+------+------------+-----------+

| Мастерская ки-  |      |       |      |      |            |           |

| номеханика      |   +  |  -    |   +  |  -   |      -     |      -    |

+-----------------+------+-------+------+------+------------+-----------+

| Санитарный узел |   +  |  +    |   +  |  +   |      -     |      -    |

+-----------------+------+-------+------+------+------------+-----------+

* При использовании для кинопоказа передвижной 16-мм киноустановки допускается

предусматривать в зале огороженное барьером место площадью 4 м2.

** При установке двух кинопроекторов, а также при большем количестве

проекторов в многозальных кинотеатрах помещение перемоточной для каждого зала

допускается не предусматривать. При этом площадь проекционной должна быть

увеличена на половину площади перемоточной.

*** Только при установке кинопроекторов с ксеноновой лампой 5 кВт и более,

с водяным охлаждением электродов.

4.61. Число кинопроекторов в проекционной каждого зала следует принимать:

- в кинотеатрах круглогодичного действия в залах с широкоформатной проекцией

- 4;

- в кинотеатрах круглогодичного действия вместимостью 200 мест и более

- 3;

- в кинотеатрах сезонного действия, клубах, залах с эпизодическим кинопоказом

- 2;

- для динамической проекции для постановочных целей и для 16-мм фильмов

- 1.

Установка разнотипной аппаратуры не рекомендуется.

В многозальных кинотеатрах рекомендуется установка кинопроекторов одного

типа с источниками света различной мощности в зависимости от размеров экрана.

4.62. Во всех кинотеатрах и киноустановках, оборудованных 35-мм аппаратурой,

должен обеспечиваться показ широкоэкранного, кашетированного (1:1,66) и обычного

фильмов.

4.63. Для повышения качества звукового сопровождения кинофильмов в кинотеатрах

с залами от 500 мест и более должна устанавливаться стереофоническая звуковоспроизводящая

аппаратура.

4.64. Планировка и размеры помещения кинопроекционной приведены в рекомендуемом

Приложении 3.

При отметке пола кинопроекционной выше 3 м относительно уровня планировочной

отметки тротуара следует предусматривать подъемник.

4.65. Схемы размещения громкоговорителей за экраном приведены в рекомендуемом

Приложении 4.

4.66. При проектировании помещений технологического обеспечения кинопоказа

следует руководствоваться СНиП 2.08.02-89*.

Комплекс помещений для артистов

4.67. В комплекс помещений для артистов входят артистические уборные,

помещения для музыкантов и помещения, обслуживающие артистов. Рекомендуемый

состав помещений для артистов см. в Приложении 8.

Площади артистических уборных на одного артиста, в зависимости от уровня

комфорта, следует принимать по табл. 15.

По заданию на проектирование предусматриваются и артистические уборные

типа "люкс" - с дополнительными помещениями, с расширенным санузлом. Для солистов

оперы и дирижеров ведущих оперно-балетных театров предусматривают установку

в уборных рояля или пианино.

Таблица 15.

+-----------+--------------------------------+--------------------------+

|  Кол-во   |           Площадь, м2          |                          |

|  артис-   |       при уровне комфорта:     |                          |

|  тов  в   +----------+---------+-----------+                          |

|  помеще-  |          |         |           |       Примечания         |

|  нии*     |      1   |    2    |      3    |                          |

+-----------+----------+---------+-----------+--------------------------+

|   1       |   25     | 12-15   |    9-11   | на 2 артистические убор- |

|   2       |   9      |   8     |    6-7,5  | ные 3  уровня  комфорта  |

|   3       |   7      |   6     |  4,5-5,5  | предусматривается 1 са-  |

|   4       |   6      |   5     |  3,5-4,5  | нитарный узел (1 унитаз  |

|   5       |   -      |   4     |    3-3,5  | и 1 душ)**               |

+-----------+----------+---------+-----------+--------------------------+

* Артистические уборные на большее количество человек предусматриваются

для артистов хора, кордебалета, а также для детских трупп. Принимаются по

заданию на проектирование. При каждой артистической уборной 1 и 2 уровня комфорта

(или на 2 комнаты) следует предусматривать санитарный узел (умывальник, душ,

бидэ) из расчета 1 прибор на 4 чел.

** При проектировании санузла при каждой артистической уборной ее площадь

следует увеличивать на 10%.

4.68. Площади помещений для музыкантов, в зависимости от уровня комфорта

принимаются по табл. 16.

Таблица 16.

+--------------------------+---------------------------+----------------+

|                          |   Площадь, м2 на одного   |                |

|   Наименование помещения |        музыканта          | Примечания     |

|                          |    при уровне комфорта:   |                |

|                          +---------+---------+-------+                |

|                          |    1    |    2    |  3    |                |

+--------------------------+---------+---------+-------+----------------+

|   Комната дирижера       |   25    |   15    |  10   |                |

|   Комната отдыха музы-   |         |         |       |                |

|   кантов                 |   1,5   |   1,2   |  1,0  | не менее 15 м2 |

|   Помещение для занятий  |         |         |       |                |

|   музыкантов             |   0,8   |   0,6   |  0,5  | не менее 20 м2 |

|   Помещение для настрой- |         |         |       |                |

|   ки инструментов        |   0,8   |   0,6   |  0,5  | не менее 20 м2 |

|   Комната хранения музы- |         |         |       |                |

|   кальных инструментов   |   0,1   |   0,1   |  0,1  | не менее 10 м2 |

+--------------------------+---------+---------+-------+----------------+

4.69. Помещения, обслуживающие артистов, включают в себя: помещения ожидания

выхода артистов на сцену, дежурные гримерно-парикмахерскую и костюмерную,

комнату отдыха и курительную.

4.70. Помещения ожидания выхода артистов на сцену следует размещать смежно

со сценой, как правило, с 2-х ее сторон. Площадь помещений определяется заданием

на проектирование по единовременному количеству артистов в каждом помещении

из расчета по 1,7 - 1,9 м2 на одного артиста, но она должна быть не менее

20 м2. Помещения следует делить на мужскую и женскую части занавесом или ширмой.

При помещениях следует предусматривать санузлы.

4.71. Помещения дежурных мужских и женских гримерно-парикмахерских и

костюмерных следует располагать вблизи артистических уборных. Площадь каждого

помещения определяется заданием на проектирование из расчета единовременного

количества артистов в каждом помещении, по 2 м2 на одного артиста. Ориентировочные

показатели площадей этих помещений в театрах с колосниковой сценой в зависимости

от уровня комфорта приведены в табл.17.

Таблица 17.

+---------------------------------+-------------------------------------+

|                                 |             Площадь, м2,  (*)       |

|    Название помещения           |           при уровне комфорта:      |

|                                 +------------+------------+-----------+

|                                 |     1      |     2      |     3     |

+---------------------------------+------------+------------+-----------+

|  Дежурные костюмерные  (мужская |            |            |           |

|  и женская)                     |   30-50    |   25-45    |   20-30   |

|  Дежурные гримерно-парикмахер-  |            |            |           |

|  ские (мужская и женская)       |   30-60    |   25-55    |   20-50   |

+---------------------------------+------------+------------+-----------+

* Меньшие значения показателей относятся к зрительным залам драматических

трупп, большие - музыкальных.

4.72. Площадь общей комнаты отдыха для артистов следует определять заданием

на проектирование из расчета единовременного количества человек, находящихся

в данном помещении, по 4 м2 на каждого, но не менее 20 м2. При ней следует

располагать курительную площадью не менее 15 м2.

Репетиционные помещения

4.73. К репетиционным помещениям различных театральных трупп (драматической,

музыкальной, балетной) относятся репетиционные залы и помещения индивидуальных

занятий.

4.74. Размеры и назначение репетиционных залов для различных театральных

трупп рекомендуется принимать по табл. 18. Размещать их следует вблизи помещений

для артистов. Количество, назначение и площадь репетиционных залов и помещений

индивидуальных занятий для различных театральных трупп, а также состав и площади

вспомогательных помещений при них определяются заданием на проектирование

с учетом возможных гастрольных трупп.

4.75. Большие репетиционные залы допустимо обеспечивать механооборудованием

в виде точечных подъемов. Над залом и сценой следует предусматривать рабочие

мостики, которые образуют верхнее техническое пространство.

4.76. При больших репетиционных залах рекомендуется предусматривать не

менее двух групповых артистических уборных, помещение ожидания выхода на сцену

(в зал), курительные, склады декораций, бутафории, мебели и реквизита, осветительной

аппаратуры текущего репертуара, а также свето- и звукоаппаратные, светопроекционные.

Площади помещений определяются заданием на проектирование или проектом.

При малых репетиционных залах следует предусматривать лишь помещение

инвентарной.

4.77. В зале для репетиций балета предусматривается балетный станок из

расчета 2,15м на каждого занимающегося.

4.78. Ограждающие конструкции залов для репетиции оркестра и хора должны

обеспечивать необходимую звукоизоляцию помещений. Площади каждого из этих

залов и объем помещения, приходящихся на одного участника в зависимости от

уровня комфорта, рекомендуется принимать по табл. 19.

4.79. Рекомендуемые состав и площади помещений для индивидуальных занятий

артистов с педагогами в драматических театрах - не более 2-х комнат площадью

12-15 м2 каждая, в музыкальных - 3-4 комнаты площадью 16-20 м2 каждая, оперных

- 5-6 комнат по 20-25 м2.

Таблица 18.

+-------+---------------------------------------------------------------+

|Наиме- |   Размеры репетиционных помещений театров, м, в зависимости   |

|нование|                      от типов сцен                            |

|помеще-+------------------------+------------------+-------------------+

|ний    | драматические и музы-  |   музыкальной    |  оперы и балета   |

|       | кально-драматические   |     комедии      |                   |

|       +-------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+

|       | С-4   |  С-6  |   С-7  |  С-7   |   С-8   |   С-8   |    С-9  |

+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+

|Репети-|       |       |        |        |         |         |         |

|ционные|       |       |        |        |         |         |         |

|залы:  |       |       |        |        |         |         |         |

|       |       |       |        |        |         |         |         |

|- боль-|       |       |        |        |         |         |         |

|шой    |9х9х5  |12х12х6|15х15х6 |15х15х6 |18х18х7,5|18х18х7,5|21х21х7,5|

|       |       |       |        |        |         |         |         |

|- малый|9х6х3,6|9х9х3,6|12х12х5 |12х12х5 |15х12х6  |15х12х6  |15х15х6  |

|       |       |       |        |        |         |         |         |

|Залы   |       |       |        |        |         |         |         |

|для    |       |       |        |        |         |         |         |

|репе-  |       |       |        |        |         |         |         |

|тиций: |       |       |        |        |         |         |         |

|       |       |       |        |        |         |         |         |

|- ба-  |       |       |        |        |         |         |         |

|лета   |   -   |   -   |15х9х4,5|15х9х4,5|18х12х4,5|18х12х4,5|18х15х4,5|

|       |       |       |        |        |         |         |18х15х4,5|

|- ор-  |       |       |        |        |         |         |         |

|кестра |   -   |   -   |   -    |9х6х4,2 |12х9х5,1 |15х9х5,7 |15х12х6  |

|       |       |       |        |        |         |         |         |

|- хора |   -   |   -   |6х6х4,2 |6х6х4,2 |9х6х4,5  |9х9х4,8  |12х9х4,8 |

|       |       |       |        |        |         |         |9х9х4,8  |

|Репети-|       |       |        |        |         |         |         |

|ционно-|       |       |        |        |         |         |         |

|физ-   |       |       |        |        |         |         |         |

|куль-  |       |       |        |        |         |         |         |

|турный |       |       |        |        |         |         |         |

|зал    |18х9х6 |18х9х6 |24х12х6 |   -    |   -     |    -    |    -    |

|       |       |       |        |        |         |         |         |

|Универ-|       |       |        |        |         |         |         |

|сально-|       |       |        |        |         |         |         |

|репети-|       |       |        |        |         |         |         |

|ционное|       |       |        |        |         |         |         |

|помеще-|       |       |        |        |         |         |         |

|ние    |  5х6  |  5х6  |  5х6   |  5х6   |  6х6    |  6х6    |   6х6   |

+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+

Примечания:

1. Размеры залов - длина х ширина х высота.

2. Размеры в плане указаны в осях строительных конструкций, высота -

от пола до низа выступающих конструкций перекрытий.

3. При проектировании музыкально-драматического театра для двух трупп

- драматической и музыкальной - предусматриваются залы для репетиций - балета,

оркестра, хора.

4. При проектировании драматического и музыкально-драматического театров

допускается предусматривать по заданию на проектирование репетиционно-физкультурный

зал.

Таблица 19.

+-------------------------------+---------------------------------------+

|      Наименование зала        |             Уровень комфорта          |

|        и показатели           +-----------+--------------+------------+

|                               |    1      |      2       |      3     |

+-------------------------------+-----------+--------------+------------+

| Зал для репетиций оркестра,   |           |              |            |

| на одного участника:          |           |              |            |

|       площадь, м2             |   3,0     |     2,5      |     2,0    |

|       объем, м3               |   18,0    |     14,0     |     11,0   |

|                               |           |              |            |

| Зал для репетиций хора,       |           |              |            |

| на одного участника:          |           |              |            |

|       площадь, м2             |   2,5     |     2,0      |     1,5    |

|       объем, м3               |   12,0    |     9,0      |     7,0    |

+-------------------------------+-----------+--------------+------------+

Складские помещения

4.80. Складские помещения культурно-зрелищных зданий делятся на две группы:

складские помещения, обеспечивающие театральные представления и складские

помещения при клубном комплексе. Рекомендуемый состав складских помещений

первой группы см. в Приложении 8.

4.81. Дежурные склады декораций, сценической электро-звукотехнической

аппаратуры, дежурный склад мебели, бутафории и реквизита следует размещать

в непосредственной близости к сцене.

Резервные склады следует размещать, как правило, в отдельном корпусе,

на участке вблизи здания театра. В отдельных случаях допускается их размещение

в здании театра.

4.82. Дежурные склады декораций наиболее целесообразно проектировать

шириной 9 м, что обеспечивает двухрядное хранение с центральным проходом.

Декорации при этом занимают 2/3 площади. Однорядное хранение в помещении шириной

6 м позволяет использовать 1/2 площади.

Дежурные склады декораций оборудуются разделительными вертикальными конструкциями-пряслами

шириной 2,5 м и высотой, равной высоте склада, с шагом 3 м. Ширина проходов

между штабелями декораций 2,5 - 3м.

4.83. Площади складов определяются в зависимости от размеров сцены, от

репертуара театра и творческих особенностей постановки. При определении необходимой

площади складов следует исходить из того, что:

- декорации каждого спектакля занимают ориентировочно около 10% площади

сцены;

- на дежурном складе хранятся декорации для 2-3 спектаклей, на складе

текущего сезона- декорации для всех остальных спектаклей сезона;

- площадь резервного склада должна быть не меньше площади дежурного склада.

4.84. Ориентировочные показатели площадей помещений складов, обслуживающих

колосниковые сцены, следует принимать по табл. 20.

Таблица 20.

+-------+---------------------------------------------------------------+

|       |                  Площади складов, м                           |

|       +---------------+----------+--------------------+---------------+

|Типы   |объемных       | скатанных|бутафории, мебели,  |   костюмов    |

|сцен   |и станковых    | декораций|реквизита           | (гардеробная) |

|*(1)   |декораций      |          |                    |               |

|       +---------+-----+----+-----+------+-------+-----+---------+-----+

|       |  д      |  р  |  д |  р  | д    | тс    |  р  |   тс    |  р  |

|       +---------+-----+----+-----+------+-------+-----+---------+-----+

|С-1 по | 150       150   40   40   35      40      50    70        50  |

|С-6    |                                                               |

|С-7*(2)| 200       200   45   45   45-50   50-60   60    95-105    80  |

|С-8*(3)| 220-260   260   55   55   50-60   60-80   80    105-150   100 |

|С-9*(4)| 260-350   350   60   60   75      100     100   180       120 |

+-------+---------------------------------------------------------------+

*(1) Площади сцен различного типа см. табл. 10.

Из двойных цифр:

*(2) меньшая относится к драматическим театрам, большая - к музыкально-драматическим;

*(3) меньшая относится к драматическим театрам, большая - к музыкально-драматическим

и оперно-балетным;

*(4) меньшая относится к музыкально-драматическим театрам, большая к

оперно-балетным.

Примечание: Принятые в таблице обозначения: д - дежурный склад, тс -

текущего сезона, резервный склад.

@ 4.85. Дежурные склады объемных и станковых декораций должны примыкать

к сцене и карманам. Их высоту и размеры проемов, соединяющих склады со сценой

и карманами, следует принимать согласно табл. 21.

Таблица 21.

+-----------------+-----------------------+-----------------------------+

|                 | Высота помещения      | Размеры проемов, м          |

|  Сцены          | склада декораций      +-------+---------------------+

|                 | должна быть:          |ширина |       высота        |

+-----------------+-----------------------+-------+---------------------+

|  С-1 - С-3, С-5 | равна высоте строи-   | 2,0   |равна высоте строи-  |

|                 | тельного портала      |       |тельного портала     |

|                 |                       |       |минус 0,5 м          |

|  С-6 - С-9, С-4 | равна высоте карманов | 2,5   |равна высоте карманов|

+-----------------+-----------------------+-------+---------------------+

@ 4.86. Склад мягких скатанных декораций (сейф) должен иметь ширину не

менее 2,5 м если полки-консоли расположены в два ряда и не менее 1,8 м - при

их расположении в один ряд. Длина помещения сейфа должна быть равной 1,5 ширины

игрового портала сцены. Размеры кассетного сейфа определяются заданием на

проектирование; ширина такого сейфа зависит от ширины полок.

@ 4.87. Параметры дежурных складов бутафории, реквизита, мебели зависят

от размера стеллажей и системы хранения: при однорядном хранении ширина помещения

должна быть не менее 3,7 м, при двухрядном - не менее 4 м.

@ 4.88. Параметры помещений складов бутафории, мебели, реквизита см.

табл. 22.

Таблица 22.

+---------------------------+------------+---------------+--------------+

|                           |Расстояние  | Глубина стел- | Проход между |

|      Показатели           |между пол-  | лажа          | стеллажами,  |

|                           |ками        |               | не менее     |

+---------------------------+------------+---------------+--------------+

|Размеры стеллажа, м        |            |               |              |

|- для мебели               |    1,0     |      1,0      |      1,7     |

|- для бутафории и реквизита|     -      |      0,6      |      0,8     |

+---------------------------+------------+---------------+--------------+

@ 4.89. Помещения складов сценической аппаратуры - электроаппаратуры,

электрореквизита, звукотехнической аппаратуры - должны иметь высоту в свету

не менее 3,6 м; размеры дверных проемов - не менее 1,0 х 2,4 м. Площадь кладовой

электроаппаратуры, обслуживающей сцену, 15 - 20 м2.

Мастерские

4.90. Театральные мастерские, кроме монтажной, могут быть использованы

для студийно-учебных, групповых и индивидуальных занятий посетителей клубного

комплекса.

4.91. Помещения мастерских разделяются на три группы:

- объемных декораций - столярная с сушильной и слесарная мастерские,

монтажная, бутафорская; во всех этих помещениях должна быть предусмотрена

звукоизоляция;

- мягких декораций - мастерская живописно-декорационная, росписи тканей,

обойно-драпировочная; при них - макетная, красильная, помещение для приготовления

красок с мойкой и сушкой:

- костюмов, обуви, париков - мастерские пошивочная с примерочной и закройной,

головных уборов и обувная, помещения постирочной с сушильной, пропиточная,

красильная, а также трикотажная, пастижерская.

При каждой группе мастерских предусматриваются помещения персонала и

кладовые для хранения материалов.

4.92. Размеры помещений для монтажа объемных и станковых декораций, а

также живописно-декорационных мастерских следует принимать по табл. 23.

Монтажная мастерская должна иметь непосредственную связь со сценой через

тамбур со звукоизоляцией, а также прямую связь с мастерскими, обеспечивающими

монтаж декораций.

4.93. Высоты помещений следует принимать не менее:

- живописно-декорационной мастерской - 5,6 м; на высоте 3,6 м от пола

следует устраивать смотровые мостики;

- столярной, слесарной, росписи тканей, бутафорской - 3,6 м;

- скульптурного участка бутафорской мастерской (20% площади помещения)

- 5,6 м.

Высота помещения для монтажа объемных и станковых декораций должна быть

равна высоте кармана сцены.

Высота помещений прочих мастерских - не менее 3,3 м.

Таблица 23.

+-------------+---------------------------------------------------------+

|             |           Размеры помещений, м                          |

|             +-------------------------------+-------------------------+

|             |     для монтажа объемных и    |  живописно-декорационной|

|   Сцена     |      станковых декораций      |        мастерской*      |

|             +--------------+----------------+--------------+----------+

|             |    длина     |      ширина    |     длина    |   ширина |

|             +--------------+----------------+--------------+----------+

|    С-4      |      11      |        7,5     |       23     |      9   |

|             |              |                |       17     |     12   |

|             |              |                |              |          |

|    С-6      |      12      |         8      |       27     |     10   |

|             |              |                |       19     |     14   |

|             |              |                |              |          |

|    С-7      |      14      |         9      |       31     |     12   |

|             |              |                |       23     |     16   |

|             |              |                |              |          |

|    С-8      |      16      |        10      |       37     |     13   |

|             |              |                |       25     |     19   |

|             |              |                |              |          |

|    С-9      |      18      |        11      |       41     |     14   |

|             |              |                |       27     |     21   |

+-------------+--------------+----------------+--------------+----------+

* Размеры мастерской даны в двух вариантах в зависимости от взаимного

расположения на полу двух задников (горизонтально или вертикально) плюс проходы.

Помещения клубного комплекса

4.94. Клубный комплекс формируется из трех групп помещений: для отдыха

и развлечений, кружково-студийных занятий и лекционно-информационной деятельности.

При проектировании клубов различных типов, а также клубных блоков в составе

культурно-досуговых и других учреждений следует учитывать положения СП "Проектирование

клубов", 1991.

Клубные помещения и их блоки предусматриваются в культурно-зрелищных

и досуговых учреждениях - как дополнение к помещениям зрительского комплекса

или как основной функционально-планировочный элемент (в клубных зданиях культурно-досуговых

и общественных центрах).

Рекомендуемые вместимости клубных блоков представлены в Приложении 1.

4.95. Рекомендуемые удельные площади помещений для отдыха и развлечений

в зависимости от уровня комфорта приведены в табл. 24.

Таблица 24.

+------------------------------+-------------------+--------------------+

|                              |  Площадь*   на 1  |                    |

|          Помещения           |  посетителя, м2,  |     Примечания     |

|                              |  при уровне       |                    |

|                              |  комфорта         |                    |

|                              +------+------+-----+                    |

|                              |   1  |  2   |  3  |                    |

+------------------------------+------+------+-----+--------------------+

|              1               |   2  |  3   |  4  |          5         |

+------------------------------+------+------+-----+--------------------+

|  Гостиная                    |  2,4 | 2,0  | 1,6 | Площадь по расчету,|

|                              |      |      |     | но не менее 30 м2  |

|  Игровая                     |      |      |     |                    |

|  - зал игровых автоматов     |  6,0 | 5,0  | 4,0 | -------//------    |

|                              |      |      |     |                    |

|  - помещения для настольных  |  2,4 | 2,0  | 1,6 | -------//------    |

|    игр                       |      |      |     |                    |

|                              |      |      |     |                    |

|  Биллиардная                 |  3,6 | 3,0  | 2,4 | -------//------    |

|                              |      |      |     |                    |

|  Зимний сад                  |  3,6 | 3,0  | 2,4 | Не менее 50 м2     |

|                              |      |      |     |                    |

|  Танцевальный зал            |  1,5 | 1,3  | 1,1 |                    |

|                              |      |      |     |                    |

|  Дискотека                   |  1,8 | 1,5  | 1,2 |                    |

|                              |      |      |     |                    |

|  Буфет                       |  4,2 | 3,6  | 3,0 | Площадь подсобных  |

|                              |      |      |     | помещений с моечной|

|                              |      |      |     | 12 м2 и более      |

|                              |      |      |     |                    |

|  Бар                         |  2,8 | 2,4  | 2,0 |                    |

+------------------------------+------+------+-----+--------------------+

* С учетом подсобных помещений и кладовых.

4.96. На площади танцевального зала предусматриваются:

- танцплощадка - 0,7 м2/место;

- зона ожидания - 0,3 м2/место;

- эстрада - 0,1 м2/место, но не менее 9 м2.

4.97. На площади дискотеки предусматриваются:

- танцплощадка с пультом диск-жокея из расчета 0,5 м2/место или эстрада

- 6 - 12 м2;

- зона ожидания со столиками - 0,7 м2/место;

- буфет (бар) - 0,1 м2/место.

4.98. Проектирование в составе культурно-зрелищных учреждений кино- и

видеокафе (или баров), кафе, ресторанов и т.п. следует осуществлять по соответствующим

нормативным документам и учитывать наряду с требованиями к предприятиям общественного

питания и комплекс технологических требований к помещениям для коллективных

кино- и видеопросмотров.

Площади помещений кино- и видеокафе определяются заданием на проектирование

или проектом.

4.99. При включении в клубный комплекс зала для физкультурно-оздоровительной

работы и других помещений физкультурно-оздоровительного назначения их площади

следует принимать по табл. 38.

4.100. Рекомендуемые удельные площади помещений кружково-студийной группы

в зависимости от уровня комфорта приводятся в табл. 25.

4.101. Состав и удельные площади помещений лекционно-информационной группы

в зависимости от уровня комфорта принимаются по табл. 26.

4.102. Рекомендуемая высота помещений клубного комплекса (до низа выступающих

конструкций) приводится в табл. 27.

Выставочно-музейные помещения.

4.103. Выставочно-музейные помещения культурно-зрелищных учреждений должны

обеспечивать условия для организации постоянной экспозиции, устройства выставок,

формирования и хранения коллекций, проведения культурно-просветительской работы.

Выставочно-музейные помещения должны отвечать требованиям СНиП 2.08.02-89*

и настоящих норм, а также положениям нормативно-методических документов по

проектированию музеев и выставок, действующих на территории Москвы.

Таблица 25.

+-----------------------------+-----------------------+-----------------+

|                             |  Площадь на 1 посе-   |                 |

|       Помещения кружков     |  тителя, м2, при      |   Примечания    |

|                             |  уровне комфорта *    |                 |

|                             +-------+-------+-------+                 |

|                             |    1  |    2  |  3    |                 |

+-----------------------------+-------+-------+-------+-----------------+

|  Хоровой и по интересам     |   1,8 |   1,5 | 1,2   |                 |

|                             |       |       |       |                 |

|  Универсального назначения  |   3,0 |   2,9 | 1,8   |                 |

|                             |       |       |       |                 |

|  Театрально-драматический,  |       |       |       |                 |

|  изобразительного искус-    |       |       |       |                 |

|  ства, кино-, фото-, тех-   |       |       |       |                 |

|  нический (без крупнога-    |       |       |       |                 |

|  баритного оборудования),   |       |       |       |                 |

|  домоводства, оркестровый   |   3,0 |   2,9 | 1,8   |                 |

|                             |       |       |       |                 |

|  Танцевальный, цирковой,    |       |       |       |                 |

|  технический (с крупнога-   |       |       |       |                 |

|  баритным оборудованием),   |       |       |       |                 |

|  художественных промыс-     |       |       |       |                 |

|  лов и ремесел              |   6,0 |   5,0 | 4,0   |                 |

|                             |       |       |       |                 |

|  Кладовые, встроенные шкафы |       |       |       |Дополнительно к  |

|                             |       |       |       |площади кружков: |

|                             |       |       |       |изо-, кино-, фо- |

|                             |       |       |       |то, оркестрового,|

|                             |       |       |       |художественных   |

|                             |       |       |       |промыслов и ре-  |

|                             |       |       |       |месел. В осталь- |

|                             |       |       |       |ных случаях - на |

|                             |       |       |       |площади кружков. |

+-----------------------------+-------+-------+-------+-----------------+

* Площади кладовых и встроенных шкафов в кружковых помещениях принимаются

из расчета 0,1 - 0,2 от площади соответствующих помещений.

Таблица 26.

+-----------------------------+-----------------------+-----------------+

|                             |  Площадь на 1 посе-   |                 |

|       Помещения             |  тителя, м2, при      |   Примечания    |

|                             |  уровне комфорта      |                 |

|                             +-------+-------+-------+                 |

|                             |    1  |    2  |  3    |                 |

+-----------------------------+-------+-------+-------+-----------------+

|Аудитория - лекционный       |       |       |       |                 |

|зал:                         |       |       |       |Оборудуется кино-|

|                             |       |       |       |экраном и эстра- |

|                             |       |       |       |дой              |

|                             |       |       |       |                 |

|- при оборудовании стацио-   |  1,2  |  1,1  |1,0    |При вместимости  |

|нарными креслами с           |       |       |       |до 120 мест выде-|

|пюпитрами                    |       |       |       |ляется место для |

|                             |       |       |       |передвижной кино-|

|                             |       |       |       |или видеоустанов-|

|                             |       |       |       |ки               |

|                             |       |       |       |                 |

|- при оборудовании           |  1,0  |  0,9  |0,8    |При вместимости  |

|съемными креслами            |       |       |       |120 мест и более |

|                             |       |       |       |предусматривается|

|                             |       |       |       |проекционная     |

|                             |       |       |       |                 |

|Кулуары аудитории            |  0,4  |  0,3  |0,2    |Допускается не   |

|                             |       |       |       |предусматривать  |

|                             |       |       |       |при непосредст-  |

|                             |       |       |       |венной связи     |

|                             |       |       |       |аудитории с вес- |

|                             |       |       |       |тибюлем, гостиной|

|                             |       |       |       |или объединять с |

|                             |       |       |       |этими помещени-  |

|                             |       |       |       |ями.             |

|                             |       |       |       |                 |

|Зал празднеств и обрядов     |  3,6  |  3,0  |2,4    |       50 м2     |

|(банкетный зал)              |       |       |       |                 |

|                             |       |       |       |                 |

|Видеозал                     |  1,5  |  1,3  |1,1    |При проектирова- |

|                             |       |       |       |нии видеокабин   |

|                             |       |       |       |1,5 - 2 м2       |

|                             |       |       |       |                 |

|Видеотека                    |п. 4. 137. см. табл. 30|                 |

|                             |       |       |       |                 |

|Клубный читальный зал*       |  3,6  |  3,0  |2,4    |                 |

|                             |       |       |       |                 |

|Компьютерный зал**           |   -   |   -   | -     |                 |

|                             |       |       |       |                 |

|Интернет-кафе**              |   -   |   -   | -     |                 |

+-----------------------------+-------+-------+-------+-----------------+

* Площади и состав помещений следует принимать по табл. 29 (см. п. 4.122).

** Площадь определяется заданием на проектирование с учетом габаритов

оборудования.

Таблица 27.

+------------------------------------+----------------------------------+

|               Помещения            |             Высота, м            |

+------------------------------------+----------------------------------+

|  Танцевальный зал, аудитория-лек-  |                                  |

|  ционный  зал,  выставочный  зал,  |                                  |

|  зимний сад, зал празднеств и об-  |                                  |

|  рядов                             |                 3,6              |

|                                    |                                  |

|  Танцевальный кружок               |                 4,2              |

|                                    |                                  |

|  Кружок циркового искусства        |                 6,0              |

+------------------------------------+----------------------------------+

4.104. Расчетными показателями выставочно-музейных помещений являются

число посетителей, а также количество и характер экспонатов. Эти показатели

устанавливаются заданием на проектирование в соответствии с назначением, уровнем

комфорта культурно-зрелищного учреждения и формами его работы.

Расчетное число посетителей выставочно-музейных помещений принимается

в количестве 10% максимальной единовременной вместимости культурно-зрелищного

учреждения.

4.105. К выставочно-музейным помещениям относятся экспозиционные помещения,

аудитории, помещения фондохранилища, лабораторий и мастерских, служебно-хозяйственные

помещения. Их состав определяется заданием на проектирование в зависимости

от назначения, уровня комфорта культурно-зрелищного учреждения и форм его

работы.

При размещении выставочно-музейных помещений в автономном блоке или отдельно

стоящем здании в их составе следует предусматривать вестибюльные помещения.

4.106. Рекомендуемые состав и площади выставочно-музейных помещений приводятся

в табл. 28. Состав выставочно-музейных помещений в культурно-зрелищных учреждениях,

различных по уровню комфорта, приводится в Приложении 5.

Таблица 28.

+---------------------------------------+-------------------------------+

|         Наименование помещений        |        Площадь, м2            |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|   Экспозиционные помещения:           |                               |

|   - для постоянной экспозиции музея   |    10-15 на 1 посетителя      |

|   - для выставок                      |    5-10 на 1 посетителя       |

|                                       |                               |

|   Подсобные при выставочных помеще-   |                               |

|   ниях (для хранения экспозиционного  |                               |

|   оборудования,  временного хранения  |                               |

|   и упаковки экспонатов,  проведения  |                               |

|   подготовительных работ)             |    30 и более                 |

|                                       |                               |

|   Аудитория                           |    0,8 на 1 место, из расчета |

|                                       |    на 30 - 36% посетителей, но|

|                                       |    не менее 20                |

|   Помещения фондохранилища:           |                               |

|   - хранение экспонатов               |    2 и более на 1 посетителя  |

|                                       |                               |

|   - приема и обработки экспонатов     |               45              |

|   - работы сотрудников                |               18              |

|   - научного архива                   |               18              |

|                                       |                               |

|   Помещения лабораторий и мастерских: |                               |

|   - фотолаборатория                   |               20              |

|   - реставрационная мастерская        |               24              |

|   - художественная мастерская         |               18              |

|   - поделочная мастерская             |               40              |

|   - макетно-модельная мастерская      |               18              |

|   - декоративно-оформительская        |                               |

|     мастерская                        |               20              |

|   - столярная мастерская              |               20              |

|   - слесарная мастерская              |               20              |

|   - электромеханическая мастерская    |               18              |

|                                       |                               |

|   Служебно-хозяиственные помещения:   |                               |

|   - кабинет заведующего               |               12              |

|   - комната экскурсоводов             |               12              |

|   - комната персонала                 |               12              |

|   - кладовые материалов и оборудования|               18-24           |

|   - санитарные узлы                   |               6               |

|   - помещения хранения и обработки    |                               |

|     уборочного инвентаря              |               3               |

|                                       |                               |

|   Вестибюльные помещения              |                               |

|   - вестибюль                         |    0,2 - 0,3 на 1 посетителя  |

|   - гардероб                          |    0,1 на 1 посетителя        |

|   - хранение сумок, портфелей         |    0,04 на 1 посетителя       |

+---------------------------------------+-------------------------------+

4.107. Число экспонатов постоянной экспозиции следует принимать от характера

коллекции и размеров ее предметов; рекомендуемый показатель, который может

быть положен в основу уточненных расчетов площади помещений постоянной экспозиции,

равняется 1-4 экспоната на 1 м2; общая площадь, занимаемая экспозиционным

оборудованием, составляет, как правило, 10-15%, а в случае крупных экспонатов

- до 30% площади зала.

4.108. Помещения для временной экспозиции следует проектировать с учетом

возможности установки и частой смены разнообразных сборно-разборных выставочных

конструкций; при размещении выставочной экспозиции на площади фойе культурно-зрелищного

учреждения последняя увеличивается на 0,15 м2 на 1 место в зрительном зале.

@ 4.109. В культурно-зрелищных учреждениях малой вместимости выставочные

помещения допускается использовать и как аудиторию - для встреч и обсуждений.

Для этого в них следует предусматривать устройства для крепления рядов кресел

к полу и помещение их хранения. Допускается устройство выставок на площади

фойе или кулуаров культурно-зрелищного учреждения.

4.110. Выставочно - музейные помещения следует, как правило, проектировать

в структуре культурно-зрелищного учреждения обособленными и размещать вблизи

вестибюля, обеспечивая к ним непосредственный доступ, минуя другие группы

помещений.

Помещения постоянной экспозиции должны быть максимально приближены к

посетителю культурно-зрелищного учреждения и иметь удобную связь с фондохранилищем

и мастерскими. Пешеходные и технологические коммуникации к ним должны быть

максимально короткими и удобными. Выставочные помещения должны иметь непосредственно

связь с вестибюлем. Допускается при соответствующем обосновании устройство

для выставочных помещений отдельного входа, а также размещение их в отдельном

блоке или здании.

@ 4.111. Ориентацию световых проемов экспозиционных помещений следует,

как правило, принимать на северную сторону горизонта. Проемы, ориентированные

на юго-западный сектор горизонта (180° - 270°), должны иметь солнцезащитные

устройства.

4.112. Высоту экспозиционных помещений рекомендуется принимать 3,6 -

4,2м. При реконструкции или встраивании допускается уменьшение высоты до нормируемой

СНиП 2.02.08-89* или высоты этажа встраивания.

4.113. Площадь помещений фондохранилища определяется заданием на проектирование

в зависимости от характера и размера хранимых материалов.

Расположение фондохранилища в структуре культурно-зрелищного учреждения

должно обеспечивать возможность его перспективного расширения.

4.114. В составе помещений фондохранилища предусматриваются вспомогательные

помещения: для приема и обработки экспонатов (с изолятором и дезинфекционной

камерой), научного архива, работы персонала.

@ 4.115. Помещения фондохранилища не допускается располагать смежно,

над и под помещениями с мокрыми процессами. Они должны иметь удобную функциональную

связь с лабораториями и мастерскими и не должны быть проходными.

4.116. В составе лабораторий и мастерских выставочно-музейных помещений

следует предусматривать фотолабораторию, реставрационную и художественную

мастерские, а также поделочную мастерскую для выполнения текущих работ по

оборудованию экспозиций и фондохранилища: макетно-модельных, декоративно-оформительских,

переплетных, столярных, слесарных, электротехнических. В зависимости от величины

выставочно-музейных помещений для этих видов работ могут выделяться отдельные

помещения.

Помещения библиотеки

4.117. Помещения библиотеки культурно-зрелищного учреждения должны отвечать

требованиям организации пользования произведениями печати для сотрудников

и посетителей.

4.118. Проектирование помещений библиотеки культурно-зрелищного учреждения

следует вести с учетом требований СНиП 2.08.02-89* и настоящих норм, положений

нормативно-методических материалов по проектированию библиотек, действующих

на территории Москвы, а также СН 548-82.

4.119. Расчетными показателями библиотеки культурно-зрелищного учреждения

являются объем фондов и число читательских мест.

За расчетный объем фонда библиотеки принимается сумма объемов фондов

закрытого хранения и открытого доступа всех подразделений библиотеки. При

отсутствии открытого доступа за расчетный объем фонда следует принимать объем

фонда хранилища.

@ 4.120. Объем фондов и число читательских мест библиотеки определяются

заданием на проектирование в зависимости от назначения, уровня комфорта и

форм работы культурно-зрелищного учреждения.

Объем фонда открытого доступа должен составлять не более 15% объема фонда

библиотеки, а объем фонда открытого доступа абонемента не должен превышать

50 тысяч единиц хранения.

Число читательских мест не должно превышать 0,8 читательского места на

1000 единиц хранения объема фонда библиотеки.

4.121. Состав помещений библиотеки определяется заданием на проектирование

в соответствии с назначением, уровнем комфорта и формами работы культурно-зрелищного

учреждения. В составе библиотеки предусматриваются группы помещений обслуживания

читателей, хранения произведений печати, служебных и служебно-хозяйственных.

При размещении библиотеки в автономном блоке или отдельно стоящем здании предусматривается

вестибюль с гардеробной.

4.122. Рекомендуемый состав и площади помещений библиотеки принимаются

по табл. 29. Состав помещений библиотеки культурно-зрелищных учреждений различного

уровня комфорта приводится в Приложении 6.

4.123. Помещения библиотеки следует, как правило, планировочно обособлять

от других групп помещений культурно-зрелищного учреждения, обеспечивая при

этом в зависимости от назначения и форм работы учреждения удобный доступ в

помещения библиотеки для сотрудников и посетителей, в том числе за счет удобной

связи с вестибюлем.

@ 4.124. Для библиотек с фондом 50 тысяч единиц хранения и более следует

предусматривать отдельный служебный вход, а для библиотек с фондом 500 тысяч

единиц хранения и более - служебный вход с вестибюлем.

@ 4.125. Читальные залы следует проектировать вместимостью не более,

чем на 100 мест. Не допускается размещать читальные залы смежно, над и под

зрительным залом, помещениями общественного питания, ремонтными мастерскими,

техническими и другими помещениями культурно-зрелищного учреждения с источниками

шума, вибрации, неприятных запахов и т.п.

@ 4.126. При включении в состав библиотеки детского отделения необходимо

обеспечивать раздельное обслуживание детей и взрослых. В детских отделениях

с фондами более 30 тысяч единиц хранения необходимо предусматривать раздельное

обслуживание дошкольников и учащихся 1-3 классов и учащихся 4-8 классов, а

также помещение (с кладовой) для массовой работы с детьми (площадью не менее

25 + 5 м2), зону отдыха и санитарные узлы.

Помещения детского отделения (кроме зоны читательских мест, фонда открытого

доступа при читальном зале и абонементе, а также зоны отдыха) следует проектировать

в соответствии с нормативами помещения библиотек для взрослых.

Помещения детского отделения следует располагать не выше второго этажа.

@ 4.127. Помещения для работы сотрудников отдела хранения следует размещать

смежно с хранилищами. Рабочее место сотрудника хранилища должно иметь, как

правило, естественное освещение. Высоту помещения хранилища следует принимать

не менее 2,25 м до низа выступающих конструкций.

@ 4.128. Световые проемы читальных залов и других помещений для чтения,

кабинетов групповых и индивидуальных занятий читателей, рабочих кабинетов

сотрудников следует ориентировать на север, северо-восток, восток и юго-восток.

Допускается не более 20% площади помещений инсолировать через световые проемы,

ориентированные на юго-запад и запад.

@ 4.129. Не допускается проектировать читальные залы проходными для посетителей

других подразделений библиотеки и других подразделений культурно-зрелищного

учреждения, а помещения хранения - проходными для сотрудников других подразделений

библиотеки и других подразделений культурно-зрелищного учреждения.

@ 4.130. Над читальными залами и другими помещениями для чтения, помещениями

хранилищ и производственными помещениями запрещается размещать санитарные

узлы и другие помещения, связанные с мокрыми процессами.

@ 4.131. Служебные и служебно-хозяйственные помещения, в том числе лаборатории,

мастерские и помещения управления, следует размещать не выше третьего этажа.

Таблица 29.

+---------------------------------------+-------------------------------+

|     Наименование помещений и зон      |        Площадь, м2            |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|                  1                    |              2                |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|                   Помещения обслуживания читателей                    |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|   Зона читательских мест:             |                               |

|   - в общих читальных залах,          |                               |

|     залах новых поступлений           |    2,4 на одно место          |

|   - в читальных залах специализирован-|                               |

|     ных отделов или секторов (справоч-|                               |

|     но библиографической, научно-мето-|                               |

|     дической, нотно-музыкальной,  ино-|                               |

|     странной и другой литературы)     |    2,7 на одно место          |

|   - в читальных  залах  периодической |                               |

|     печати, редкой книги, чтения мик- |                               |

|     рофильмов, отдела искусства       |    3,0 на одно место          |

|   - в читальных  залах  изографики  и |                               |

|     картографии                       |    4,2 на одно место          |

|   - в читальных залах для детей:      |                               |

|          дошкольников и учащихся      |                               |

|          1-3 классов                  |    2,0 на одно место          |

|          учащихся 4-8 классов         |    2,4 на одно место          |

|   Читательские боксы                  |    3,0 на одно место          |

|                                       |                               |

|   Зона фондов:                        |                               |

|   - открытого доступа читальных залов |    4,5 на 1000 единиц         |

|     и абонемента для взрослых         |    хранения                   |

|   - открытого доступа читальных залов |                               |

|     и абонемента для детей:           |                               |

|          дошкольников и учащихся      |    8,5 на 1000 единиц         |

|          1-3 классов                  |    хранения                   |

|          учащихся 4-8 классов         |    8,0 на 1000 единиц         |

|                                       |    хранения                   |

|   - зала новых поступлений (в витрин- |    32,0 на 1000 единиц        |

|     ной экспозиции)                   |    хранения                   |

|   Зона посетителей:                   |                               |

|   - аванзалов читательных залов и     |    1,0 на одного посетителя   |

|     абонемента*(1)                    |                               |

|   - мест для просмотра литературы в   |    1,5 на одного посетителя   |

|     фондах открытого доступа*(2)      |                               |

|   Читательские каталоги               |    3,0 на один каталожный     |

|                                       |    шкаф                       |

|   Кафедра выдачи и приема             |                               |

|   литературы                          |    5,0 на одну кафедру        |

|   Бронеместа*(3)                      |    1,3 на 100 бронемест       |

|   Бронеместа в открытом доступе       |    2,0 на 100 бронемест       |

|   Зона рабочих мест сотрудников:      |                               |

|   - комплектования заказов по чита-   |                               |

|     тельским требованиям              |    6,0 на одно место          |

|                                       |                               |

|   - читальных залов и абонемента:     |                               |

|          общих читальных залов, зала  |                               |

|          новых поступлений, абонемен- |                               |

|          та, читательских каталогов   |    4,0 на одно место          |

|          специализированных читаль-   |                               |

|          ных залов                    |    5,0 на одно место          |

|          отдела информации по культуре|                               |

|          и искусству                  |    6,0 на одно место          |

|   Кабинеты:                           |                               |

|   - проигрывания                      |    9,0 на один кабинет        |

|   - лингафонный                       |    3,0 на одно место          |

|   Студия звукозаписи с пультом управ- |                               |

|   ления                               |    8,0 на одну студию         |

|  Зал-аудитория (без учета эстрады)*(4)|    0,7 на одно место в        |

|                                       |    зале                       |

|   Комната лектора                     |    12,0                       |

|   Кулуары при зале-аудитории          |    0,3 на одно место в зале   |

|   Зона отдыха:                        |                               |

|   - для взрослых                      |    0,2 на одного читателя     |

|   - для детей                         |    0,3 на одного читателя     |

|   Буфет*(5)                           |    1,6 на одно посадочное     |

|                                       |    место                      |

|   Курительные                         |    0,06 на одного читателя    |

|   Санитарные узлы                     |    по расчету, исходя из      |

|                                       |    оборудования  1 унитаз и   |

|                                       |    1 писсуар на  80 мужчин    |

|                                       |    1 унитаз  на 40 женщин,    |

|                                       |    1 умывальник  на 4 прибора |

|                                       |    (но не менее 1)            |

|   Вестибюльные помещения:*(6)         |                               |

|   - вестибюль                         |    0,2 на одного  посетителя  |

|   - гардероб с хранением сумок,       |    0,12 на одного посетителя  |

|     портфелей                         |                               |

|   - справочное бюро, пункт записи     |    6,0 на одного  сотрудника  |

|     и  регистрации читателей          |                               |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|                          Помещения хранения                           |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|   Хранилища:                          |                               |

|   - книг и журналов                   |    2,5 на  1000 единиц хра-   |

|                                       |    нения   на  стационарных   |

|                                       |    стеллажах                  |

|                                       |    1,5 на  1000 единиц хра-   |

|                                       |    нения на  подвижных стел-  |

|                                       |    лажах*(7)                  |

|                                       |    1,4 на  1000 единиц хра-   |

|                                       |    нения   на  двухъярусных   |

|                                       |    стеллажах  (см. п. 4. 132.)|

|   - газет:                            |                               |

|     большеформатных                   |    1,4 на 100 подшивок        |

|     малоформатных                     |    0,7 на 100 подшивок        |

|   - специализированных видов научно-  |                               |

|     технической литературы и докумен- |                               |

|     тации:                            |                               |

|     описание изобретений, патентов    |    0,05 на 1000 изданий       |

|     стандарты, ГОСТЫ                  |    0,25 на 1000 изданий       |

|   - нот:                              |                               |

|     листов                            |    0,25 на 1000 изданий       |

|     тетрадей                          |    2,1 на 1000 изданий        |

|   - грампластинок                     |    1,1 на 1000 дисков         |

|   - микро- и диафильмов               |    0,65 на 1000 роликов       |

|   - изографики                        |    2,1 на 1000 стандартных    |

|                                       |    листов                     |

|   - карт                              |    0,9 на 1000 стандартных    |

|                                       |    листов                     |

|   - магнитофонных лент, дискет,       |                               |

|     компакт-дисков                    |    1,8 на 1000 единиц         |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|             Служебные и служебно-хозяйственные помещения              |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|   Служебные помещения:                |                               |

|   - для комплектования, обработки ли- |                               |

|    тературы и  организации каталогов: |                               |

|          рабочие места  сотрудников   |    8,0 на одно место          |

|          служебных каталог            |    2,5 на один каталожный     |

|                                       |    шкаф                       |

|   - межбиблиотечный абонемент:        |                               |

|     рабочие места  сотрудников        |    6,0 на одно место          |

|   Помещения лабораторий и мастерских: |                               |

|   - репродукционно-множительная лабо- |                               |

|     ратория  с кладовой               |    24,0 + 6,0                 |

|   - лаборатория микрофотокопирования  |                               |

|     с кладовой                        |    24,0 + 9,0                 |

|   - лаборатория гигиены и реставрации |    24,0                       |

|   - дезинфекционная камера с кладовыми|    14,0 + 12,0 (6,0х2)        |

|   - переплетно-брошюровочная мастерс- |                               |

|     кая с кладовыми                   |    24,0 + 12,0 (6,0 х 2)      |

|   - комната художника                 |    12, О                      |

|   - помещение приемки и распаковки    |                               |

|     литературы                        |    12,0                       |

|   Служебно-хозяйственные помещения:   |                               |

|   - кабинет заведующего               |    18,0                       |

|   - кабинет заместителя заведующего   |    12,0                       |

|   - хозяйственная часть, архив        |    6,0 на одного сотруд-      |

|                                       |    ника (но не менее 12,0)    |

|   - помещения отдыха персонала  (с ку-|                               |

|     бовой при отсутствии буфета)      |    12,0                       |

|   - ремонтная мастерская              |    36,0                       |

|   - кладовая библиотечной техники и   |                               |

|     хозяйственного оборудования       |    18,0                       |

|                                       |                               |

|   - помещения хранения и обработки    |                               |

|     уборочного инвентаря              |    3,0 на 1500 м2             |

|                                       |                               |

|   - санитарные узлы (с умывальниками  |    по расчету, исходя из      |

|     в шлюзах)                         |    оборудования 2 унитаза     |

|                                       |    для женщин, 1 унитаз и     |

|                                       |    1 писсуар для мужчин       |

|                                       |                               |

|   - душевые (с раздевальными)         |    по расчету, исходя из      |

|                                       |    оборудования 2 кабины      |

|                                       |                               |

|   - пожарный пост                     |    6,0                        |

+---------------------------------------+-------------------------------+

*(1) Расчетное число посетителей, одновременно находящихся в аванзале

читальных залов, принимается из расчета один посетитель на каждые 5 мест в

читальных залах, но не менее 5 посетителей; число посетителей в аванзалах

абонемента - один посетитель на каждые 2 тысячи единиц фонда, но не более

25 посетителей.

*(2) Расчетное число мест для просмотра литературы в фондах открытого

доступа принимается из расчета одно место на каждые 2 тысячи единиц фонда,

но не более 15 мест.

*(3) Места для временного хранения литературы. Число таких мест при кафедрах

выдачи принимается в общих читальных залах 2, а в специализированных - 4 на

одно читательское место.

*(4) Число мест в зале-аудитории принимается в библиотеках с объемом

фондов 100-500 тысяч единиц хранения - от 60 до 200 мест, а в библиотеках

с объемом фондов более 500 тысяч единиц хранения - до 300 мест.

*(5) Число мест в буфете определяется из расчета одно посадочное место

на 10 читательских мест. Состав и площади помещений буфета принимается в соответствии

с требованиями МГСН 4.14-98.

*(6) Вестибюльные помещения следует предусматривать при соответствующем

обосновании. Площади вестибюля и гардероба определяются, исходя из суммарного

числа посетителей библиотеки, включая места в читательских помещениях, зале-аудитории,

а также число посетителей, одновременно находящихся в абонементе, и количество

сотрудников (при отсутствии служебного вестибюля). Суммарное расчетное число

посетителей библиотеки определяется коэффициентом переполнения 1,1.

*(7) Рекомендуемый объем компактного хранения на подвижных стеллажах

- до 20% общего фонда хранения.

@ 4.132. Применение двухъярусных стеллажей допускается только при реконструкции

зданий помещений библиотек и при обязательном оборудовании каждого яруса автоматической

установкой пожаротушения.

Помещения видеотек и видеопросмотровых залов

4.133. При проектировании видеотек и видеопросмотровых залов индивидуального

назначения (видеокабин) кроме требований настоящих норм следует также руководствоваться

ПУЭ, а также "Требованиями пожарной безопасности при проектировании и оснащении

видеозалов, видеотек и видеокомплексов".

4.134. Видеотеки предназначены для выдачи видеокассет с записями видеопрограмм

населению и их приема и включают в себя следующие помещения:

- участок выдачи и приема видеокассет с залом для посетителей;

- помещение хранения видеокассет;

- административные помещения.

4.135. Планировка и взаимное расположение помещений видеотеки должны

соответствовать основному технологическому процессу - выдаче в прокат и приему

видеокассет от населения с соблюдением следующих условий:

- участок выдачи и приема видеокассет и зал для посетителей следует размещать

в одном помещении;

- предусматривается удобная функциональная связь помещения для хранения

видеокассет с участком их выдачи и приема.

@ 4.136. Из помещения хранения видеокассет и зала для посетителей предусматриваются

обособленные эвакуационные выходы.

4.137. Рекомендуемые состав и удельные площади помещений видеотеки определяются

по табл. 30 и в соответствии с заданием на проектирование (с учетом объема

хранения и количества выдачи видеокассет).

@ 4.138. Высоту помещений видеотек следует принимать не менее 2,5 м.

@ 4.139. Помещения хранения должны обеспечивать видеокассетам защиту

от воздействия солнечных лучей, а также вибрации и магнитных полей, образующихся

при работе электромоторов, трансформаторов, электромагнитов и другого инженерного

и технического оборудования.

Таблица 30.

+----------------------------+----------------------+-------------------+

|  Наименование помещения    |  Единица измерения   | Норма площади, м2 |

+----------------------------+----------------------+-------------------+

|  Участок выдачи и приема   |  1 операция          |   0,15, но не     |

|  кассет                    |  (выдача или прием)  |   менее 6,0       |

|                            |                      |                   |

|  Зал для посетителей       |  1 единица хранения  |   0,6-0,7, но не  |

|                            |                      |   менее 12,0      |

|  Хранение видеокассет      |  1 единица хранения  |   0,005, но не    |

|                            |                      |   менее 8,0       |

|  Заведующий видеотекой     |                      |   до 12,0         |

|                            |                      |                   |

|  Комната персонала         |                      |   до 12,0         |

+----------------------------+----------------------+-------------------+

@ 4.140. Стеллажи для хранения видеокассет должны быть изготовлены из

несгораемых материалов. Металлические стеллажи должны быть изготовлены так,

чтобы были замкнуты контуры для магнитных полей стеллажа. Металлические стеллажи

и сейфы для хранения видеокассет должны быть заземлены.

@ 4.141. Ширину проходов между стеллажами, между стеллажами и элементами

конструкций здания следует принимать по табл. 31.

Таблица 31.

+-------------------------------------------------+---------------------+

|       Нормируемые размеры                       |    Величина в м     |

+-------------------------------------------------+---------------------+

|  Проход между стеллажами                        |    не менее 0,8     |

|  Проход между торцами стеллажей                 |    не менее 1,2     |

|                                                 |                     |

|  Проход между  стеной и стеллажем,              |    не менее 0,8     |

|                                                 |                     |

|  Проход между стеной и торцом стеллажа          |    не менее 0,45    |

|  Расстояние от пола до нижней полки стеллажа    |    не менее 0,5     |

|  Расстояние от пола до верхней полки стеллажа   |    не более 2,2     |

+-------------------------------------------------+---------------------+

4.142. Видеозалы индивидуального назначения (видеокабины) предназначены

для демонстрации программ, записанных на видеокассеты и видеодиски. Число

мест в видеокабинах рекомендуется принимать 4 - 8. Площадь видеокабины принимается

из расчета 2,0 - 2,5 м2 на одного зрителя. Просмотр программы в видеокабинах

осуществляется на видеомонитор с одноканальным воспроизведением звука. На

каждую видеокабину предусматривается один видеомонитор. Минимальное расстояние

от экрана видеомонитора до зрителя принимается 2 м, максимальное - 6 м. В

видеокабинах размещаются бытовые или театральные кресла с шириной между осями

подлокотников не менее 0,6 м. Расстояние между спинками кресел предусматривается

в пределах 1,1 - 1,3 м.

Помещения фото- и фонотеки

4.143. В составе фото- и фонотеки необходимо предусматривать помещения

для хранения и обработки материалов, помещения для работы сотрудников и обслуживания

посетителей.

4.144. В составе фонотеки необходимо предусматривать зону выдачи и приема

фономатериалов, зал для посетителей, оборудованный средствами индивидуального

прослушивания звукозаписи, студию звукозаписи с пультом управления (8,0 м2

на 1 студию). Допускается включать клубные и рекреационные помещения - гостиную,

бар, аудиторию и т.п. В случае работы фонотеки на город необходимо предусматривать

отдельный входной вестибюль с гардеробом.

4.145. В составе фототеки необходимо предусматривать фотолабораторию

(10 - 20 м2) и мастерскую по обработке фотоматериалов (10 - 20 м2).

4.146. Помещения фото- и фонотек не следует располагать смежно, над и

под помещениями с мокрыми процессами.

4.147. Площадь помещений хранения фото- и фонотек устанавливается заданием

на проектирование в зависимости от объема фонда и видов хранимых материалов.

4.148. Нормы площади на 1000 единиц хранения принимаются по табл. 29.

Служебно-административные помещения

4.149. К служебно-административным помещениям относятся помещения художественного

руководства артистическими труппами при зрительных залах, в клубных комплексах;

помещения технического персонала, обслуживающего артистов, сцену; помещения

административно-хозяйственного персонала. Рекомендуемый состав служебно-административных

помещений представлен в приложении 8.

4.150. Состав и площади помещения художественного руководства артистическими

труппами музыкальных театров с колосниковой сценой в зависимости от уровня

комфортности здания приведены в табл. 32. Площади этих помещений при музыкальной

и при драматической труппах приведены в табл. 33.

Таблица 32.

+-----------------------------------------+-----------------------------+

|                                         |   Площадь помещения, м2,    |

|                                         |    при уровне комфорта:     |

|           Название помещения            +---------+----------+--------+

|                                         |    1    |    2     |    3   |

+-----------------------------------------+---------+----------+--------+

|  главного режиссера                     |   30    |   25     |   20   |

|  главного дирижера                      |   30    |   20     |   15   |

|  главного хормейстера                   |   20    |   15     |   10   |

|  главного балетмейстера                 |   30    |   15     |   10   |

|  главного художника*                    |   20    |   15     |   10   |

|  пом. главного режиссера                |   15    |   10     |    8   |

|  ассистентов режиссера, дирижера,       |         |          |        |

|  хормейстера, балетмейстера             |   15    |   12     |    -   |

|  инспекторов сцены, хора, балета        |   15    |   12     |   10   |

|  инспектора оркестра                    |   15    |   10     |    8   |

|  зав. труппой                           |   15    |   12     |   12   |

|  зав. репертуаром                       |   15    |   12     |   12   |

|  зав. музыкальной частью                |   15    |   12     |   12   |

|  зав литературной частью                |   20    |   15     |   12   |

|  зав. постановочной частью              |   20    |   15     |   10   |

|  помещение постановочной части          |   20    |   15     |   10   |

|  концертмейстеров и репетиторов         |   25    |   20     |   15   |

|  режиссерского управления               |   20    |   15     |   10   |

+-----------------------------------------+---------+----------+--------+

* Размещается при живописно-декорационной мастерской.

Таблица 33.

+-----------------------------------------+-----------------------------+

|                                         |   Площадь помещения, м2,    |

|                                         |    при уровне комфорта:     |

|           Название помещения            +---------+----------+--------+

|                                         |    1    |    2     |    3   |

+-----------------------------------------+---------+----------+--------+

|  Площадь каждого помещения              |от 15 до | от 10 до |от 8 до |

|                                         |   30    |    20    |   15   |

|  Общая площадь помещений:               |         |          |        |

|  - при драматической труппе             |  160    |    120   |   85   |

|  - при музыкальной труппе               |  300    |    200   |   170  |

+-----------------------------------------+---------+----------+--------+

Для художественного руководства клубным комплексом предусматриваются

помещения:

- для руководителей клубной работы - по 0,02 м2 на посетителя не менее

12 кв.м. каждое;

- методический кабинет - 30 м2.

4.151. Состав и площади помещений технического персонала, обслуживающие

колосниковую сцену, приводятся по табл. 34.

Таблица 34.

+-----------------------------------------+-----------------------------+

|                                         |   Площадь помещения, м2,    |

|                                         |    при уровне комфорта:     |

|           Название помещения            +---------+----------+--------+

|                                         |    1    |    2     |    3   |

+-----------------------------------------+---------+----------+--------+

|  машиниста сцены                        |    8    |    6     |   6    |

|  кладовая машиниста сцены*              |  30-40  |  30-40   | 30-40  |

|  зав. освещением сцены                  |    8    |    6     |   6    |

|  зав. монтировочной части               |    10   |    8     |   8    |

|  отдыха рабочих сцены*                  |  30-50  |  25-45   | 20-40  |

|  зав. слаботочным комплексом            |    8    |    6     |   6    |

|  зав. ТV комплексом                     |    10   |    8     |   8    |

+-----------------------------------------+---------+----------+--------+

* Меньшая цифра относится к сценам драматических трупп, большая - музыкальных.

4.152. Состав и площадь помещений административно-хозяйственного персонала

приведены в табл. 35.

Таблица 35

+-----------------------------------------+-----------------------------+

|                                         |   Площадь помещения, м2,    |

|                                         |    при уровне комфорта:     |

|           Название помещения            +---------+----------+--------+

|                                         |    1    |    2     |    3   |

+-----------------------------------------+---------+----------+--------+

|  Дирекция (в т. ч. канцелярия           |         |          |        |

|  и секретарь)                           |  75-105 |  55-85   |  40-70 |

|                                         |         |          |        |

|  Бухгалтерия, технический и хозяйствен- |         |          |        |

|  ный отделы                             |         |          |        |

|  (в т. ч. кабинеты гл. инженера,        |         |          |        |

|  коменданта)                            | 100-120 |  70-100  |  50-75 |

+-----------------------------------------+---------+----------+--------+

Санитарно-гигиенические помещения

4.153. Санитарно-гигиенические помещения для посетителей и персонала

размещаются раздельно. Их площади и оборудование рассчитываются по показателям

табл. 1. и табл. 36 (для помещений зрительского и клубного комплексов) и СНиП

2.08.02-89*

Таблица 36.

+------------------+----------------------------------------------------+

|                  |                На количество человек:              |

|                  +--------------------+--------------------+----------+

|  Наименование    | Для  зрительского  |Для клубного комп-  |Для персо-|

|    приборов      | комплекса при уров-|лекса при уровне    |  нала    |

|                  | не комфорта:       |комфорта:           |          |

|                  +------+------+------+------+-------+-----+          |

|                  |  1   |  2   |  3   |  1   |   2   |  3  |          |

+------------------+------+------+------+------+-------+-----+----------+

|                  |      |      |      | 80   |  90   | 100 |          |

|  1 умывальник    |      |      |      |    (для мужчин)    |          |

|  на:             | 40   | 50   | 60   | 40   |  45   | 50  |   30     |

|                  |      |      |      |    (для женщин)    |          |

|  1 душевая сет-  |      |      |      |      |       |     |          |

|  ка на:          | -    | -    | -    |  -   |   -   |  -  |    8     |

|  Для мужчин:     |      |      |      |      |       |     |          |

|  - 1 унитаз на:  | 60   | 70   | 80   | 80   |  90   | 100 |   25     |

|  - 1 писсуар на: | 60   | 70   | 80   | 160  |  180  | 200 |   25     |

|                  |      |      |      |      |       |     |          |

|  Для женщин:     |      |      |      |      |       |     |          |

|  - 1 унитаз на:  | 25   | 30   | 35   | 20   |  25   | 30  |   15     |

|  - 1 гигиеничес- |      |      |      |      |       |     |          |

|    кий душ*   на:| -    | -    | -    |  -   |   -   |  -  |   25     |

+------------------+------+------+------+------+-------+-----+----------+

* Размещается в комнате личной гигиены женщин, рядом с женской уборной

со входом из умывальной; размер кабины - 2,4 х 1,2 м.

4.154. Количество санузлов при зрительском комплексе определяется, исходя

из условного соотношения мужчин и женщин в зрительском зале 1:2, для посетителей

клубного комплекса - соответственно 1:1. Размеры санитарных кабин, в зависимости

от уровня комфортности, принимаются по табл. 37.

Таблица 37.

+-----------------------+-----------------------------------------------+

|                       |              Размеры в плане, м,              |

|                       |          при  уровне комфортности:            |

|  Кабины               +------------------------+----------------------+

|                       |          1-2           |          2-3         |

+-----------------------+------------------------+----------------------+

|  Уборные*             |     1,0 х 1,5(1,8)     |     0,9 х 1,2(1,5)   |

|  Душевые**            |       1,0 х 2,0        |       0,85 х 1,8     |

+-----------------------+------------------------+----------------------+

* В скобках - размер кабин с дверями, открывающимися внутрь.

** В т.ч. место для переодевания.

@ 4.155. Для инвалидов на креслах-колясках предусматривается не менее

одного специального санузла. Размеры зоны размещения унитаза - не менее 1,65

х 1,80 м, для размещения кресла коляски - 0,90 х 1,5м. Одну из кабин следует

оборудовать вертикальными поручнями по бокам кабины и крючками для костылей

для инвалидов, использующих опорные приспособления.

В мужском туалете не менее 1 писсуара следует устанавливать на высоте

не более 0,4 м от пола и оборудовать его вертикальными поручнями с двух сторон.

При умывальниках не менее 1 раковины следует устанавливать на высоте

не более 0,8 м от пола. Мужскую и женскую кабины не следует размещать рядом.

Помещения медицинско-оздоровительного назначения

4.156. Помещения медицинско-оздоровительного назначения должны удовлетворять

требованиям организации медицинского обслуживания, оздоровления и профилактики

заболеваний персонала культурно-зрелищного учреждения.

Помещения медицинско-оздоровительного назначения должны отвечать требованиям

СНиП 2.08.02-89*, МГСН 4.08-97, а также положениям нормативно-методических

материалов по проектированию лечебно-профилактических, физкультурно-оздоровительных

зданий и сооружений, зданий бытового обслуживания.

4.157. Расчетным показателем помещений медицинско-оздоровительного назначения

следует принимать число посетителей, которое устанавливается заданием на проектирование

в соответствии с численностью типовых штатов культурно-зрелищного учреждения.

4.158. В группу помещений медицинско-оздоровительного назначения входят

помещения медицинского обслуживания, оздоровления и профилактики заболеваний

и служебно-бытовые. Их состав определяется заданием на проектирование в соответствии

с назначением и категорией культурно-зрелищного учреждения. При размещении

помещений медицинско-оздоровительного назначения в изолированном блоке или

отдельно стоящем здании, в их составе следует предусматривать вестибюльные

помещения.

4.159. Состав и площади помещений медицинско-оздоровительного назначения

приведены в табл. 38. Рекомендуемый состав помещений медицинско-оздоровительного

назначения культурно-зрелищного учреждения в зависимости от уровня комфорта

приводится в Приложении 7.

@ 4.160. Помещения медицинско-оздоровительного назначения следует планировочно

изолировать от других групп помещений культурно-зрелищного учреждения, обеспечивая

при этом удобную связь помещений медицинско-оздоровительного назначения со

служебно-бытовыми помещениями учреждения.

Помещения медицинского обслуживания, а также помещения оздоровления и

профилактики заболеваний не допускается проектировать проходными.

@ 4.161. Помещения медицинско-оздоровительного назначения должны иметь

непосредственную связь с вестибюлем служебного входа культурно-зрелищного

учреждения, а в культурно-зрелищных учреждениях первого уровня комфорта допускается

предусматривать для группы помещений медицинско-оздоровительного назначения

отдельный служебный вход или служебный вход с вестибюлем.

@ 4.162. Не допускается размещать группу помещений медицинского обслуживания

смежно, над и под зрительным залом, помещениями общественного питания, ремонтными

мастерскими и другими помещениями и устройствами, работа которых сопровождается

шумом, вибрацией, неприятными запахами и т.п.

@ 4.163. В группе помещений медицинского обслуживания при использовании

коридоров, как ожидальных, их ширину следует принимать не менее 2,8 м при

одностороннем расположении кабинетов или не менее 3,2 - м при двустороннем.

Ширину коридоров, не используемых как ожидальные, следует принимать равной

не менее 2 м.

Технические помещения

@ 4.164. Помещения для размещения вентиляционного оборудования, оборудования

систем кондиционирования воздуха, компрессорных, холодильных установок не

следует располагать примыкающими к ограждающим конструкциям зрительных и репетиционных

залов, читальных залов библиотек. Не допускается:

- устраивать вентиляционные каналы в стенах, разделяющих зрительный зал

и проекционную, зрительные залы в многофункциональных зданиях;

- прокладывать воздуховоды через помещения зрительного и читального залов,

через проекционную и перемоточную, если эти воздуховоды обеспечивают другие

помещения.

Для трюма сцены следует предусматривать отдельную вытяжную вентиляционную

камеру с механическим побуждением.

Таблица 38.

+---------------------------------------+-------------------------------+

|         Наименование помещений        |    Показатели площади, м2     |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|                  1                    |              2                |

+---------------------------------------+-------------------------------+

|  Помещения медицинского обслуживания  |                               |

|                                       |                               |

|  - кабинет дежурного врача            |              12               |

|  - кабинет стоматолога                |              14               |

|  - кабинет врача-консультанта*        |              18-20            |

|  - кабинет медицинской сестры         |              12               |

|  - процедурная                        |              18               |

|  - ожидальная комната                 |              9                |

|  - аптечная комната                   |              10               |

|  - кабинет физиотерапии               |    6 на одно процедурное      |

|                                       |    место, но не менее 12      |

|  - подсобная                          |    8                          |

|  - ингаляторий                        |    6 на одно процедурное      |

|                                       |    место, но не менее 12      |

|  - стерилизационная                   |    8                          |

|  - комната для отдыха                 |    2 на одно процедурное      |

|                                       |    место, но не менее 12  (из |

|                                       |    расчета на 80% процедурных |

|                                       |    мест)                      |

|  - санитарные узлы с умывальником     |    из расчета 2 унитаза       |

|    в шлюзе                            |    для женщин, 1 унитаз       |

|                                       |    и 1 писсуар для мужчин     |

|  - помещения уборочного инвентаря     |              3                |

|                                       |                               |

|  Помещения оздоровления и             |                               |

|  профилактики:                        |                               |

|                                       |                               |

|  - комната психологической разгруз-   |    6 на одно место, но        |

|    ки (зимний сад с фитобаром)        |    не менее 20                |

|  - подсобная                          |              8                |

|  - помещение для физкультурно-оздо-   |    4 на каждый вид оборудова- |

|    ровительных занятий и занятий на   |    ния, но не менее 20        |

|    тренажерах**                       |                               |

|  - подсобная                          |              8                |

|  - помещение для игр в настольный     |                               |

|    теннис  (на 2 стола)               |         24 (6 х 4)            |

|  - зал для физкультурно-оздорови-     |    12 х 12 или 18 х9, но      |

|    тельных занятии на тренажерах**    |    не менее 80                |

|  - подсобная                          |             16                |

|  - комната инструктора                |              9                |

|  - кабинет массажа                    |    8 на каждый стол, но не    |

|                                       |    менее 12                   |

|  - комната персонала (с душевой)      |              9                |

|  - баня (русская или сауна):          |                               |

|    помещение парильной или камеры     |    2 на одно место в париль-  |

|    сухого жара                        |    ной или камере сухого жара,|

|                                       |    но не менее 10             |

|  шлюз при входе в парильную или       |                               |

|  камеру сухого жара                   |              2                |

|  комната отдыха                       |    2 на одно место в парильной|

|                                       |    или камере сухого жара, но |

|                                       |    не менее 12                |

|  помещения бара (раздаточная,         |    3 на одно место в парильной|

|  доготовочная, моечная, кладовая)     |    или камере сухого жара,  но|

|                                       |    не менее 15                |

|                                       |                               |

|  помещение с ванной бассейна          |    площадь одной ванны не     |

|                                       |    менее                      |

|  раздевальная                         |    1,5 на одно место в париль-|

|                                       |    ной или камере сухого жара,|

|                                       |    но не менее 12             |

|  моечная                              |    1 душевая сетка на 5 мест  |

|                                       |    в парильной или камере     |

|                                       |    сухого жара, но не менее   |

|                                       |    1 душевой сетки            |

|  санитарный узел                      |    3 (унитаз, умывальник      |

|                                       |    в шлюзе)                   |

|  - раздевальные                       |    1,5 на одно место, из      |

|                                       |    расчета 100% мест          |

|  - душевые                            |    1 душевая сетка на 5 мест  |

|                                       |    в раздевальной             |

|  - санитарные узлы (с умывальником    |    из расчета 2 унитаза       |

|    в шлюзе)                           |    для женщин, 1 унитаз       |

|                                       |    и 1 писсуар для мужчин     |

|                                       |    на каждые 130 мест         |

|  - помещения хранения и санобработ-   |                               |

|    ки уборочного инвентаря            |              3                |

|                                       |                               |

|  Служебно-хозяйственные помещения     |                               |

|                                       |                               |

|  - кабинет заведующего                |              12               |

|  - комната персонала                  |              12               |

|  - медицинский архив                  |              16               |

|  - кладовые материалов и оборудо-     |                               |

|    вания                              |              9 х 2            |

|  - санитарные узлы персонала          |                               |

|    (с умывальником в шлюзе)           |              3 х 2            |

|  - помещение хранения и санобработки  |                               |

|    уборочного инвентаря               |              3                |

|                                       |                               |

|  Вестибюльные помещения***            |                               |

|                                       |                               |

|  - вестибюль                          |    0,2 - 0,3 на одного посети-|

|                                       |    теля                       |

|  - гардероб                           |    0,1 на одного посетителя   |

|  - помещение охраны                   |              8                |

+---------------------------------------+-------------------------------+

* Ширину кабинета врача-консультанта и процедурной следует принимать

не менее 3,2 м, глубину не менее 4; если кабинет врача-консультанта планируется

использовать для приема врача-офтальмолога, глубину помещения следует принимать

не менее 6 м.

** Ширину помещения и зала для физкультурно-оздоровительных занятий и

занятий на тренажерах следует принимать не менее 3 м.

*** Вестибюльные помещения следует предусматривать при соответствующем

обосновании.

4.165. Тепловой пункт с бойлерной допускается размещать непосредственно

в помещении вентиляционного оборудования, а также совмещать с помещением установок

кондиционирования воздуха.

4.166. Площади основных технических помещений приведены в табл. 39. Высота

этих помещений определяется габаритами размещаемого в них оборудования и коммуникаций.

Таблица 39.

+-------------------------------------------+---------------------------+

|           Название помещений              |  Площадь, м2 на 1 тыс.м3  |

|                                           |      объема здания**      |

+-------------------------------------------+---------------------------+

|  Машинный зал приточно-вентиляционного    |                           |

|  оборудования с холодильной установкой    |               8           |

|  Тепловой пункт с  бойлерной              |              4-6          |

|  Зал для кондиционеров*                   |               8           |

|  Вытяжные вентиляционные камеры*          |               4           |

+-------------------------------------------+---------------------------+

* Могут совмещаться с помещениями для установок приточной вентиляции.

** Цифры уточняются проектом в зависимости от типа оборудования.

5. Противопожарные требования

@ 5.1. Объекты культурно-зрелищного назначения могут размещаться ниже,

выше уровня земли, состоять из подземной и наземной частей, пристраиваться

к зданиям другого назначения или встраиваться в них (за исключением зданий

школ, детских учреждений, спальных корпусов, лечебных учреждений, промышленных

зданий категорий пожаровзрывоопасности А и Б). Культурно-зрелищные учреждения

могут размещаться под жилыми помещениями.

@ 5.2. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре из

здания вместе с другими противопожарными мероприятиями должна обеспечивать

безопасность людей согласно требований СНиП 21-01-97 и ГОСТ 12.1.004-94. Допускается

использование линейных световых указателей, места установки которых определяются

расчетом.

@ 5.3. Зрительные, выставочные залы могут размещаться под землей не ниже

первого (верхнего) подвального этажа и иметь изолированные выходы наружу,

незадымляемые при пожаре. Количество зрителей, посетителей в указанных залах

не должно превышать 300 человек. При этом зальные помещения должны защищаться

автоматическими установками пожаротушения (АУП) и иметь систему дымоудаления.

@ 5.4. Зальные помещения культурно-зрелищных учреждений в т.ч. кинозалы

могут размещаться на эксплуатируемых крышах зданий. Вместимость зальных помещений,

размещаемых выше 5-го этажа - не более 200 мест.

@ 5.5. Для театральных залов с вместимостью более 800 мест с колосниковой

сценой следует проектировать противопожарный занавес.

@ 5.6. "Встроенные, пристроенные помещения культурно-зрелищных учреждений

должны отделяться от здания (помещений) другого назначения противопожарными

стенами (перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч.

@ 5.7. Помещения складов (сейфов), хранилищ книг, фото-, фоно и видеоматериалов

должны быть выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями

3-го типа.

@ 5.8. Блок помещений медицинско-оздоровительного назначения отделяется

от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом

огнестойкости не менее 0,75 часа.

@ 5.9. Помещения хранения фото- и фонотек, видеокассет должны иметь естественное

освещение и оборудоваться системами автоматического пожаротушения (в соответствии

с НПБ 110-96) и удаления газов после пожара (в соответствии со СНиП 2.04.05-91*).

Взамен НПБ 110-96 приказом ГУГПС МВД РФ от 22 марта 1999 г. N 20 с 1 мая

1999 г. введены в действие НПБ 110-99

@ 5.10. Из зрительного зала вместимостью более 50 мест следует предусматривать

не менее 2-х выходов. Допускается устройство одного выхода из зала, амфитеатра

или балкона вместимостью 50 мест и менее.

В зрительных залах, предусматривающих трансформацию, эвакуационные выходы

следует рассчитывать, исходя из максимальной вместимости зала. В залах, в

которых возможно эпизодическое разделение на части трансформируемыми перегородками,

следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой части. Ширина дверных

проемов и длина путей эвакуации людей из зрительных залов определяется в зависимости

от необходимого времени эвакуации, принимаемого согласно табл. 40.

Таблица 40.

+-------------------------+---------------------------------------------+

|                         |     Необходимое время эвакуации*,  мин.     |

|  Зрительный             |            при объеме зала тыс. м3          |

|     зал                 +-----+-----+-----+-----+-----+----+----------+

|                         | до 5| 10  | 20  | 25  | 40  |60  |   более  |

|                         |     |     |     |     |     |    |     60   |

+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----------+

|  с колосниковой сценой  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |  -  | -  |    -     |

|  без колосниковой сцены | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |4,5 |не более 6|

+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----------+

* Необходимое время эвакуации людей с балконов и ярусов, расположенных

выше отметки пола зала на половину или более его высоты, следует уменьшать

вдвое. При промежуточных объемах залов необходимое время эвакуации следует

определять по интерполяции.

Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть не менее 1,2 м,

ширина кулуаров - не менее 2,4 м. Ширина дверного проема для выхода из ложи

допускается 0,8 м.

@ 5.11. Для эвакуации людей со сцены и из трюма в случае пожара следует

предусматривать не менее двух выходов в эвакуационные проходы с шириной проема

не менее 1,3 м и высотой не менее 2,4 м. В зрительных залах с эстрадами вместимостью

не более 500 мест (в кинозалах - независимо от вместимости) допускается в

качестве второго эвакуационного выхода с эстрады принимать проход через зал.

Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) - 1,5 мин.; количество

людей, подлежащих эвакуации, определяется из расчета 1 чел. на 2 м2 площади

планшета сцены (эстрады).

Количество эвакуационных выходов с рабочих галерей, колосникового настила,

из помещения сейфа скатанных декораций следует предусматривать не менее двух.

В комплексе помещений, обслуживающих сцену, следует предусматривать не

менее двух закрытых лестничных клеток с естественным освещением и имеющих

выходы на чердак и кровлю. Для эвакуации с рабочих галерей допускается предусматривать

наружные открытые пожарные лестницы.

Дверные проемы на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых

лестниц в трюм и на сцену должны защищаться тамбур-шлюзами с самозакрывающимися

противопожарными дверями с пределом огнестойкости 0,5 час.

Над сценой (или на противоположных стенах) должны устраиваться дымовые

люки (клапаны) площадью живого сечения, равной 2,5% площади колосниковой сцены

на каждые 10 м высоты от пола трюма до перекрытия сценической коробки. Надстройка

над дымовыми люками должна выполняться из негорючих материалов. Устройство

дымовых люков (клапанов) следует принимать по СНиП 2. 04.05-91* и СНиП 2.08.02-89*.

@ 5.12. Двери помещения хранения видеокассет, архивов, компьютерных залов,

кладовых с наличием сгораемых материалов, мастерских для переработки горючих

материалов, электрощитовых, гладильных и других пожароопасных технических

помещений должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее 0,5

час.

5.13. Эффективность систем дымоудаления зданий с атриумами должна быть

подтверждена в проекте путем сравнения необходимого времени эвакуации tНБ3

(время блокирования путей эвакуации) и расчетного времени эвакуации. Необходимое

время эвакуации рассчитывается по СНиП 2.04.05-91*, с учетом характера реального

пожара, а расчетное время эвакуации - по ГОСТ 12.1.004-94.

@ 5.14. При проектировании видеотек и видеопросмотровых залов должны

соблюдаться особые требования пожарной безопасности. Видеотеки и видеозалы

могут располагаться встроенными в цокольные, первые или вторые этажи общественных

зданий или в отдельно стоящих зданиях. При встроенном размещении их следует

отделять от остальной части здания противопожарными перекрытиями 3 типа и

противопожарными перегородками 1 типа с обеспечением самостоятельного выхода

наружу. Видеозалы и видеотеки организаций и учреждений, размещаемые в общественных

зданиях, должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89*.

Вопросы, связанные с необходимостью размещения видеозалов в общественных зданиях

на 3 этаже и выше, должны решаться по согласованию с органами пожарного надзора.

Помещения хранения видеокассет должны быть отделены от других помещений

видеотеки противопожарными перегородками 1 типа.

Помещения видеотек должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.

В видеозалах вместимостью до 20 мест допускается наличие одного выхода, который

одновременно является и входом в видеозал. Ширина выходов должна быть не менее

1,2 м.

Видеозалы, предназначенные только для просмотров видеопрограмм, разрешается

оборудовать креслами без прикрепления их к полу с обязательным соединением

в ряды между собой.

Помещения выдачи и приема видеокассет и помещения для их хранения по

взрывопожарной опасности приравниваются к категории В2 по НПБ 105-95.

Помещения хранения видеокассет должны иметь естественное освещение и

оборудоваться системами автоматического пожаротушения в соответствии с НПБ

110-96 и удалением газов после пожара в соответствии со СНиП 2.04. 05-91*.

Взамен НПБ 110-96 приказом ГУГПС МВД РФ от 22 марта 1999 г. N 20 с 1 мая

1999 г. введены в действие НПБ 110-99

@ 5.15. Помещения выдачи и приема фото- и фотоматериалов и помещения

для их хранения по взрывопожарной опасности приравниваются к категории В2

НПБ 105-95.

@ 5.16. В зданиях с одновременным пребыванием в нем 500 человек и более

должен быть организован пожарный пост. Помещение поста, в том числе совмещенное

с помещением охраны, должно иметь естественное освещение и размещаться в первом

или цокольном этаже здания, иметь эвакуационный выход наружу.

5.17. Решения, не предусмотренные настоящими нормами, должны приниматься

на основе расчетных сценариев развития и распространения опасных факторов

пожаров, эвакуации людей и борьбы с пожарами.

6. Требования к конструкциям

6.1. Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок на плиты

перекрытий и лестницы для расчета конструкций культурно-зрелищных зданий следует

принимать по действительной нагрузке, но не менее указанных в табл. 41.

Таблица 41.

+------+--------------------------------+-------------------------------+

|      |                                |       Нормативные значения    |

|  NN  |  Наименование помещений        |      нагрузок, кПа (кгс/м2)   |

|  п/п |                                +----------------+--------------+

|      |                                |     полное     |  пониженное  |

+------+--------------------------------+----------------+--------------+

|  1.  | Залы:                          |                |              |

|      |                                |                |              |

|      | а) читальные;                  |    2,0 (200)   |    0,7 (701) |

|      | б) зрительные, собраний,       |    4,0 (400)   |    1,4 (140) |

|      |    ожидания;                   |    Не менее    |    Не менее  |

|      | в) выставочные, торговые       |    4,0 (400)   |    1,4 (140) |

|      |                                |    Не менее    |    Не менее  |

|  2.  | Сцены                          |    5,0 (500)   |    1,8 (180) |

|      |                                |                |              |

|  3.  | Балконы (лоджии) с учетом      |                |              |

|      | нагрузки:                      |                |              |

|      | а) полосовой равномерной на    |    4,0 (400)   |    1,4 (140) |

|      |    участке шир. 0.8 м  вдоль   |                |              |

|      |    ограждения балкона (лод-    |                |              |

|      |    жии);                       |                |              |

|      |                                |                |              |

|      | б) сплошной равномерной на     |    2,0 (200)   |    0,7  (70) |

|      |    площади балкона (лоджии),   |                |              |

|      |    воздейств. которой неблаго- |                |              |

|      |    приятнее, чем определяемое  |                |              |

|      |    по поз. 3а.                 |                |              |

|  4.  | Покрытия на участках:          |                |              |

|      | а) с возможным скоплением лю-  |    4,0 (400)   |    1,4 (140) |

|      |    дей (выходящих из залов,    |                |              |

|      |    аудиторий и т.п.);          |                |              |

|      | б) используемых для отдыха;    |    1,5 (150)   |    0,5 (50)  |

|      | в) прочих                      |    0,5(50)     |        -     |

|  5.  | Книгохранилища, архивы         |    Не менее    |    Не менее  |

|      |                                |    5,0 (500)   |    5,0 (500) |

|  6.  | Служебные помещения админист-  |    2,0 (200)   |    0,7 (70)  |

|      | ративного, инженерно-техничес- |                |              |

|      | кого персонала; бытовые поме-  |                |              |

|      | щения (гардеробные,  душевые,  |                |              |

|      | умывальные, уборные)           |                |              |

|  7.  | Помещения электронно-вычисли-  |    Не менее    |    Не менее  |

|      | тельных машин; кухни в общест- |    2,0 (200)   |    1,0 (100) |

|      | венных  зданиях; технические   |                |              |

|      | этажи; подвальные  помещения   |                |              |

|  8.  | Участки обслуживания и ремон-  |    Не менее    |              |

|      | та оборудования в производст-  |    1,5 (150)   |              |

|      | венных  помещениях             |    1,5 (150)   |              |

|  9.  | Вестибюли,  фойе,  коридоры,   |                |              |

|      | лестницы (с  относящимися  к   |                |              |

|      | ним переходами), примыкающие к |                |              |

|      | помещениям, указанным в пози-  |                |              |

|      | циях:                          |                |              |

|      | а) 6,7                         |    3,0 (300)   |    1,0 (100) |

|      | б) 1, 2, 5, 8                  |    4,0 (400)   |    1,4 (140) |

|  10. | Чердачные помещения            |    0,7 (70)    |        -     |

+------+--------------------------------+----------------+--------------+

Примечания:

1. Нагрузки указанные в поз. 10, следует учитывать на площади, не занятой

оборудованием и материалами.

2. Нагрузки, указанные в поз. 4, следует учитывать без снеговой нагрузки.

3. Нагрузки, указанные в поз. 3, следует учитывать при расчете несущих

конструкций балконов (лоджий) и участков стен в местах защемления этих конструкций.

При расчете ниже лежащих участков стен, фундаментов и оснований нагрузки на

балконы (лоджии) следует принимать равными нагрузкам примыкающих основных

помещений здания.

4. Нормативные значения нагрузок для помещений, указанных в поз. 1в,

2, 5, 7, 8, следует принимать по строительному заданию на основании технологических

решений.

5. Данная таблица составлена на основе табл. 3 СНиП 2.01.07-85

@ 6.2. Строительные конструкции культурно-зрелищных зданий следует проектировать

в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85*. Различные сочетания нагрузок

приведены в п.1.11. Коэффициенты надежности по нагрузке для равномерно распределенных

нагрузок, а также применение пониженного нормативного значения нагрузок см.

пп. 3.5-3.9.

7. Требования к инженерному оборудованию

Водоснабжение и канализация

Отопление и вентиляция

Электроснабжение и электротехнические устройства

Системы связи и сигнализации

Водоснабжение и канализация

7.1. В культурно-зрелищном комплексе следует предусматривать хозяйственно-питьевое,

противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки. Их следует

проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*,

а такие ВСН 45-86.

Отопление и вентиляция

7.2. Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха в культурно-зрелищных

зданиях следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*,

а также ВСН 45-86.

Электроснабжение и электротехнические устройства

7.3. Системы электроснабжения, силового электрооборудования и электрического

освещения следует проектировать в соответствии с требованиями ПУЭ, ВСН 59-88.

Величины освещенности помещений культурно-зрелищных учреждений принимаются

в соответствии с требованиями СНиП 23.05-95.

Системы связи и сигнализации

@ 7.4. При проектировании культурно-зрелищных зданий обязательно предусматриваются

следующие системы связи и сигнализаций:

а) на основании требований СНиП 2.02.08-89*:

- телефонизация служебных помещений от городской телефонной сети или

местной АТС;

- радиофикация служебных помещений от городской радиотрансляционной сети;

- электрочасофикация (предусматривается в случае установки не менее 10

электровторичных часов);

б) на основании требований НПБ 104-95:

- система оповещения о пожаре.

7.5. При залах и сценах предусматривается особое слаботочное оборудование:

звукоусилительная радио- и телевизионная аппаратура, аппаратура для звукозаписи,

для обеспечения синхронного перевода, телефонизация от местной АТС, охранно-пожарная

сигнализация, аппаратура системы оповещения о пожаре, электрочасофикация.

@ 7.6. В культурно-зрелищных зданиях с вместимостью залов от 300 мест

и более следует предусматривать диспетчеризацию и автоматизацию систем внутреннего

инженерного оборудования с выводом на пульт центральной диспетчерской.

Приложение 1. Рекомендуемое.

Номенклатура типов клубов, рекомендуемых для г.Москвы

+---------------+--------+-----------------+----------------------------+

|               |        |Отношение вмести-|                            |

|               |Число   |мости помещений: |                            |

|   Типы        |посети- +-------+---------+  Область применения,       |

|  клубов       |телей   |зрелищ-|универс. |        назначение          |

|               |        |ной  и |и спец.  |                            |

|               |        |клубной|назна-   |                            |

|               |        |частей |чения    |                            |

+---------------+--------+-------+---------+----------------------------+

|     1         |  2     |   3   |   4     |           5                |

+---------------+--------+-------+---------+----------------------------+

|Досуговые      |        |       |         |                            |

|клубы          |        |       |         |                            |

|Тип 1- с уни-  |        |       |         | МК, ГК                     |

|версальной     |        |       |         | Обслуживание жителей жи-   |

|гостиной       |50-250  |       | 1:0,2-  | лых районов, микрорайонов, |

|               |        |       | 1:1     | жилых групп (в основном    |

|               |        |       |         | немобильных - пожилых,     |

|               |        |       |         | детей, семей с маленькими  |

|               |        |       |         | детьми).                   |

|               |        |       |         | Придомовые семейные, дет-  |

|               |        |       |         | ские, спортивные, самодея- |

|               |        |       |         | тельные клубы по интере-   |

|               |        |       |         | сам.                       |

|               |        |       |         |                            |

|Тип 2-с уни-   |250-    |  -    |    -    | МК, ГК, ГДК                |

|версальным     |1000    |       |         | Массовые зрелища, развле-  |

|залом          |        |       |         | кательный досуг молодежи   |

|               |        |       |         | и других групп населения.  |

|               |        |       |         | МК, ГК, ГДК                |

|               |        |       |         |                            |

|Тип 3  - с уни-|250-    |  -    |    -    | Массовые  зрелища, развле- |

|версальной     |1000    |       |         | кательный досуг молодежи   |

|рекреацией     |        |       |         | и других групп населения.  |

|               |        |       |         |                            |

|Тип 4  - комп- |150-    |  -    | 1:0,5-  | ГДК                        |

|лексы клуб-    |1000    |       | 1:1,5   | Развлекательный, физкуль-  |

|ного досу-     |        |       |         | турно-оздоровительный до-  |

|га             |        |       |         | суг различных групп насе-  |

|               |        |       |         | ления                      |

|Профиль-       |300-    |  -    | 1:1-    |                            |

|ные клубы      |1500    |       | 2:1     |                            |

|               |        |       |         |                            |

|Тип 1          |150-    |  -    |   -     | ГК, ГДК                    |

|-группа        |1000    |       |         | Развлекательный досуг,     |

|отдыха и       |        |       |         | оздоровительные занятия,   |

|развле-        |        |       |         | лекционно-информационная   |

|чений          |        |       |         | деятельность, выставки,    |

|               |        |       |         | компьютерные игры, обу-    |

|               |        |       |         | чение                      |

|               |        |       |         |                            |

|-лекцион-      |150-    |  -    |   -     |                            |

|но-инфор-      |500     |       |         |                            |

|мационная      |        |       |         |                            |

|группа         |        |       |         |                            |

|               |        |       |         |                            |

|Тип 2          |300-    |       |         |                            |

|               |1000    |       |         |                            |

|-лекцион-      |150-    |  -    |   -     |                            |

|но-инфор-      |170     |       |         | ГК, ГДК                    |

|мационная      |        |       |         | Лекционно-информационная   |

|группа         |        |       |         | деятельность, выставки,    |

|- кружково-    |150-    |  -    |  -      | компьютерные игры, обу-    |

|студийная      |300     |       |         | чение,  кружково-студийные |

|группа         |        |       |         | занятия                    |

|               |        |       |         |                            |

|Клубные        |        |       |         |                            |

|блоки**        |        |       |         |                            |

|Тип 1-лекци-   |100-    |  -    |  -      | ГК, ГДК                    |

|онно-ин-       |200     |       |         | Лекционно-информационная   |

|формацион-     |        |       |         | деятельность, выставки,    |

|ный            |        |       |         | компьютерное оборудова-    |

|Тип 2-кружко-  |100-    |  -    |  -      | ние, игры, кружково-       |

|во-студий-     |300     |       |         | студийные занятия          |

|ный            |        |       |         |                            |

|               |        |       |         |                            |

|Любитель-      |150-    |  -    |  -      | ГДК                        |

|ские клу-      |1000    |       |         | Исполнительское  творчес-  |

|бы             |        |       |         | тво, активный  отдых, за-  |

|               |        |       |         | нятия ремеслами, техникой, |

|               |        |       |         | клубы коллекционеров   и   |

|               |        |       |         | знатоков,  спортивные, ту- |

|               |        |       |         | ристические, дискуссион-   |

|               |        |       |         | ные и пр.  клубы.          |

+---------------+--------+-------+---------+----------------------------+

* Клубные блоки предназначены для реконструкции клубных зданий, приспособления

для клубной работы общественных и жилых зданий и помещений, создания на базе

клубов культурных центров,

Обозначения: МК - клуб городского микрорайона, жилой группы;

ГК - клуб центра жилого района;

ГДК - клуб  центра  планировочного  района,  городского

центра.

Приложение 2. Рекомендуемое.

Вместимости кинозалов для различных

форм кинообслуживания в г.Москве

+---------+-----------------+------------+----------+-------------------+

| Вмести- | Форма кинооб-   |    Вид     |  Уровень |      Область      |

| мость   | служивания      |кинопроекции| комфорта |     применения    |

| зала    |                 |            |          |                   |

+---------+-----------------+------------+----------+-------------------+

|1200-800 | Кинопремьеры,   | Широкофор- |    I     |В составе киноцент-|

|(универ- | кинофестивали   | матная,    |          |ров  (фестивальных,|

|сальный) | кинонедели,     | широкая    |          |премьерных кино-   |

|         | концерты, соб-  |            |          |театров)           |

|         | рания           |            |          |                   |

|         |                 |            |          |                   |

|800-600  | Кинопремьеры,   | Широкая    |   I-II   |В составе общерай- |

|(универ- | обычный кино-   |            |          |онного кинотеатра, |

|сальный) | показ, концер-  |            |          |обслуживающего жи- |

|         | ты, собрания    |            |          |телей планировоч-  |

|         |                 |            |          |ного района        |

|600-400  | Обычный кино-   | Широкая,   |   I-II   |В составе районно- |

|(универ- | показ, концер-  | обычная    |          |го кинотеатра или  |

|сальный) | ты, собрания    |            |          |в составе многоза- |

|         |                 |            |          |льного комплекса   |

|         |                 |            |          |(многопрограммного |

|         |                 |            |          |кинотеатра)        |

|500-200  | Демонстрация    | Широкая,   |  II-III  |В составе детского |

|(универ- | детских филь-   | обычная    |          |кинотеатра или  в  |

|сальный) | мов             |            |          |составе районного  |

|         |                 |            |          |кинотеатра         |

|400-200  | Демонстрация    | Широкая,   |   I-II   |В составе "студий- |

|(универ- | "трудных" ки-   | обычная    |          |ного" кинотеатра,  |

|сальный) | нолент, филь-   |            |          |кинокомплекса,     |

|         | мов прошлых     |            |          |клуба              |

|         | лет, кинолек-   |            |          |                   |

|         | торий, дискус-  |            |          |                   |

|         | сионный клуб    |            |          |                   |

|300-100  | Обычный кино-   | Обычная    |  II-III  |Кинозал для обслу- |

|         | показ           |            |          |живания жителей ми-|

|         |                 |            |          |крорайона в соста- |

|         |                 |            |          |ве общественного   |

|         |                 |            |          |центра, встроенный |

|         |                 |            |          |(пристроенный)  в  |

|         |                 |            |          |жилое здание, гос- |

|         |                 |            |          |тиницу или в сос-  |

|         |                 |            |          |таве кинокомплекса |

|200-100  | Непрерывный     | Обычная    |    III   |Кинотеатр "эксп-   |

|         | кинопоказ       |            |          |ресс" в местах ин- |

|         |                 |            |          |тенсивного пешеход-|

|         |                 |            |          |ного потока, в     |

|         |                 |            |          |транспортных узлах |

|         |                 |            |          |на вокзалах,  в    |

|         |                 |            |          |аэропортах         |

+---------+-----------------+------------+----------+-------------------+

Приложение 3. Рекомендуемое

Размеры и планировка помещений кинопроекционной

+-----------+-------------------------------+---------------------------+

|Буквенное  |                               |    Размеры, м, при кино-  |

|обозначение|                               |        проекторах         |

|           |                               +-------+---------+---------+

|           |                               |для 70/|для 35-мм|для 35-мм|

|           |                               |35-мм  |фильмов  |фильмов  |

|           |   Параметры                   |фильмов|         |с лампами|

|           |                               |       |         |накал. и |

|           |                               |       |         |16-мм    |

|           |                               |       |         |фильмов  |

+-----------+-------------------------------+-------+---------+---------+

|    а      |Расстояние:                    |       |         |         |

|           |- при необходимости доступа к  |       |         |         |

|           |  оборудованию с задней сторо- |       |         |         |

|           |  ны,                          |  0,8  |   0,8   |    -    |

|           |- при отсутствии необходимости |       |         |         |

|           |  доступа к оборудованию с зад-|       |         |         |

|           |  ней стороны                  |  0,1  |   0,1   |   0,1   |

|    б      |Расстояние от оптической оси   |       |         |         |

|           |крайнего  левого проектора до  |       |         |         |

|           |левой стены или оборудования   |  1,5  |   1,2   |   1,0   |

|    в      |Расстояние между оптическими   |       |         |         |

|           |осями смежных кинопроекторов   |       |         |         |

|           |и от оптической оси крайнего   |       |         |         |

|           |правого проектора до правой    |       |         |         |

|           |стены оборудования             |  1,8  |   1,5   |   1,2   |

|    г      |Расстояние от передней стены   |       |         |         |

|           |до выступающей  части  кино-   |       |         |         |

|           |проектора                      |  0,5  |   0,35  |   0,35  |

|    д      |Расстояние от  кинопроектора   |       |         |         |

|           |до оборудования  или  задней   |       |         |         |

|           |стены                          |  1,2  |   1,2   |   1,2   |

|    е      |Расстояние   между  центрами   |       |         |         |

|           |проекционного и смотрового     |   -   |   0,5   |   0,5   |

|           |окон                           |       |         |         |

|    и      |Расстояние от центра проекци-  |       |         |         |

|           |онных и смотровых окон до от-  |       |         |         |

|           |метки чистого пола (при Фв=0)  |  1,25 |   1,25  |   1,25  |

|    к      |Высота кинопроекционной  от    |       |         |         |

|           |пола до потолка в чистоте      |  2,9  |   2,6   |   2,6   |

+-----------+-------------------------------+-------+---------+---------+

Схема планировки кинопроекционной

Рисунок в базе не приводится

Приложение 4. Рекомендуемое.

Схемы размещения заэкранных громкоговорителей.

Схемы размещения двух (а), трех (б), пяти (в) заэкранных громкоговорителей.

Рисунок в базе не приводится

Приложение 5. Рекомендуемое.

Состав выставочно-музейных помещений в культурно-зрелищных

учреждениях различного уровня комфорта

+------------------------------------+----------------------------------+

|                                    |         Состав помещений         |

|  Наименование помещений            |       при уровне комфорта        |

|                                    +-----------+----------+-----------+

|                                    |    1      |    2     |     3     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

|  Экспозиционные помещения:         |           |          |           |

|  - постоянной экспозиции музея     |     +     |    +     |     +     |

|  - выставочные                     |     +     |    +     |   +/- *   |

|  Подсобные при выставочных поме-   |           |          |           |

|  щениях:                           |           |          |           |

|  - подсобная кладовая              |     -     |    -     |     +     |

|  - хранение экспозиционного        |           |          |           |

|    оборудования                    |     +     |    +     |     -     |

|  - временного хранения и упаковки  |           |          |           |

|    экспонатов                      |     +     |    +     |     -     |

|  - проведения подготовительных     |           |          |           |

|    работ                           |     +     |    -     |     -     |

|  Аудитория с подсобной             |     +     |   +/-    |     -     |

|  Помещения фондохранилища:         |           |          |           |

|  - хранения экспонатов музея       |     +     |    +     |     +     |

|  - приема и обработки экспонатов   |     +     |    +     |     -     |

|  - работы сотрудников              |     +     |    +     |     -     |

|  - научного архива                 |     +     |   +/-    |     -     |

|  Помещения фотолабораторий         |           |          |           |

|  и мастерских:                     |           |          |           |

|  - фотолаборатория                 |     +     |    +     |     +     |

|  - реставрационная мастерская      |     +     |    +     |    +/-    |

|  - художественная мастерская       |     +     |    +     |    +/-    |

|  - поделочная мастерская           |     -     |    +     |    +/-    |

|  - макетно-модельная мастерская    |     +     |    -     |     -     |

|  - декоративно-оформительская мас- |     +     |    -     |     -     |

|    терская                         |           |          |           |

|  - столярная мастерская            |     +     |    -     |     -     |

|  - слесарная мастерская            |     +     |    -     |     -     |

|  - электромеханическая мастерская  |     +     |    -     |     -     |

|  Служебно-хозяйственные помещения: |           |          |           |

|  - кабинет заведующего             |     +     |   +/-    |     -     |

|  - комната экскурсоводов           |     +     |   +/-    |     -     |

|  - комната персонала               |     +     |    +     |     +     |

|  - кладовые материалов и обору-    |           |          |           |

|    дования                         |     +     |    +     |     +     |

|  - санитарные узлы                 |     +     |    +     |     +     |

|  - помещения хранения и обработки  |           |          |           |

|    уборочного инвентаря            |     +     |    +     |     +     |

|  Вестибюльные помещения:           |           |          |           |

|  - вестибюль                       |     +/-   |   +/-    |     -     |

|  - гардеробная                     |     +/-   |   +/-    |     -     |

|  - хранение сумок и портфелей      |     +/-   |   +/-    |     -     |

|  - помещение охраны                |     +/-   |   +/-    |     -     |

|  - санитарные узлы для посетителей |     +/-   |   +/-    |     -     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

* Символ +/- обозначает, что наличие (или отсутствие) данного помещения

определяется заданием на проектирование.

Приложение 6. Рекомендуемое.

Состав помещений библиотеки в культурно-зрелищных

учреждениях различного уровня комфорта

+------------------------------------+----------------------------------+

|                                    |         Состав помещений         |

|  Наименование помещений            |       при уровне комфорта        |

|                                    +-----------+----------+-----------+

|                                    |    1      |    2     |     3     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

|               1                    |    2      |    3     |     4     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

|Помещения обслуживания читателей    |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|Вестибюль                           |   +/-*    |   +/-    |    +/-    |

|Помещения при вестибюле:            |           |          |           |

|- гардеробные                       |   +/-     |   +/-    |    +/-    |

|- справочное бюро, пункт записи     |           |          |           |

|  и регистрации читателей           |   +/-     |    -     |     -     |

|- комната дежурного охраны          |   +/-     |   +/-    |     -     |

|Зоны отдыха, курительные, санитар-  |           |          |           |

|ные узлы для читателей              |    +      |    +     |     +     |

|Буфет с подсобными помещениями      |    +      |   +/-    |    +/-    |

|Зал-аудитория, кулуары, комната     |           |          |           |

|лектора                             |    +      |    +     |     -     |

|Детское отделение                   |    +      |   +/-    |    +/-    |

|Абонемент (аванзал, места для посе- |           |          |           |

|тителей, кафедра выдачи, каталоги,  |           |          |           |

|фонд открытого доступа,  рабочие    |           |          |           |

|места сотрудников)                  |    +      |    +     |     +     |

|Научно-методический отдел (аванзал, |           |          |           |

|места для посетителей, фонд открыто-|           |          |           |

|го доступа, читательские места, по- |           |          |           |

|мещение для групповых занятий и се- |           |          |           |

|минаров, рабочие места сотрудников  |    +      |    +     |     -     |

|Библиографический отдел (аванзал,   |           |          |           |

|места для посетителей, кафедра вы-  |           |          |           |

|дачи, каталоги и картотека,  фонд   |           |          |           |

|открытого доступа, фонды закрытого  |           |          |           |

|хранения, читательские места, рабо- |           |          |           |

|чие места сотрудников)              |    +      |    +     |     -     |

|Читальный зал-выставка новых пос-   |           |          |           |

|туплений (стеллажи-витрины, чита-   |           |          |           |

|тельские места, рабочие места сот-  |           |          |           |

|рудников)                           |    +      |    +     |     -     |

|Читальный зал текущей периодики     |           |          |           |

|(аванзал, места для посетителей,    |           |          |           |

|кафедра выдачи, фонды открытого     |           |          |           |

|доступа, читательские места)        |    +      |   +/-    |     -     |

|Аванзал (аванзалы) общих читальных  |           |          |           |

|залов (места для посетителей, чи-   |           |          |           |

|тательские каталоги и картотеки,    |           |          |           |

|кафедра выдачи, бронеместа)         |    +      |    +     |     +     |

|Общие читальные залы (фонды откры-  |           |          |           |

|того доступа, читательские места,   |           |          |           |

|рабочие места сотрудников)          |    +      |    +     |     +     |

|Аванзал (аванзалы) читальных залов  |           |          |           |

|специализированных отделов (места   |           |          |           |

|для посетителей, каталоги, карто-   |           |          |           |

|теки, кафедра выдачи, бронеместа)   |    +      |   +/-    |     -     |

|Читальные залы специализированных   |           |          |           |

|отделов (фонды открытого доступа,   |           |          |           |

|читательские места сотрудников):    |           |          |           |

|- отдела (сектора) иностранной      |           |          |           |

|  литературы (с комнатой группо-    |           |          |           |

|  вых занятий, лингафонным каби-    |           |          |           |

|  нетом)                            |    +      |   +/-    |     -     |

|- отдела (сектора) нотно-музыка-    |           |          |           |

|  льной литературы  (с кабинетом    |           |          |           |

|  для проигрывания на инструмен-    |           |          |           |

|  те, помещением фонотеки груп-     |           |          |           |

|  пового прослушивания звукоза-     |           |          |           |

|  писи)                             |    +      |   +/-    |     -     |

|- отдела (сектора) искусства и      |           |          |           |

|  изографики                        |    +      |   +/-    |     -     |

|- отдела технической и патент-      |           |          |           |

|  ной литературы                    |    +      |   +/-    |     -     |

|Кабинет чтения микрофильмов         |           |          |           |

|(фильмотека, читательские места,    |           |          |           |

|рабочие места сотрудников)          |    +      |   +/-    |     -     |

|Фонд редких изданий и коллекций     |           |          |           |

|(аванзал, места для посетителей,    |           |          |           |

|выставка по истории книги, ка-      |           |          |           |

|федра выдачи,  фонд  закрытого      |           |          |           |

|хранения, читательские места,       |           |          |           |

|рабочие места сотрудников)          |    +      |    -     |     -     |

|Отдел научной информации по  куль-  |           |          |           |

|туре и искусству  (рабочие места    |           |          |           |

|сотрудников)                        |    +      |    -     |     -     |

|                                    |           |          |           |

|Помещения хранения                  |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|Хранилище стационарное  (хранение   |           |          |           |

|различных источников информации,    |           |          |           |

|рабочие места сотрудников)          |    +      |    +     |     +     |

|Обменно-резервный  фонд (хранение,  |           |          |           |

|рабочие места сотрудников)          |    +      |   +/-    |     -     |

|Хранилище депозитарного  фонда      |    +      |   +/-    |     -     |

|                                    |           |          |           |

|Служебные и служебно-хозяйст-       |           |          |           |

|венные помещения                    |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|Служебные помещения:                |           |          |           |

|- отдел комплектования  (рабочие    |           |          |           |

|  места сотрудников, книжные        |           |          |           |

|  фонды)                            |    +      |    +     |     +     |

|- отдел обработки  и организации    |           |          |           |

|  каталогов  (рабочие места сот-    |           |          |           |

|  рудников, служебный каталог)      |    +      |    +     |     -     |

|- межбиблиотечный  абонемент (ра-   |           |          |           |

|  бочие места сотрудников,  хра-    |           |          |           |

|  нение литературы)                 |    +      |   +/-    |     -     |

|Лаборатории и мастерские:           |           |          |           |

|- репродукционно-множительная       |           |          |           |

|  лаборатория (рабочее помеще-      |           |          |           |

|  ние, кладовая бумаги и хими-      |           |          |           |

|  катов)                            |    +      |    +     |     -     |

|- лаборатория микрофотокопиро-      |           |          |           |

|  вания (рабочее помещение,         |           |          |           |

|  кладовая материалов, помещение    |           |          |           |

|  оформления заказов и хране-       |           |          |           |

|  ния литературы)                   |    +      |   +/-    |     -     |

|- лаборатория гигиены и рестав-     |           |          |           |

|  рации (рабочее место, кладо-      |           |          |           |

|  вая, дезинфекционная камера       |           |          |           |

|  с кладовой)                       |    +      |   +/-    |     -     |

|- переплетно-брошюровочная мас-     |           |          |           |

|  терская  (рабочее место, кладо-   |           |          |           |

|  вые материалов и готовой про-     |           |          |           |

|  дукции)                           |    +      |   +/-    |     -     |

|- бюро заказов по обслуживанию      |           |          |           |

|  читателей                         |    +      |   +/-    |     -     |

|- комната художника                 |    +      |    +     |     -     |

|- помещение приемки и распаков-     |           |          |           |

|  ки литературы                     |    +      |    +     |     -     |

|Служебно-хозяйственные помещения:   |           |          |           |

|- кабинет  заведующего              |    +      |    +     |    +/-    |

|- кабинет  заместителя              |    +      |    +     |     -     |

|- хозяйственная часть               |    +      |    +     |     -     |

|- архив                             |    +      |    +     |     -     |

|- помещение отдыха персонала        |    +      |    +     |     +     |

|- ремонтная мастерская              |    +      |    -     |     -     |

|- помещение хранения библиотечной   |           |          |           |

|  техники и хозяйственного обору-   |           |          |           |

|  дования                           |    +      |    +     |     +     |

|- помещение хранения и обработки    |           |          |           |

|  уборочного инвентаря              |    +      |    +     |     +     |

|- санитарные узлы, душ для персо-   |           |          |           |

|  нала                              |    +      |    +     |     +     |

|- служебный вестибюль с  гардеро-   |           |          |           |

|  бом                               |    +      |   +/-    |     -     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

* Символ +/- обозначает, что наличие (или отсутствие) данного помещения

определяется заданием на проектирование.

Приложение 7. Рекомендуемое.

Состав помещений медицинско-оздоровительного назначения

в культурно-зрелищных учреждениях различного уровня комфорта

+------------------------------------+----------------------------------+

|                                    |         Состав помещений         |

|  Наименование помещений            |       при уровне комфорта        |

|                                    +-----------+----------+-----------+

|                                    |    1      |    2     |     3     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

|               1                    |    2      |    3     |     4     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

|                                    |           |          |           |

|Помещения медицинского обслужи-     |           |          |           |

|вания:                              |           |          |           |

|- кабинет дежурного врача           |    +      |    +     |     +     |

|- кабинет стоматолога               |    +      |    +     |     -     |

|- кабинет врача-консультанта        |    +      |    -     |     -     |

|- кабинет медицинской сестры        |    +      |    +     |     +     |

|- процедурная                       |    +      |    +     |     +     |

|- аптечная комната                  |    +      |    +     |     +     |

|- ожидальная комната                |    +      |    +     |    +/-    |

|- кабинет физиотерапии с подсобной  |           |   +/-*   |     -     |

|- ингаляторий                       |    +      |    +     |     -     |

|- стерилизационная                  |    +      |    +     |     -     |

|- комната отдыха                    |    +      |   +/-    |     -     |

|- санитарные узлы                   |    +      |    +     |     +     |

|- помещение хранения и обработки    |           |          |           |

|  уборочного инвентаря              |    +      |    +     |     +     |

|Помещения оздоровления и профи-     |           |          |           |

|лактики заболеваний:                |           |          |           |

|- комната психологической разгруз-  |           |          |           |

|  ки  (зимний сад) с фитобаром      |    +      |    +     |     +     |

|- подсобная                         |    +      |    +     |     +     |

|- помещение для физкультурно-оз-    |           |          |           |

|  доровительных занятий и заня-     |           |          |           |

|  тии на тренажерах                 |    +      |    +     |     +     |

|- подсобная                         |    +      |    +     |     +     |

|- помещение для игры в настольный   |           |          |           |

|  теннис                            |    +      |    +     |     +     |

|- зал для физкультурно-оздорови-    |           |          |           |

|  тельных занятий на тренажерах     |    +      |    -     |     -     |

|- подсобная                         |    +      |    -     |     -     |

|- комната инструктора               |    +      |    +     |     +     |

|- комната отдыха                    |    +      |    +     |     +     |

|- кабинет массажа                   |    +      |    +     |     +     |

|- комната персонала  (с душевой)    |    +      |    +     |     +     |

|- баня  (русская или сауна):        |           |          |           |

|  помещение парильной или камеры    |           |          |           |

|  сухого жара;                      |    +      |    +     |     +     |

|  шлюз при входе в парильную или    |           |          |           |

|  камеру сухого жара;               |    +      |    +     |     +     |

|  комната отдыха;                   |    +      |   +/-    |     -     |

|  помещение бара  (раздаточная,     |           |          |           |

|  доготовочная, моечная, кладо-     |           |          |           |

|  вая);                             |    +      |    -     |     -     |

|  помещение с ванной бассейна:      |    +      |    -     |     -     |

|  раздевальная;                     |    +      |   +/-    |     -     |

|  моечная                           |    +      |   +/-    |     -     |

|  санитарный узел                   |    +      |   +/-    |     -     |

|- раздевальные с душевыми           |    +      |    +     |     +     |

|- санитарные узлы                   |    +      |    +     |     +     |

|- помещения хранения и обработки    |           |          |           |

|  уборочного инвентаря              |    +      |    +     |     +     |

|                                    |           |          |           |

|  Служебно-хозяйственные помещения: |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|- кабинет заведующего               |    +      |    +     |    +/-    |

|- комната персонала                 |    +      |    +     |     +     |

|- медицинский архив                 |    +      |    +     |     -     |

|- кладовые материалов и оборудо-    |           |          |           |

|  вания                             |    +      |    +     |     +     |

|- санитарные узлы  для персонала    |    +      |    +     |     +     |

|- помещения для хранения и обра-    |           |          |           |

|  ботки уборочного инвентаря        |    +      |    +     |     +     |

|                                    |           |          |           |

|Вестибюльные помещения:             |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|- вестибюль                         |   +/-     |   +/-    |     -     |

|- гардероб                          |   +/-     |   +/-    |     -     |

|- помещение охраны                  |   +/-     |   +/-    |     -     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

* Символ +/- обозначает, что наличие (или отсутствие) данного помещения

определяется заданием на проектирование или проектом.

Приложение 8. Рекомендуемое.

Состав основных помещений зрительского комплекса, помещений

для творческого и административно-хозяйственного персонала,

а также для обслуживания сцены (в зависимости от уровня комфорта)

+------------------------------------+----------------------------------+

|                                    |         Состав помещений         |

|  Наименование помещений            |       при уровне комфорта:       |

|                                    +-----------+----------+-----------+

|                                    |    1      |    2     |     3     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

|               1                    |    2      |    3     |     4     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

|                                    |           |          |           |

|Помещения зрительского комплекса:   |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|Входная группа:                     |           |          |           |

|- кассовый вестибюль с кассами      |           |          |           |

|  и кабинетом дежурного админист-   |    +      |    +     |     -     |

|  ратора                            |    +      |    +     |     +     |

|- входной и распределительный       |           |          |           |

|  вестибюль и гардеробная           |    +      |    +     |     +     |

|- камера хранения                   |    +      |    +     |     -     |

|- бюро обслуживания                 |    +      |    -     |     -     |

|Рекреационные помещения:            |           |          |           |

|- фойе и кулуары                    |    +      |    +     |     +     |

|- гостиные и музейно-выставочные    |    +      |    +     |     -     |

|- курительные                       |    +      |    +     |     +     |

|- зимний сад или внутренний дво-    |    в зависимости от градост-     |

|  рик                               |    роительной ситуации и ар-     |

|                                    |    хитектурного решения          |

|- буфет                             |    +      |    +     |     +     |

|                                    |           |          |           |

|Помещения творческого персонала:    |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|Помещения для артистов, музыкан-    |           |          |           |

|тов:                                |           |          |           |

|- артистические уборные             |    +      |    +     |     +     |

|- комната отдыха музыкантов         +-----------+----------+-----------+

|- комната дирижера                  |                                  |

|- помещение для занятий музыкан-    |                                  |

|  тов                               |     в оперных и музыкальных      |

|- помещение настройки инструмен-    |     театрах                      |

|  тов                               |                                  |

|- комната хранения музыкальных      |                                  |

|  инструментов                      +-----------+----------+-----------+

|Помещения, обслуживающие артис-     |           |          |           |

|тов:                                |           |          |           |

|- помещение ожидания выхода на      |           |          |           |

|  сцену                             |    +      |    +     |     +     |

|- дежурные гримерно-парикмахер-     |           |          |           |

|  ские (мужские и женские)          |    +      |    +     |     +     |

|- общая комната отдыха артистов     |           |          |           |

|  и музыкантов                      |    +      |    +     |     +     |

|- курительные                       |    +      |    +     |     +     |

|- дежурные костюмерные  (мужские    |           |          |           |

|  и женские)                        |    +      |    +     |     +     |

|Репетиционные помещения:            |           |          |           |

|- залы для репетиций:               |           |          |           |

|       большой                      |    +      |    +     |     -     |

|       малый                        |    +      |    +     |     +     |

|- залы (классы) для репетиций       |    в оперных и музыкальных       |

|  балета, оркестра, хора            |    театрах                       |

|- репетиционно-физкультурный зал    |    +      |    -     |     -     |

|- универсальное репетиционное       |           |          |           |

|  помещение                         |    +      |    +     |     +     |

|- помещение для индивидуальных      |           |          |           |

|  занятий артистов                  |    +      |    -     |     -     |

|Библиотека нот с хранилищем         |    в оперных и музыкальных       |

|                                    |    театрах                       |

|                                    |           |          |           |

|Помещения для обслуживания сцены:   |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|Помещения постановочного освеще-    |           |          |           |

|ния:                                |           |          |           |

|- осветительные боковые ложи        |    +      |    +     |     +     |

|- светопроекционная                 |    +      |    +     |     +     |

|- помещение выносного софита        |    +      |    +     |     +     |

|- светорегуляторная                 |    +      |    +     |     +     |

|- помещение фронтального осве-      |           |          |           |

|  щения                             |    +      |    +     |     +     |

|- рирпроекционная                   |    +      |    +     |     +     |

|- тиристорная (существуют новые     |           |          |           |

|  системы без тиристорной)          |    +      |    +     |     +     |

|Помещения механооборудования:       |           |          |           |

|- помещение главного механика       |    +      |    +     |     +     |

|- склад главного механика           |    +      |    +     |     +     |

|- электрощитовая                    |    +      |    +     |     +     |

|- помещение лебедок для управ-      |           |          |           |

|  ления тросами подъемов            |    +      |    +     |     +     |

|- помещение лебедок для приво-      |    при наличии встроенного       |

|  да поворотных кругов              |    круга                         |

|- помещение для электропривода      |           |          |           |

|  противопожарного занавеса         |    +      |    +     |     +     |

|Помещения слаботочного оборудо-     |           |          |           |

|вания зала и сцены:                 |           |          |           |

|- диспетчерская компьютерного       |    +      |    +     |     -     |

|  управления                        |           |          |           |

|- звукоаппаратная                   |    +      |    +     |     +     |

|- кабина звукооператора             |           |          |           |

|  (звукорежиссера)                  |    +      |    +     |     -     |

|- кабина диктора                    |    +      |    +*    |     -     |

|- кабина переводчика                |    +      |   +/-    |     -     |

|- студия звукозаписи                |    +      |    +     |     -     |

|- помещение телевизионного полу-    |           |          |           |

|  стационара                        |    +      |    -     |     -     |

|- аппаратная технологической        |           |          |           |

|  связи                             |    +      |    +     |     +     |

|- помещение местной АТС             |    +      |по заданию на         |

|                                    |           |проектирование        |

|- помещение электрочасового узла    |    +      |    +     |     -     |

|- помещение местного радиоузла      |    +      |    -     |     -     |

|                                    |           |          |           |

|Складские помещения:                |           |          |           |

|- крупногабаритных, мягких скатан-  |           |          |           |

|  ных декораций, бутафории, рек-    |           |          |           |

|  визита, сценической аппаратуры    |    +      |    +     |     +     |

|Мастерские:                         |           |          |           |

|- монтировочный зал (монтаж деко-   |           |          |           |

|  раций)                            |    +      |    +     |     +     |

|- живописно-декоративная мастер-    |           |          |           |

|  ская                              |    +      |    +     |     -     |

|- макетная                          |    +      |    +     |     +     |

|- бутафорская                       |    +      |    +     |     -     |

|- столярная                         |    +      |    +     |     +     |

|- слесарная                         |    +      |    +     |     +     |

|- пошивочная костюмов, обуви, го-   |           |          |           |

|  ловных уборов с закройной и       |           |          |           |

|  примерочной                       |    +      |   +/-    |     -     |

|- пропиточная, постирочная, кра-    |           |          |           |

|  сильная, сушильная                |    +      |   +/-    |     -     |

|                                    |           |          |           |

|Помещения художественного руковод-  |           |          |           |

|ства и технического персонала:      |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|Помещения художественного руковод-  |           |          |           |

|ства:                               |           |          |           |

|- комната главного режиссера        |    +      |    +     |     +     |

|- комната главных дирижера, хор-    |    в оперных и музыкальных       |

|  мейстера,  балетмейстера          |    театрах                       |

|- комната главного художника        |    +      |    +     |     +     |

|- помощника  главного режиссера     |    +      |    +     |     +     |

|- ассистента режиссера              |    +      |    +     |     +     |

|- ассистентов дирижера, хор-        |    в оперных и музыкальных       |

|  мейстера,  балетмейстера          |    театрах                       |

|- инспектора сцены                  |    +      |    +     |     +     |

|- инспекторов хора, балета,         |    в  оперных и музыкальных      |

|  оркестра                          |    театрах                       |

|- заведующих труппой  и репер-      |           |          |           |

|  туаром, музыкальной и литера-     |           |          |           |

|  турной частью                     |    +      |    +     |     +     |

|- заведующего постановочной         |           |          |           |

|  частью                            |    +      |    +     |     +     |

|- помещение  постановочной части    |    +      |    +     |     +     |

|- концертмейстеров и репетиторов    |    +      |    -     |     -     |

|Помещения технического персонала,   |           |          |           |

|обслуживающего сцену:               |           |          |           |

|- машиниста  сцены с кладовой       |    +      |    +     |     +     |

|- заведующих освещением сцены,      |           |          |           |

|  монтировочной частью, слаботоч-   |           |          |           |

|  ным комплексом                    |    +      |    +     |     +     |

|- отдыха рабочих  сцены             |    +      |    +     |     +     |

|- заведующего телевизионным         |           |          |           |

|  комплексом                        |    +      |    -     |     -     |

|                                    |           |          |           |

|Административно-хозяйственные       |           |          |           |

|помещения:                          |           |          |           |

|                                    |           |          |           |

|Кабинет директора  (15-25)          |    +      |    +     |     +     |

|Приемная с местом секретаря         |           |          |           |

|(10-20)                             |    +      |    +     |     +     |

|Кабинет заместителя директора       |           |          |           |

|(10-15)                             |    +      |    +     |     -     |

|Технический отдел  (15-30)          |    +      |    +     |     +     |

|Кабинет заместителя директора по    |           |          |           |

|строительству или реконструкции     |      по заданию на проектирование|

|(10-15)                             |           |          |           |

|Комнаты инженеров  по эксплуатации  |    +      |    +     |     -     |

|(10-20)                             |           |          |           |

|Кабинет главного инженера  (10-15)  |    +      |    +     |     -     |

|Кабинет заведующего хозяйством      |           |          |           |

|(8-12)                              |    +      |    +     |     +     |

|Комната коменданта  (8-12)          |    +      |    -     |     -     |

|Пожарный пост  (15-20)              |    +      |    +     |     +     |

|Насосная пожарного  водоснабже-     |           |          |           |

|ния                                 |    +      |    +     |     +     |

|Бухгалтерия  (10-25)                |    +      |    +     |     -     |

|Кабинет главного администратора     |           |          |           |

|(отдельный от дежурного админист-   |           |          |           |

|ратора) (10-15)                     |    +      |    +     |     -     |

|Служебный вестибюль  (отдельный от  |           |          |           |

|артистического)  (20-60)            |    +      |    +     |     -     |

|Комната главного механика (8-15)    |    +      |    +     |     -     |

|Кладовая главного  механика         |    +      |    +     |     +     |

|Буфет работников театра (15-40)     |    +      |    +     |     +     |

+------------------------------------+-----------+----------+-----------+

* Символ +/- обозначает, что наличие (или отсутствие) данного помещения

определяется заданием на проектирование или проектом.