ОСТ 19-154-2000

ОТРАСЛЕВОЙ  СТАНДАРТ

Кинотеатры и киноустановки. Технологические параметры зрительных залов

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН	Научно-исследовательским кинофотоинститутом  (НИКФИ)

2. СОГЛАСОВАН	С Санкт-Петербургским Государственным Университетом кино  и телевидения (СПбГУКиТ)

3. УТВЕРЖДЕН	Государственным Комитетом Российской Федерации по кинематографии

4. ВЗАМЕН	ОСТ 19-154-94

ОТРАСЛЕВОЙ  СТАНДАРТ

КИНОТЕАТРЫ И КИНОУСТАНОВКИ Технологические параметры зрительных залов

Дата введения____2001-05-01______

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий отраслевой стандарт распространяется на залы кинотеатров, оборудованные стационарной аппаратурой для демонстрирования 35- и 70-мм фильмокопий.

Стандарт устанавливает обязательные и рекомендуемые  технические требования к залам  кинотеатров по размещению оборудования и зрительских мест, обеспечивающие  удовлетворительные условия  восприятия  изображения и звукового сопровождения кинофильмов.

# 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящем отраслевом стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 7502-80 Линейка металлическая

ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования. Выпуск 1.»Кинотеатры»

ГОСТ 11079-76 Фильмы изображения кинопроекционные контрольные. Типы, Основные параметры и размеры

ГОСТ 17706-83 Кинопроекторы и киноустановки для 70-, 35- и 16-мм кинофильмов. Размеры и расположение проецируемых полей. Методы контроля

# 3 ОБОЗНАЧЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Кинотеатр – комплекс помещений, специально оборудованных  для кинопоказа, размещения и обслуживания  зрителей.

3.2 Киноустановка – помещение, приспособленное для кинопоказа, размещения и обслуживания зрителей.

3.3. Продольная ось зрительного зала –прямая линия, проведенная от вертикальной оси киноэкрана до точки в последнем ряду, равноудаленной от противоположных боковых кромок изображения  таблицы тест-фильма на киноэкране.

3.4 Длина зрительного зала (Д) – расстояние от середины нижней кромки изображения на киноэкране до спинки зрительского кресла в последнем ряду, расположенном на продольной оси  зала.

3.5 Расстояние от киноэкрана до первого ряда партера (Г) – расстояние от середины нижней кромки изображения до спинки кресла в первом ряду партера, измеренное вдоль продольной оси зала.

3.6 Ширина рабочего поля киноэкрана ( ширина поля изображения) – Ш – расстояние между вертикальными границами поля изображения на киноэкране испытательной таблицы кинопроекционного тест-фильма по ГОСТ 11079 соответствующего формата.

3.7 Высота рабочего поля киноэкрана ( высота поля изображения) – В – расстояние между горизонтальными границами поля изображения на киноэкране испытательной таблицы кинопроекционного тест-фильма по ГОСТ 11079.

3.8 Н- Высота подвеса киноэкрана над уровнем пола первого ряда зрительских мест.

3.9 Т – заэкранное пространство – расстояние от киноэкрана до стены за экраном

( определяется типом электроакустического оборудования)

## 4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры зрительных залов должны соответствовать указанным в таблице.

Таблица

| Параметры | Действующие кинотеатры | Новые кинотеатры и киноустановки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1.1 Длина зала (Д),м, не более | 45 | 36 |  |
| 4.1.2 Высота рабочего поля киноэкрана (В),м |  |  |  |
| - при широкоформатной проекции (Вф) | (0,25÷0,30)Д | 0,3Д |  |
| при широкоэкранной, кашетированной и обычной проекции (Вш=Вк= Во=В) | (0,17÷0,19)Д | 0,21Д |  |
| 4.1.3 Допускаемое отклонение высоты рабочего поля, %, не более | 5 | 5 |  |
| 4.1.4 Ширина рабочего поля киноэкрана (Ш), м: |  |  | Приложение 2 |
| - при широкоформатной проекции (Шф) | Вф х 2,2 или (0,54 ÷ 0,63)Д | Вф х 2,2 или 0,66Д |  |
| - при широкоэкранной проекции | Вш х 2,35 или (0,4 ÷ 0,45)Д | Вш х 2,35 или 0,5Д |  |
| - при кашетированной проекции | В х К каше | В х К каше |  |
| - при обычной проекции | В х 1,37 | В х 1,37 |  |
| 4.1.5 Расстояние от киноэкрана до 1-го ряда зрительских мест (Г): |  | Приложение 1 |
| - при широкоформатной проекции | 1,32 Вф или 0,60 Шф |  |
| - при широкоэкранной, кашетированной и обычной проекции | 2Вш |  |
| 4.1.6 Высота подвеса киноэкрана над уровнем пола (Н),м, не более | 1.5 | 1.2 | Для залов с балконом. не более 1.9 |
| 4.1.7 Расстояние от нижнего проекционного луча до пола в зоне зрительских мест, м, не менее | 1.5 | 1.9 |  |

4.1.8 Размещение зрительских мест в зале должно соответствовать требованиям документов на право эксплуатации кинотеатра или киноустановки.

Рекомендуемые требования к размещению зрительских мест   в соответствии с приложением 1 .

При установке мягких кресел рекомендуемое расстояние между рядами зрительских кресел, не менее 1 м.

4.1.9 Расстояние от проекционных лучей до выступающих конструкций отделки должно быть не менее 0,5 м.

4.1.10 Размещение заэкранных громкоговорителей должно соответствовать схемам обязательного приложения 3.

Расстояние  от высокочастотных рупоров громкоговорителей до полотна киноэкрана должно быть не более 0,01м.

Примечание. В случаях, когда наклон высокочастотных головок громкоговорителя не регулируется, для широкоэкранного показа допускается  размещение заэкранных громкоговорителей на высоте нижней кромки киноэкрана.

4.1.11 Угол отклонения оптической оси кинопроектора от нормали к центру киноэкрана в горизонтальной плоскости  не должен быть более 5˚.

4.1.12 Угол отклонения оптической оси кинопроектора от нормали к центру киноэкрана в вертикальной плоскости должен быть не более 8(.

4.1.13 Максимальные значения проецируемых полей изображения на киноэкране должны соответствовать ГОСТ 17706.

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Линейные параметры зрительного зала и киноэкрана   контролируются с помощью  металлической ленты по ГОСТ 7502 и  испытательной таблицы тест-фильма по ГОСТ 11079, проецируемого на киноэкран.

5.2 Расстояние  от киноэкрана до первого ряда (Г) измеряется в горизонтальной плоскости  от точки пересечения вертикальной оси киноэкрана с  нижней кромкой поля изображения испытательной таблицы тест-фильма до спинки кресла в первом ряду, равноудаленной  от боковых  границ поля изображения испытательной таблицы на киноэкране.

Таким же образом измеряется расстояние от киноэкрана до любого ряда  в зрительном зале.

5.3 Высота поля изображения (рабочего поля киноэкрана – В) – расстояние между верхней и нижней границами поля изображения  испытательной таблицы тест-фильма по ГОСТ 11079, измеряется по вертикальной оси киноэкрана.

5.4  Ширина рабочего поля киноэкрана (ширина поля изображения) – Ш – расстояние между боковыми границами поля изображения на киноэкране испытательной таблицы тест-фильма по ГОСТ 11079, измеряется для плоского экрана по  поверхности киноэкрана. для цилиндрического киноэкрана  – по хорде.

5.5 Высота подвеса киноэкрана (Н) измеряется от уровня пола первого ряда зрительских мест до нижней границы поля изображения на киноэкране испытательной твблицы тест-фильма по ГОСТ 11079.

5.6 Соответствие  расстояния от нижнего проекционного луча  до зрительских мест

( п.4.1.7), соответствие  размещения зрительских мест  в зале данным документов на право эксплуатации кинотеатра – киноустановки (п.п. 4.1.8;    4.1.9),  а также соответствие размещения  заэкранных громкоговорителей требованиям п.4.1.10 - проверяется с помощью   линейки металлической по ГОСТ 7502.

5.7 Соответствие углов отклонений  оптической оси  кинопроектора по вертикали и горизонтали требованиям  п.п. 4.1.11;4.1.12 – обеспечивается при проектировании  кинозала и последующей его наладке, и дополнительно   оценивается по  минимальному значению относительного количества  зрительских мест в зоне наименьших геометрических искажений

( ОСТ 19-238).

5.8 Соответствие проецируемых полей  требованиям  п. 4.1.13 настоящего стандарта

проверяется по ГОСТ 17706 с помощью тест-фильма по ГОСТ 11079.

Приложение 1

Рекомендуемое

Требования к размещению зрительских мест

# Text boxes

Уровень пола

25(

35(

1м

0,15м

Вш

1,2м

Н

Линии  видимости