Технические условия планирования боулинга

Основные размеры боулинга

Исходите из следующих рекомендаций:

•      Площадь. Для боулинга минимального размера необходимо предусмотреть 80 м2 площади здания на каждую дорожку. В идеальном варианте необходимо 94 м2 площади центра, приходящегося на одну дорожку.

•      Ширина зала определяется количеством дорожек.

В случае если в зале нет колонн, возьмите ширину требуемого количества дорожек из таблицы 1, прибавьте по 900 мм с каждой стороны для боковых проходов.

Часто помещения имеют колонны. В этом случае следует учесть, что оптимальной является та сетка колонн, которая не требует разбивать пары дорожек (см. таблицу 1). Ширина помещения при наличии колонн рассчитывается как в пункте а) с учетом ширины самой колонны плюс 125 мм с каждой стороны колонны.

В обоих случаях речь идет о прямоугольных помещениях. Если это не так, то под шириной следует понимать ширину прямоугольника длиной 30,5 м, который можно вписать в габариты данного помещения. Особенно это касается случая b), так как очень часто колонны стоят не по одной прямой.

Таблица 1. Размеры по ширине при различном количестве дорожек.

| Количество дорожек | Ширина, м | Количество дорожек | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.867 | 11 | 18.837 |
| 2 | 3.464 | 12 | 20,434 |
| 3 | 5.261 | 13 | 22.231 |
| 4 | 6.858 | 14 | 23.828 |
| 5 | 8.655 | 15 | 25.625 |
| 6 | 10.252 | 16 | 27.222 |
| 7 | 12.049 | 17 | 29.019 |
| 8 | 13.646 | 18 | 30.616 |
| 9 | 15.443 | 19 | 32.413 |
| 10 | 17.040 | 20 | 34.010 |

•      Ширина боковых проходов. Определяется параметрами здания. Боковой проход необходим для прохода к зоне машин и к помещению для хранения запасных частей. Он необходим также с точки зрения пожарной безопасности. Ширина бокового прохода должна быть не менее 500 мм. Рекомендуемая ширина - 900 мм. Это также обеспечит достаточную свободу перемещений игроку на крайней дорожке.

•      Длина помещения. Минимальная необходимая длина зала для боулинга (без учета сервисной зоны) составляет 25350 мм + зона обслуживания машин (минимально допустимая 900 мм) + зона отдыха игроков (3200-4000 мм). Наиболее предпочтительной является схема, при которой сервисная зона (стойка оператора, зона питания, зал игровых автоматов) находится позади игровой зоны. Общая длина складывается из игровой зоны (необходимое пространство) и сервисной зоны и составляет 40 метров.

•      Высота помещения. При определении высоты боулинг-зала следует исходить из того, что от уровня поверхности пола до подвесного потолка должно быть 3500-4000 мм. Минимально допустимая высота потолка - 2800мм.

### •    Дверные проемы На момент монтажа оборудования предусматривается дверной проем, через который в помещение вносится оборудование. Проём должен иметь минимальные размеры: 1,83 м по ширине и 2,30 по высоте.

Функциональное зонирование помещения боулинг-центра.

•      Игровая зона:

•      Служебный проход для механика (проход за механизмами установки кегель - пинспотте-рами) 1800-2400 мм (если не предусмотрены помещения для хранения кеглей, запчастей и помещения для различных служб). Если такие помещения предусмотрены, тогда позади пинспоттеров достаточно 1300 мм. В случае недостаточной длины боулинг-зала можно (но нежелательно) уменьшать служебный проход до 900 мм.

•      Собственно игровая зона - расстояние от задней линии пинспоттера до начала зоны разбега-25350 мм.

•      Зона отдыха - площадка, где расположены сидения для игроков. В зависимости от типа сидений - минимум 3200-4000 мм.

•      Сервисная зона:

Эта зона компонуется индивидуально для каждого помещения с целью гармонично расположить обязательные и вспомогательные службы. Учтите следующие рекомендации:

•      На каждый ряд мест для зрителей прибавьте 1500 мм.

•      Для оборудования проходов зал должен иметь как минимум 3650 мм свободного пространства.

•      Если в зале будут продаваться еда или напитки, к размерам зала прибавьте 1500 мм.

•      Обязательные службы:

•      Мужской и женский туалеты.

•      Стойка оператора.

•      Бар и подсобное помещение.

•      Офис.

•      Склад ЗИП.

•      Ремонтная мастерская (в небольшом боулинг-клубе может быть объединена со складом ЗИП).

•      Гардероб для посетителей.

•      Комната для персонала.

•      Места для индивидуальных шкафчиков.

•      Вспомогательные службы:

•      Proshop (Про-магазин).

•      Помещение для высверливания отверстий в шарах. «     Душевые мужская и женская.

•      Детская комната.

•      VIР залы.

Полы и стены центра.

Тип пола и стен, расположение и все дополнительные требования должны определяться в каждом конкретном случае архитектором. Основные требования:

•      Пол.

Дорожки для боулинга устанавливаются на водонепроницаемой железобетонной основе с антисептическими добавками. Высота бетонного слоя должна быть не менее 60 мм. Бетон марок 200-250. Поверхность, находящаяся непосредственно под дорожками должна быть выровнена так, чтобы отклонение от горизонтали было не более 12 мм на всей длине дорожки. Покрыть составами (проникающими грунтовками), препятствующими образованию пыли (не красить).

Канализация, трубы и кабели, которые могут потребовать замены, не должны быть ни вмонтированы в бетонный пол под дорожками, ни помещаться под ними.

Прочность пола должна соответствовать нормам безопасности и должна выдерживать оборудование и максимальное число посетителей.

•      Нагрузка на пол в машинном отделение - 500кг/м2.

•      Нагрузка на пол в области дорожек – З00кг/м2.

•      Как правило в боулинг - центрах пол двухуровневый: один - под дорожками и машинами, второй (т.н. подиум) выше первого на 430 мм - под зоной отдыха.

•      В зоне отдыха для игроков устанавливаются столы, стулья и стенд контроля (напольный терминал).

•      В качестве материала для зоны отдыха (подиума) рекомендуется использовать бетон с целью обеспечения надежной установки кресел во избежание расшатывания их в будущем, но в некоторых случаях используются и другие материалы, например деревянные конструкции.   Покрытие зоны отдыха: «ковролин» или линолеум (линолеум предпочтительней). Не рекоменду-ется использовать паркет и «ламинат» в связи с ежедневной влажной уборкой зоны отдыха.

Покрытие зоны отдыха осуществляется в процессе монтажа оборудования в связи с необходимостью закладки коммуникационных труб.

•      Гидроизоляция.

Для гидроизоляции используются полиэтиленовые материалы. При заливке бетона нужно следить, чтобы гидроизоляционный слой не имел повреждений и покрывал всю поверхность. В связи с тем, что во время монтажа необходимо использовать гвозди по бетону, гидроизоляционный слой должен находится на глубине не менее 60 мм от поверхности. Кроме того, избегайте использовать в качестве гидроизоляционного слоя битум, т.к. от продолжительных знакопеременных нагрузок в нем могут появиться трещины, через которые будет просачиваться вода.

•      Дверные проемы.

Дверной проем, через который в помещение вносится пинспоттер, должен иметь следующие минимальные размеры: высота 2200мм, ширина 2000мм.

Габариты и масса пинспоттера

| Длина пинспоттера | 2850 0 mm |
| --- | --- |
| Ширина пинспоттера | 1560.0 mm |
| Высота пинспоттера | 1780.0 mm |
| Вес пинспоттера | 856.0 кг |
| Вес дорожки (без пинспоттера) | 2500.0кг |

Звукоизоляция.

Для снижения уровня шума, передающегося от машин в зону игры, отделка стен, потолка и стенки-перегородки в зоне пинспоттеров выполняется с использованием специальных звукопоглощающих материалов с коэффициентом звукопоглощения 85-90dB.

В зоне дорожек и зоне разбега коэффициент звукопоглощения используемых материалов должен составлять 70-80 dB.

Кроме того, желательно размещать боулинг на нижних этажах зданий, чтобы избежать передачи вибрации и шума на расположенные ниже помещения. В случае размещения боулинга над какими-либо помещениями с жесткими требованиями по уровню шума (ресторан, казино и т. д.) необходимо предусмотреть дополнительную звукоизоляцию пола. Наилучшего результата можно добиться, выполнив так называемый «плавающий пол» под дорожками и машинами.

Некоторые рекомендации по использованию звукопоглощающих материалов: эффективный зву-коизолятор по критерию цена/кпд - это пенополиэстирол (пенопласт), однако его использование может быть ограничено требованиями пожарной безопасности. Использование «URSA» при прокладке под конструкцией дорожек также дает хороший результат, но необходимо герметично упаковывать ее в полиэтилен.

Использование «гипсокартона» (гипрок) в отделке стен и потолков ухудшает шумовую картину центра в связи с высоким коэффициентом отражения данного материала, в этом случае необходимо перфорировать материал, либо оклеивать фактурными (ребристыми) обоями и делать шумовые ловушки.

Достаточно эффективен материал «ecophon», используемый для отделки потолка.

Если боулинг устанавливается в помещении с требованиями звукоизоляции класса А (жилой дом, гостиница), тогда для расчета проекта звукоизоляции следует пользоваться данными уровня шума в Таблице 2.

Таблица 2. Уровни шума в боулинге по результатам натурных измерений

| Помещение и измеряемая величина | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Уровни звука |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LA, Lc, дБА дБА |
| Машинное отд., Lэкв | 71,6 | 75,9 | 79,5 | 85,9 | 82,0 | 77,1 | 73,0 | 69,6 | 86,9 89,3 |
| Машинное отд., Lмакс | 87,0 | 92,2 | 96,2 | 103 | 98,7 | 96,1 | 89,0 | 87,2 | 104,0 107,0 |
| Игровой зал перед пин-споттером, Lэкв | 68,5 | 73,8 | 71,4 | 69,9 | 67,3 | 60,1 | 53,7 | 49,5 | 71,5 77,9 |
| Игровой зал в зоне броска, Lэкв | 70,8 | 74,4 | 70,8 | 73,4 | 71,1 | 63,5 | 54,1 | 48,9 | 74,6 79,5 |
| Игровой зал перед пин-споттером, Lмакс | 85,1 | 83,0 | 82,9 | 83,9 | 80,7 | 71,5 | 67,9 | 64,9 | 84,7 90,4 |
| Игровой зал в зоне броска, Lмакс | 88,7 | 91,4 | 84,8 | 88,9 | 85,6 | 77,8 | 67,3 | 61,2 | 89,5 95,6 |

Система отопления, вентиляции и кондиционирования.

Большую часть в текущих издержках боулинг-центра составляют расходы на оплату электричества, немалую часть которого «съедает» система вентиляции и кондиционирования. Она необходима, чтобы круглый год поддерживать в боулинг-центре требуемые значения температуры и влажности. От соблюдения этих требований зависит и качество игры в боулинг, и срок службы оборудования. Очень важно точно рассчитать предполагаемое количество посетителей, уровень освещения и тип используемых светильников, их теплоотдачу, потери и приход тепла через перекрытия и стены здания. Такие факторы, как роза ветров, количество окон и дверных проемов, смотрящих на север, также необходимо учитывать в расчетах.

Центр должен быть обеспечен избыточным (не более чем на 10%) притоком системы вентиляции к игрокам. Вытяжная вентиляция располагается непосредственно в зоне отдыха игроков, барах, а также во вспомогательных зонах там, где это необходимо.

Нельзя создавать перенос воздушных масс в зону машин и на дорожки во избежание переноса пыли.

Приточная вентиляция должна быть спроектирована таким образом, чтобы поток воздуха напрямую не попадал на поверхность зоны разбега во избежание ухудшения скольжения обуви играющего.

•      Параметры воздушной среды в боулинг-центре:

•      Температура в игровом зале: 18 - 22 °С, влажность 40 - 50%.

•      Температура в машинном помещении: не более 28°С.

•      Количество тепловой энергии, выделяемое одним пинспоттером - 1000 Ккал/час.

•      Количество тепловой энергии, выделяемое одним игроком - 250 Ккал/час, расчетное количество игроков - 8 человек на дорожку.

•      Кратность воздухообмена в помещении для боулинга рассчитывается как для ресторанов.

•      Максимальное количество посетителей болинг-зала рассчитывается удвоением числа игроков на дорожке 8x2=16 на дорожку.

Система кондиционирования воздуха должна начать функционировать за 10 дней до начала установки оборудования для боулинга!

•      Кондиционирование воздуха - зонально-точечное, обеспечиваемое центральным и автономными кондиционерами зоны отдыха игроков и зрителей.

•      Радиаторы отопления. В случае, когда дорожки располагаются в непосредственной близости от стен, на которых установлены радиаторы системы отопления, монтировать эти радиаторы необходимо так, чтобы нижний край радиатора был на высоте не ниже 900 мм от пола.

Требования к системе электропитания.

Планирование системы электропитания. Электропитание технологического оборудования боулинга осуществляется 5-проводным (фазы А, В, С, нейтраль, земля) медным кабелем от главного распределительного щита (ГРЩ) здания либо от трансформаторной подстанции (ТП) к двум распределительным щитам боулинга - ЩТ-1 (для силового оборудования) и ЩТ-2 (для системы подсчета очков) (см. Рис. 1).

От щитов боулинга идет питание только на технологическое оборудование боулинга (машины, компьютеры, логические узлы). Освещение, кухня, игровые автоматы и проч. должны получать питание с другого распределительного щита !

Как правило, фазы А и В используются для питания силового оборудования. Фаза С - на логические узлы (компьютеры, мониторы, пульты управления и т.п.).

Все потребители электроэнергии рассчитаны на напряжение 220В. Мощности - см. таблицу 3. Владелец боулинга монтирует розетки и обеспечивает подвод электропитания к следующему оборудованию:

•      к системе механизмов: механизм установки кеглей, механизм подачи и возврата шаров, механизмы техобслуживания дорожек и система сигнализации;

•      к системе автоматического подсчета очков (САПО): центральный процессор, пульт управления, основной стенд системы компьютеров, подвесные мониторы.

Места расположения розеток для питания оборудования указаны в таблице 3. Кроме того, для САПО необходимо выполнить самостоятельный контур заземления сопротивлением не более 4 Ом. «Земля» должна быть подведена отдельной жилой непосредственно на распределительный щит боулинга.

Помните; необходимо раздельное подведение электропитания к системе механизмов и к системе подсчета очков. Обратите внимание: недопустимо прокладывать электрические силовые линии в коммуникационных трубах, предназначенных для сигнальных линий.

Схема расположения электрических цепей и потребителей энергии разрабатывается индивидуально в каждом проекте.

•      Требования к источнику питания:

•      Учитывая условия состояния подвода электричества в большей части регионов страны, для нормальной работы оборудования для боулинга владельцы боулинга приобретают стабилизатор напряжения необходимой мощности, в противном случае компания-поставщик не несет гарантий в отношении электрооборудования.

•      Необходим источник питания со стабильным напряжением 220 В, однофазный, с допуском на выходное напряжение + 5 %. Если необходимо установить трехфазный источник питания со стабильным напряжением, то разница напряжения между нулевым и заземленным проводами не должна превышать 1 В.

•      Для питания системы автоматического подсчета очков (САПО) необходимо наличие источника бесперебойного электропитания, используемого в качестве резервного. После исчезновения напряжения в сети он должен обеспечить подачу тока в течение 5 минут.

•      Мощность стабилизатора напряжения складывается из можности на кАждую дорожку и плюс мощность на стойку оператора. Необходимая мощность электронной системы (системы компьютеров) стойки оператора - 0,6 кВт/каждая рабочая станция. Необходимая мощность на каждую пару дорожек - 4,7 кВт (в варианте с PBL). В случае использования многоблочного стабилизатора (когда каждый блок стабилизирует одну фазу), расчет необходимо проводить по самой нагруженной фазе!

•      Мощность источника бесперебойного электропитания (UPS) рассчитывается аналогично, только заменятся мощность на пару дорожек на мощность необходимую для САПО каждой пары дорожек. Необходимая мощность (системы компьютеров) стойки оператора составляет 0,6 кВт/каждая рабочая станция. Потребляемая мощность САПО каждой пары дорожек-0,7 кВт.

Пример расчета для четырех дорожек (две пары):

мощность стабилизатора напряжения =2 X 4,7(кВт)+0,6(кВт) = 10 кВт

мощность UPS = 2 X 0,7(кВт) + 0,6(кВт) = 2 кВт.

Владелец боулинг-зала отвечает за проектирование системы подачи электропитания согласно заданию поставщика, за прокладку проводов (линий) электропитания до мест расположения всех механизмов, монтаж выключателей (блоков выключателей), розеток.

•      Освещение и розетки, получают питание с распределительного щита, не связанного с распределительным щитом питания технологического оборудования для боулинга.

•      Розетки рекомендуется устанавливать на высоте 700 мм от уровня бетонной стяжки. Более точное расположение данных розеток определяет заказчик с учетом общего дизайна помещения.

•      Рекомендуемое место расположения подвесных мониторов вдоль линии дорожек - над фолл-линией. Окончательно это расстояние определяется заказчиком с учетом дизайна, колонн (если есть) и высоты потолка.

•      Подвод питания по потолку производится до начала монтажа дорожек.

•      Подвод питания по полу - в процессе монтажа.

Таблица 3. Потребители электроэнергии.

| Оборудование VIA | Мощность | Место расположения питания |
| --- | --- | --- |
| Пинспоттер | 1,5 кВт на 1 дор. | Вывод на навесную стену со стороны машин-ного зала по центру каждой пары дорожек |
| Механизм возврата шара | 1 кВт на 2 дор. | на полу под зоной разбега рядом с местом монтажа механизма |
| Подвесной монитор | 0,2 кВт на 2 дор. | под потолком в месте размещения монитора |
| Напольный терминал | 0,25 кВт на 1 дор. | на полу рядом с местом монтажа терминала |
| Центральный компьютер | 0,6 кВт на зал | Под стойкой менеджера |

Освещение боулинг-центра VIA.

•      Схема расположения осветительных приборов показана на Рис. 2. Поскольку в игровом зале боулинг-центра требуется равномерный, спокойный свет независимо от времени суток, мы рекомендуем использовать искусственное верхнее освещение.

•      Параметры освещенности в обычном «дневном» режиме работы:

•      над дорожками - 250 люкс,

•      зоны разбега, отдыха, бар -150 - 200 люкс,

•      машинное помещение - 400 люкс.

•      При высоте помещения не более 4 м над дорожками рекомендуется устанавливать 4 светильника со сдвоенными лампами ЛД-40 на 1 дорожку с равномерным распределением их по длине дорожки (шаг около 4 х м). Светильники должны располагаться таким образом, чтобы свет не падал на мониторы и не ослеплял игроков.

•      Освещение   машинного помещения обеспечивается с помощью 2 ламп дневного света по 40Вт, установленных непосредственно над каждой парой пинспоттеров.

•      При высоте помещения не более 4 м для работы в режиме «X-treme» (ультрафиолетовое освещение) рекомендуется устанавливать светильники с одинарными лампами «Black Light -40W» (длина 1,2 м) с равномерным распределением их по длине дорожки (шаг около 4х м). При использовании менее мощных ламп необходимо пропорционально увеличить их количество. С такой же частотой необходимо установить УФ-светильники над зоной разбега.

•      Кроме того, необходимо предусмотреть ультрафиолетовое освещение всех смежных зон, находящихся в одном помещении с боулингом.

•      Шаг установки ультрафиолетовых светильников в этих зонах рекомендуем такой же, как и над дорожками.

•      Следует заметить, что цвет и отражающая способность стен, потолка и деталей интерьера заметно влияют на требуемую мощность УФ-светильников. Оптимальное количество УФ-светильников для конкретного помещения определяется экспериментальным путем, поэтому желательно заранее предусмотреть возможность изменения их количества.

•      Необходимо предусмотреть маломощное дневное местное освещение на стойке оператора и в машинном помещении.

•      Питание на обе системы освещения необходимо заводить с разных автоматов, причем с силового щита, не связанного с силовым щитом технологического оборудования боулинга.

Вся система электропитания центра должна учитываться одновременно и в строительном, и в художественном (дизайнерском) проектах. Система электропитания и освещения должна быть полностью готова до начала установки оборудования,

Некоторые рекомендации, необходимые на стадии проектирования центра.

•      Установка декоративных панелей («маски»).

•      При разработке дизайна боулинг-зала и, в частности, конструкции подвесного потолка необходимо предусмотреть возможность крепления маски на потолке (см. Рис 3). В случае высокого потолка необходимо предусмотреть декоративную конструкцию, закрывающую крепление маски.

•      Установка 29" мониторов.

•      В качестве рекомендации по установке балки крепления мониторов можно использовать Рис. 3. Эти рекомендации можно изменять согласно реальным условиям. Балка крепления должна выдерживать нагрузку мониторов (160 кг на пару линий) и не деформироваться. Обычно используется стальная труба Ф 60 мм. Перед монтажом мониторов необходимо провести испытания используемой несущей конструкции под полной нагрузкой и получить заключение строительной организации или организации, проводившей испытания о том, что данная конструкция выдержит нагрузку мониторов.

•      Рекомендуемое место расположения мониторов вдоль линии дорожек: над фолл-линией. Окончательно это расстояние определяется заказчиком с учетом дизайна и высоты помещения.

•      Балка крепления мониторов должна быть смонтирована до начала монтажа дорожек.

•      Все данные выше рекомендации по электрической схеме, типам источников энергии, трубам для проводки кабеля, освещению должны быть выполнены до того, как оборудование поступит в центр.

•      Все трубы для проводки кабеля должны быть заземлены (если используются металлические трубы).

•      Декоративные материалы, используемые в проекте, должны быть пожаробезопасными. С целью обеспечения противопожарной безопасности в машинном отделении не применять средства пожаротушения, использующие воду, здесь необходимо иметь огнетушители.

В задачи Заказчика входит обеспечение безопасной работы центра путем организаций службы безопасности, пожарной сигнализации и т.д.

Условия транспортировки и хранения оборудования

•      Используется транспортное средство грузоподъемностью 8-15 тонн, приспособленное для перевозки контейнеров.

•      Помещения и проходы должны быть достаточно большими для переноса и монтажа оборудования.

•      Храниться оборудование должно в вентилируемом, сухом помещении, защищенном от попадания солнечного света и осадков.

•      Во избежание деформации дорожек (линий), особенно деревянных фрагментов и стоек, необходимо внести оборудование в подготовленное помещение боулинг-зала за 10 дней до начала установки.

•      Установка пинспоттеров и дорожек не должна начинаться раньше, чем через 10 дней после окончания работ по подготовке и оформлению боулинг-зала.

Схемы и чертежи, подготавливаемые перед установкой боулинг-центра.

Следующие данные необходимо подготовить за 1 месяц до инсталляции оборудования:

•      Строительный план.

•      Дизайн-проект.

•      График работ по подготовке и художественному оформлению центра.

•      График работ по установке электрического оборудования.

Таблица 1. Сравнительный анализ капитального и вспомогательного оборудования для 6 дорожек боулинга разных производителей (комплект в одной ценовой категории).

| VIA BOWLING PRODUCTS Кеглевод VIA MC2 • автоматический, бесшум-ный: • встроенная система само-диагностики; • простота в обслуживании • высокая надежность • цикл после страйка «Воз-врат-выставление» - 7,5 сек. • Уровень шума ниже на 5 ДБ • Встроенная система контроля правильного выполнения операций в жесткой среде электромагнитных и электрических помех -PLC • Привод - редукторы с гипоидной передачей Hyponic Drive™, показатель эффективности двигателя при вариации разных передаточных отношений редукторов остается постоянным, что снижает энергоемкость на 35% • годовые затраты на обслуживание 1-ой дорожки - 110 USD | AMF Bowling Products, Inc. Кеглевод AMF 82-90XL • встроенная система самодиагностики • простота в обслуживании • высокая надежность • цикл после страйка «Возврат-выставление» - 12 сек. • Привод - редукторы с прямозубой червячной передачей • годовые затраты на обслуживание 1-ой дорожки - ~ 200 USD | Brunswick Bowling & Billiards Corp. Кеглевод GS-X NextGen • встроенная система само-диагностики • простота в обслуживании • высокая надежность • цикл после страйка «Возврат-выставление» - 16 сек. • Привод - система ременных и цепных передач • годовые затраты на обслуживание 1-ой дорожки - ~200 USD |
| --- | --- | --- |
| Светящиеся дорожки VIA FasTrak Bluelce™ со сверхпрочным износоустойчивым покрытием: • декоративный экран VIA 10' двусторонний • система заступа FOUL CONTROL • система возврата шара FasTrak™ горизонтального типа (скорость возврата шара - 7 с.) Благодаря возможности выката механизма - простота и высокая скорость обслуживания системы • Система трехцветных бегущих огней VIA BriteStrip * Детские автоматические бамперы VIA GreatWall - 2 комплекта • Два варианта светящихся покрытий дорожек («Голубой лед» и «Россыпь бриллиантов») • дорожки сертифицированы American Bowling Congress • гарантия пожизненная | Светящиеся дорожки HPL Glow Track со сверхпрочным износоустойчивым покрытием: • декоративный экран 6' Signature Select двусторонний • система заступа RadaDay XL • система возврата шара PROfile Smartpath вертикального типа (скорость возврата шара - 12 с.) • Система трехцветных бегущих огней Glow Capping Lights • Один вариант светящегося покрытия дорожек («Светящийся пунктир») • дорожки сертифицированы American Bowling Congress | Дорожки Anvilane со сверхпрочным износоустойчивым покрытием: • декоративный экран 6' односторонний • система заступа TEL-E-FOUL • система возврата шара горизонтального типа (скорость возврата шара - 7 с.) • Детские автоматические бамперы Pinball Wizard - 2 комплекта • Система бегущих огней Lightworx • Один вариант светящегося покрытия дорожек («Голубой свет») • дорожки сертифицированы American Bowling Congress • гарантия 5 лет |
| VIA BOWLING PRODUCTS Электронное оборудование для подсчета очков QUBICA BOWLENNIUM (Италия) - мировой лидер систем подсчета очков и управления боулинг-центрами: • Подвесные 29 дюймовые VGA мониторы PHILIPS -6 шт • нижний терминал Qubica Bowlennium с 14" монитором PHILIPS -6 шт. • звуковое сопровождение • интеллектуальная цифровая видеокамера Qubica T-Vision, работает в режиме дневного и ультрафиолетового света - 3 шт. • интуитивно понятный интерфейс • виртуальный тренер • измерение скорости шара • матричное девятистрочное сканирование кегель (исключает ошибку подсчета) • 184 анимированных 3-х мерных роликов | AMF Bowling Products, Inc. Электронное оборудование для подсчета очков BOSS Scoring: • Подвесные 27 дюймовые VGA мониторы -6 шт. • нижний терминал без монитора Boss Triangle -6 шт. • аналоговая видеокамера Accucam 3000, работает в режиме дневного и ультрафиолетового света - 3 шт. • интуитивно понятный интерфейс • виртуальный тренер • подсчет производится с использованием аналоговой камеры • менее 100 анимированных 3-х мерных роликов | Brunswick Bowling & Billiards Corp. Электронное оборудование для подсчета очков BRUNSWICK VECTOR: • двойные подвесные 27 дюймовые телевизионные экраны - 6 шт. • нижний терминал без монитора -6 шт. • Подсчет кегель осуществляется датчиками, устанавливаемыми в пинсеттер (по 10 шт. на пинсеттер) • интуитивно понятный интерфейс • виртуальный тренер • контактный метод подсчета кегель исключает ошибку подсчета • 80 анимированных 3-х мерных роликов |
| Компьютеризированная система управления боулинг-центром QUBICA CONQUEROR: • главный компьютер, 14" монитор, принтер для распечатки результатов • сетевая поддержка • Русифицированное программное обеспечение (станд. пакет) • полный контроль за всеми расчетами • статистика, управление баром и складом, пакет маркетингового анализа по посетителям • многоуровневая система защиты • дополнительные модули: программное обеспечение для поддержки турниров и игры в лигах, клубная система, система М-Blast, система Q-view, Bowland II (дополнительные игры на дорожках) | Компьютеризированная система управления боулинг-центром AMF BOSS Platform: • главный компьютер, 15" монитор, принтер для распечатки результатов • сетевая поддержка • Русифицированное программное обеспечение (стандартный пакет) • полный контроль за всеми расчетами • статистика, управление баром и складом • жесткая система защиты • дополнительные модули: программное обеспечение для поддержки турниров и игры | Компьютеризированная система управления боулинг-центром VECTOR • главный компьютер, 15" монитор, принтер для распечатки результатов • сетевая поддержка • чековый принтер • Русифицированное программное обеспечение (стандартный пакет) • полный контроль за всеми расчетами • статистика, управление баром и складом • жесткая система защиты • дополнительные модули: программное обеспечение для поддержки турниров и игры в лигах |
| VIA BOWLING PRODUCTS Мебель VIA светящаяся в темноте • Вариант 1 : Столы с 4-мя выдвижными или фиксированными сиденьями на дорожку, стойка-держатель шаров на пару дорожек • Вариант 2: Четыре сиденья с подстаканниками на дорожку, расположенные по дуге, межкресельный чайный столик, стойка-держатель шаров на пару дорожек • Неограниченное число цветовых решений (заказ индивидуального цвета) • Набор запасных частей расширенный- 220 наименований, включая двигатели, редукторы, электронные платы и многое другое | AMF Bowling Products, Inc. Мебель Signature светящаяся в темноте • 3 сиденья на дорожку, расположенные по дуге, низкий столик • Определенный набор цветов для мебели • Набор запасных частей стандартный | Brunswick Bowling & Billiards Corp. Мебель светящаяся в темноте • Столы с 4-мя фиксированными сиденьями на дорожку • Стойка-держатель шаров на пару дорожек • Определенный набор цветов для мебели • Набор запасных частей стандартный |
| Набор аксессуаров: • Кегли VIA Super-V - 30 шт. на дорожку светящиеся • Шары VIA U3 Glow Urethane - 10 шт. на дорожку светящиеся • Приспособление для ручного нанесения масла VIA OilUltralainer -1 шт • Швабра для мойки и натирки дорожек VIA Lane Swab - 1 шт. • Обувь VIA Zapata - 10 пар на дорожку, кожаная • Машинка для смазки дорожек VIA RoadRunner™ - 1 шт. • Набор инструмента De Luxe - 1 шт. • Масло VIA V-Shield - 6 галлонов • Очиститель VIA Stainless ~ 6 галлонов • Носки одноразовые - 1000 пар * Спрей для обуви VIA - 20 баллонов | Набор аксессуаров: • Кегли AMFLite II Pins - 40 шт. на дорожку светящиеся • Шары House "SmartBalls"- 10 шт. на дорожку светящиеся • Пылеочиститель для уборки дорожек - 1 шт • Обувь Premium House - 12 пар на дорожку, кожаная • Комплект моющих/смазывающих веществ - 1 шт. • Специальный моющий пылесос -1 шт. • Машинка для смазки дорожек и натирки Express - 1 шт. | Набор аксессуаров: • Кегли - 40 шт. на дорожку светящиеся • Шары - 10 шт. на дорожку светящиеся •Обувь -12 шт. пар на дорожку, кожаная • Пылеочиститель для уборки - 1 шт. • Машинка для смазки дорожек Brunswick Mechanik - 1 шт. • Масло Command Lane Conditioner - 5 галлонов • Очиститель Invincible Lane Cleaner - 5 галлонов • Набор инструмента - 1 шт. • Носки одноразовые - 1000 пар • Спрей для обуви |
| VIA BOWLING PRODUCTS Дополнительные услуги, включенные в стоимость контракта: • разработка концепции клуба и экономический расчет • план-проект боулинг-центра и разработка технического задания • консультации в процессе строительства • поставка и монтаж оборудования • обучение персонала • помощь в разработке маркетинговой концепции • гарантийное обслуживание • техническая документация | AMF Bowling Products, inc. Дополнительные услуги, включенные в стоимость контракта: • разработка концепции клуба и плана-проекта боулинг-центра • консультации в процессе строительства • поставка и монтаж оборудования • обучение персонала • помощь в разработке маркетинговой концепции • гарантийное обслуживание • техническая документация | Brunswick Bowling & Billiards Corp. Дополнительные услуги, включенные в стоимость контракта: • разработка концепции клуба и плана-проекта боулинг-центра • консультации в процессе строительства • поставка и монтаж оборудования • обучение персонала • помощь в разработке маркетинговой концепции • гарантийное обслуживание • техническая документация |
| Потребляемая мощность (расчет на 6 линий с высоко-скоростной системой возвра-та FasTrack) -16,2kW Источник питания: 220 VAC/ 1 фаза Все механические компоненты оборудования выполнены в метрическом стандарте • Возможность использования унифицированных стандартных деталей машиностроения (метизы, ремни редукторов и т.п.). Полная взаимозаменяемость Стоимость контракта на 6 линий на условиях CIP, Москва - 150'000 USD | Потребляемая мощность (расчет на 6 линий) - 20 kW Источник питания: 110 V АС/ 1 фаза Все механические компоненты оборудования выполнены в дюймовом стандарте • Возможность использования только оригинальных деталей Стоимость контракта на 6 линий (б/у) на условиях CIP, Москва - ~ 228'500 USD | Потребляемая мощность (расчет на 6 линий) -12,5kW Источник питания: 380 V АС/ 3 фазы Все механические компоненты оборудования выполнены в дюймовом стандарте • Возможность использования только оригинальных деталей Стоимость контракта на 6 линий на условиях CIP, Москва - ~ 216'800 USD |

Таблица 2. Сравнительный анализ стоимости запасных частей оборудования для боулинга.

| AMF | Наименование | Цена | Цена VIA | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000021224 | DAMPENER-ViBRATIQN | 15,70$ | 8,24$ | 48% |
| 000022794 | BLOCK SUPPORT RH | 13,49$ | 9,13$ | 32% |
| 000022795 | BLOCK SUPPORT LH | 13,49$ | 9,13$ | 32% |
| 000026753 | BELT-CARPET IN A BOX | 211,58$ | 137,00$ | 35% |
| 070003158 | LINK-DRIVE ASY-SWEEP | 172,17$ | 88,50$ | 49% |
| 070003195 | SHOCKMOUNT | 10,01 $ | 7,46$ | 25% |
| 070003238 | LINK ASKSWPISTABH-Z | 136,76$ | 78,11 $ | 43% |
| 070006126 | FRICTIONDISC | 2,00$ | 1,66$ | 17% |
| 070006727 | SOLENOID-UNIVERSAL | 103,03$ | 22,60$ | 78% |
| 070011146 | PADDLE | 24,71 $ | 14,12$ | 43% |
| 000024576 | ROLLER ASY FRONT | 639,21 $ | 225,21 $ | 65% |
| 070006726 | SOLENOID 60 HZ | 62,46 $ | 22,60 $ | 64% |
| 25000103 | V-BELT(AA9Q) | 42,43$ | 40,00$ | 6% |
| 300000182 | SWEEP BAR& CAP ASY | 106,98$ | 78,14$ | 27% |
| 610704006 | KIT-CLUTCH PLATE ASY | 16,58$ | 11,83$ | 29% |
| 47-031056-003 | LH.BUTTON | 8,29$ | 4,60$ | 45% |
| 47-054916-004 | PIVOT PIN | 8,62$ | 4,90 $ | 43% |
| 47-093760-002 | 7 PIN SHIELD | 99,00 $ | 52,00 $ | 47% |
| 47-041814-003 | HOLDER (SWEEP ATTENUATOR ASS.) | 99,00$ | 52,00$ | 47% |

Стоимость запасных частей от VSA, позволяет экономить в среднем 40-45% стоимости затрат на их приобретение.

Таблица 3. Сравнительный анализ эксплуатационных расходов на 1 дорожку оборудования для боулинга.

| Статьи расходов | Стоимость комплектующих AMF и Brunswick | Стоимость комплектующих VIA |
| --- | --- | --- |
| ЗИП на пинспоттер | 200$ | 110$ |
| Обувь (12 пар в год) | 336$ | 216$ |
| Кегли (1 комплект е год) | 220$ | 180$ |
| Шары (3 шт. в год) | 186$ | 114$ |
| Масло и клиперы | 350$ | 196$ |
| ИТОГО: | 1292$ | 816$ |

На эксплуатации каждой дорожки, вы экономите 476$ в год, или дополнительных 34 часа в год, каждая дорожка будет работать на Вас.

Таблица 4. Сравнительный анализ кеглеводов ведущих производителей боулинг оборудования.

| Технические характеристики | AMF 82-90 XL | BRUNSWICK GS-X NEXTGEN | VIA MC2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Привод Подача и подъем кеглей Автоотключение Стабилизатор напряжения Скорость рабочего цикла Самодиагностика и интерфейс Индикатор поломки машины Система возврата шара Кол-во используемых кегель | Червячные прямозубые редукторы Металлический Pin Wheel (вращающийся барабан). Дистрибьютор. Автоматическое отключение барабана для кеглей, распределителя кеглей и возврата шара при простое дорожки нет 12 сек. Индикация поломок на LCD. Немедленно и автоматически уведомляет оператора о неисправностях в пинсетере и возврате шара (выборочно) Вертикальная классическая (без защитного приспособления) 20шт. | Цепные ременные передачи Подача кеглей на ремнях с обеих сторон. Вертикальный подъем кегель по цепи. Функция применима только для кеглей и распределителя нет 16 сек. Индикация поломок на ЖКД в виде кода В случае неисправности включается сигнальная лампочка Горизонтальная ускоренная система (без защитного приспособления) 22шт. | Гипоидные редукторы HYPONIC DRIVE Металлический Pin Wheel (вращающийся барабан). Дистрибьютор. Автоматическое отключение барабана для кеглей, распределителя кеглей и возврата шара при простое дорожки Встроен стабилизатор напряжения на все электронные компоненты 7сек. Встроенная система самодиагностики PLC (Proccess Logic Control). Индикация поломок на панели и мониторе Немедленно и автоматически уведомляет оператора о неисправностях в пинсетере и возврате шара (выборочно) FasTrak Горизонтальная ускоренная система, с защитным приспособлением от застревания кегель. Самая скоростная среди аналогов - время возврата шара 7 сек. Снабжена роликовыми опорами. 20шт. | Самые бесшумные -гипоидные редукторы, которые обеспечивают одинаково высокий КПД в переходных процессах. Редукторы HyponicDrive -необслуживаемые. Червячные редукторы -малошумные. Использование Pin Wheel, обеспечить более щадящий режим подачи и подъема кегель, срок эксплуатации которых возрастает. Дистрибьюторы подают кегли по кратчайшему пути. При отключении максимума потребителей экономится электроэнергия. Стабилизатор напряжения обеспечивает безопасность и помехозащищенность работы электронных компонент. Система PLC -дополнительный мини-компьютер, устанавливаемый между пинспот-тером VIA и управляющим компьютером. * Самая скоростная система возврата шара VIA FasTrack. ** |
| Приспособления для обслуживания Устройства безопасности | Подножка на верхней части машины Защитные крышки на задней части машины | Подножка на верхней части машины и проход между машинами Защитные крышки на задней части машины | Подножка на верхней части машины. Поручни для удобства и безопасности подъема на машину. Выдвигающаяся система возврата шара FasTrak Защитные крышки на задней части машины, защи-тные кожуха и сетки над всеми движущимися узлами маши-ны. Все защи-тные устройства снабжены дат-чиками, позво-ляющими снять защиту только на выключенной машине | Выдвигающийся механизм системы возврата шара позволяет быстрее и качественнее обслуживать как пинспот-тер, так и механизм возврата шара. Пинспоттеры VIA снабжены системой безопасности высокого уровня. |
| Таблица 5. Сравнительный анализ системы подсчёта очков ведущих производителей боулинг оборудования. |
| Наименов. Архитектура Операционная система Метод распознавания | AMF BOSS Scoring Адаптированный PC-компьютер. Многоблочная аппаратная структура. Microsoft Windows 2000 Оптический метод. Однострочное распознавание по алгоритму «черное-белое» | BRUNSWICK VECTOR Сравнение систе Адаптированный PC-компьютер. Многоблочная аппаратная структура. Microsoft Windows 2000 Контактный метод. Контактные датчики на каждую кеглю | QUBICA BOWLENNIUM Специализированный компьютер, созданный специально для управления боулинг-центрами. Интегрированная аппаратная структура. Специально разработанная операционная система Qubica, интегрированная с Windows. Снабжается специальным устройством обмена данных по стандартному протоколу TCP/IP. Оптический метод. Девятистрочное распознавание по сложному математическому алгоритму учета ширины кегель. | примечание Специализированный компьютер Qubica, созданный специально для обслуживания боулинг-центров значительно быстрее выполняет все необходимые функции.. Интегрированная аппаратная структура, построенная на самых современных технологиях в электронике, позволяет уменьшить количество коммуникационных линий, а значит уменьшить количество сбоев и ошибок. Устройство обмена данных по протоколу TCP/IP обеспечивает интеграцию с местной компьютерной сетью. |
| Таблица 6. Сравнительный анализ дорожек для боулинга ведущих производителей боулинг оборудования. |
| Наименов. Технология изготовления Отражение ультрафиолетового света Желоба Способ крепления кап-пингов | AMF HPLGlow Track LayerLane. Толщина синтетического покрытия дорожек 12,7мм. Светящиеся. X-treme qlow track (светятся пунктирные линии на дорожке) Из PVC- пластика, гладкие | BRUNSWICK ANVILANE SoiidCore. Толщина синтетического покрытия дорожек 12 мм. Светящиеся. Cosmic (светится вся дорожка) Из PVC-пластика, гладкие Фиксация на защелках | VIA SOLIDCORE SoiidCore. Толщина синтетического покрытия дорожек 12,7 мм. Светящиеся. 3 варианта светящихся дорожек Два варианта светящихся желобов Фиксация на защелках | Примечание Технология SoiidCore лучшие механические свойства покрытия при воздействиях и изменении климатических условий. Технология изготовления дорожек VIA позволила увеличить толщину плит дорожки на 0,7 мм, что увеличивает их прочность. НОВОЕ нанесение цветного светящегося в UF свете покрытия желобов, уникальная раскраска |

Обучение

Программа обучения персонала боулинг-центров.

Программа обучения направлена на постановку и развитие боулинг-бизнеса. Успех работы боулинг-центра непосредственно зависит от уровня профессионализма персонала, обслуживающего посетителей, и в связи с этим мы разработали комплекс мер, целью которых является повышение квалификации сотрудников боулинг-центра.

Подготовка механиков боулинг-центров.

Одной из важнейших составляющих программы обучения является подготовка технического персонала - механиков, обслуживающих дорожки и следящих за работой оборудования. VIA Bowling Products - компания, которая готовит механиков на местах с вручением им сертификатов. Принцип - механиков необходимо обучать на том оборудовании, на котором им предстоит работать. Поэтому значительная часть учебного процесса происходит непосредственно в боулинг-центрах, куда по мере необходимости выезжают наши специалисты. Обучение механиков осуществляется в три этапа:

Первый этап обучения работы с оборудованием VIA приходится на период монтажа оборудования и пусконаладочных работ. Во время установки оборудования механики готовящегося к открытию боулинг-центра работают совместно с нашей монтажной бригадой, что дает им возможность детально ознакомиться со всеми нюансами еще на подготовительной стадии.

Второй этап происходит через полтора-два месяца после открытия клуба. Сервисный инженер VIA Bowling Products выезжает в клуб и проводит там семинар для технического персонала продолжительностью в 3-4 дня. Основные темы семинара - «техника безопасности, организация труда и порядок ведения документации при работе с оборудованием боулинг-центра», «техобслуживание и регулировка пинспоттера VIA, «обслуживание дорожек VIA» и др. По итогам семинара участвовавшие в нем сотрудники должны сдать зачет по всем прослушанным дисциплинам. Тем, кто благополучно сдал зачеты, выдается сертификат механика боулинга.

Третий этап предполагает выезд механиков в Москву, где проводятся периодические семинары повышения квалификации. Цель таких семинаров - обучить их подготовке боулинг-центров к проведению официальных соревнований (подбор кондиционера, нанесение различных диаграмм масла, использование машин по уходу за дорожками, очищение дорожек и т.д.). Обучение технических специалистов на этом этапе осуществляется в соответствии со стандартами FIQ и требований Федерации Спортивного Боулинга России, предъявляемых к официальным соревнованиям.

Обучение менеджеров боулинга.

Представительство VIA Bowling Products является действительным членом Ассоциации Владельцев Боулинг-центров США (ВРАА). Основываясь на многолетнем управленческом опыте ВРАА, её специалисты в рамках программы обучения менеджеров совместно с преподавателями Высшей Школы Экономики разрабатывают детальную программу обучения управляющих и менеджеров боулинг-центра.

Программа предусматривает очную форму обучения в течение 7-8 дней на базе одного из боулинг-центров в Москве. Она сочетает различные формы проведения занятий - лекции и практические семинары, выездные занятия и деловые игры, включает следующие дисциплины:

•      Менеджмент;

•      Финансовый менеджмент;

•      Управление персоналом;

•      Правовое регулирование коммерческой деятельности;

•      Управление фирмой;

•      Маркетинг;

•      Управление рестораном.

Главная цель программы - подготовка квалифицированных управляющих боулинг-центра. Учебный план составляется таким образом, чтобы охватить все основные аспекты деятельности заведения, среди которых можно выделить следующие:

Управление продажами услуг боулинг-центра:

•      ценовая политика;

•      проведение рекламных кампаний;

•      меры по привлечению клиентов (спецтарифы, турниры, мероприятия и т.д.);

•      работа с клиентами;

Управление боулинг-центром:

•      планирование бюджета;

•      работа с персоналом (подбор, обучение, должностные инструкции и т.д.);

•      организация и контроль работы различных составляющих боулинг-центра (дорожки, бильярд, ресторан, бар и т.д.)

Взаимодействие с сервисным центром

•      контроль работы оборудования;

•      гарантийное и послегарантийное техобслуживание;

•      поставки аксессуаров и запчастей;

•      организация pro-shop'a.

Pro-shop: обучение дриллера, оптимальная комплектация, оптимизация затрат.

Pro-shop - магазин по продаже индивидуальных аксессуаров для боулинга, работающий на территории боулинг-центра. С ростом популярности боулинга становится все больше и больше любителей, всерьез вовлеченных в игру, ориентированных на достижение высоких результатов и в связи с этим предпочитающих пользоваться индивидуальными аксессуарами.

Поэтому расширение спектра услуг боулинг-центра путем создания pro-shop'a - не только дополнительный доход, но и прежде всего возможность привлечь постоянных клиентов. В финансовом отношении польза от работы pro-shop'a выражается опосредованно - прямые доходы от продажи аксессуаров и работы дриллера редко превышают 2-3% от общей выручки боулинг-центра. Однако неизмеримо важнее другое - работая в интересах боулера, магазин тем самым улучшает и продвигает имидж клуба. Как показывает практика, сам факт наличия подобного магазина является мощным стимулом для формирования в боулинг-центре постоянной «тусовки» любителей боулинга.

Организация магазинов по продаже аксессуаров входит в состав программы обучения. Представительство VIA является официальным дистрибьютором EBONITE и предоставляет полный пакет услуг по открытию pro-shop'a:

•      формирование и поставка начального пакета оборудования;

•      обучение дриллера;

•      послепродажные консультации;

•      бесперебойные поставки профессиональных аксессуаров и оборудования для pro-shop'a со склада в Москве.

Обучение будущего дриллера подбору и сверлению шаров проводит сертифицированный специалист. В случае приобретения полного комплекта оборудования для pro-shop'a обучение производится бесплатно.