БИЛЬЯРДНЫЙ ЗАЛ - РЕКОМЕНДАЦИИ

1. РЕСЕПШЕН МАРКЕРА В БИЛЬЯРДНОМ ЗАЛЕ

Основная внутренняя поверхность стойки ресепшен маркера занята ячейками для хранения бильярдных шаров, покрывал для столов, ремонтных инструментов.

Для подключения всех видов аппаратуры размещаемой на ресепшен с внутренней стороны стойки предусматривается установка выключателей, розеток в следующих количествах:

- 8 выключателей  для управления бильярдными столами в ручном режиме, в случае аварийных ситуаций с кассовым терминалом

- устройство диммеров - выключателей для управления освещением в бильярдном зале

- 3 розетки для подключения кассового терминала с обеспечением бесперебойного питания и сетевую розетку ЛВС (витая пара категории 5)

Розетки смонтировать во время монтажа.

Для обеспечения связи на стойке ресепшен маркера предусматривается установка телефонной розетки и розетки сетевой разводки.

Для прокладки кабелей управляющей разводки Покупателем устанавливает  кабелепроводы в виде ПВХ трубы диаметром не менее 50 мм между рецепшен и:

- барной стойкой

На потолке предусмотреть установку решеток приточно-вытяжной вентиляции.

Требования к освещению.

Рекомендуемая норма освещенности для белого цвета 150-200 Лк.

2. ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ В БИЛЬЯРДНОМ ЗАЛЕ

Рабочая температура в игровой зоне должна поддерживаться в диапазоне 18,5 – 21,0 град. С.

Для обеспечения комфортных условий для игроков, рекомендуется поддерживать уровень относительной влажности в диапазоне от 40 до 50%.

3. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ В БИЛЬЯРДНОМ ЗАЛЕ

Система приточно-вытяжной вентиляции рассчитывается из условия шестикратного обмена. Объем подаваемого воздуха должен превышать объем удаляемого воздуха на 15 – 20%.

Приточная вентиляция должна обеспечивать приток свежего воздуха к играющему на бильярдном столе, а вытяжная удалять дым и запахи из зоны сидений и столов для игроков.

Забор и выброс воздуха для кондиционирования рекомендуется организовывать над зоной сидений и столов для игроков.

Система отопления выполняется в виде водообогреваемых при стенных радиаторов с встроенной автоматической системой поддержания установленной температуры.

| Штатное расписание |
| --- |
| Должность | График | В смену | Всего | Оклад у.е. | ФОТ у.е. |
|  |  | утро |  |  |  |
|  |  | ночь |  |  |  |
| Боулинг |  |  |  |  |  |
| Главный механик | 5 | 1 | 1 | 600 | 600 |
| Механик | 1х2 | 1 | 3 | 400 | 1200 |
| Помощник механика | 5 | 1 | 2 | 350 | 700 |
| Оператор ресепшн | 1х2 | 1 | 3 | 400 | 1200 |
| Инструктор | 1х2 | 1 | 3 | 350 | 1050 |
|  |  |  | 12 |  | 4750 |
| Бильярд |  |  |  |  |  |
| Ст.маркёр | 1х2 | 1 | 3 | 300 | 900 |
| Маркёр | 1х2 | 1 | 3 | 250 | 750 |
|  |  |  | 6 |  | 1650 |
| Итого: |  | 7 | 18 |  | 6400 |